2.pielikums

Iepirkumam Nr. R1S 2016/50

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/

TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma priekšmeta 1.daļa

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| 1. | Laparoskopiskie instrumenti un to daļas Saderība un savienojamība ar esošajiem KARL STORZ instrumentiem un koagulācijas vadiem (monopolāriem un bipolāriem bez papildus adapteriem) | Atraumatiskas satvērējstandziņas Manhes tipa, 3 daļīgs, darba daļa ar zobiņiem platums 4.7-4.8mm, instrumenta diametrs 5-5.5 mm, garums 35-36cm, plastika rokturis ar fiksatoru un koagulācijas iespēju | gab. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | KOH Macro adatturis, ergonomisks pistoles tipa rokturis ar fiksatora atbrīvošanu labajā pusē, taisniem žokļiem, ar volframa karbīda ieliktni distālajā branšā, diametrs 5-5.5 mm, garums 33-34 cm, darbam ar šujamo materiālu 0/0-7/0 un adatām BV, SH vai CT-1 | gab. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Diegu mezglu bīdītājs ekstrakorporālai šūšanai, diametrs 5-5.5mm, garums 35-36cm, ar noapaļotu distālo galu ar atveri | gab. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Bipolārās disektors (peāns), Robi tipa, izjaucams, 3 daļīgs, darba daļa Kelly tipa ar liektām branšām speciāli audu disekcijai, diametrs 5-5.5 mm, garums 35-36cm | gab. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Fascijas slēdzējinstruments Berci tipa subkutānai troakāru brūču šūšanai, diametrs 2.7-2.8mm, garums 16-17cm, | gab. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Monopolāra BRUCKER/MESSROGHLI tipa cilpa laparoskopiskai supracervikālai histerektomijai, izjaucama ar daudzreizlietojamu apvalku un rokturi, ar maināmu darba daļu. Diametrs 5-5.5mm, garums 30-31cm. | gab. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Manhes tipa griešanas un koagulācijas adata monopolāra, diametrs 5-5.5mm, garums 30-31cm ar maināmu darba daļu. | gab. | 1 |  |  |  |  |  |
| KOPĀ |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 2.daļa

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| 1. | Ātras darbības tvaika sterilizators | Tvaika sterilizators, galda modelis ar kameras tilpumu 20 litri | kompl. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Pilnīgi automātisks, ātras darbības tvaika sterilizators – galda modelis. | - | - |  |  | - | - | - |
|  |  | Iekārtas ražošanas gads- ne vecāks kā 2015.gada 1.janvāris. | - | - |  |  | - | - | - |
|  |  | Iekārta paredzēta stomatoloģijas, ķirurģijas instrumentu, audumu un medicīnas priekšmetu sterilizācijai dažāda veida iepakojumos (maisiņos, kreppapīrā, konteineros, vaļēji instrumentu sterilizēšanai), atbilstoši ES prasībām. | - | - |  |  | - | - | - |
|  |  | 1) Kamera - nerūsējoša tērauda, horizontāla, taisnstūra, iekšējais izmērs: dziļums: 430 mm (+/- 20mm); platums: 200mm (+/- 20mm); augstums: 220mm (+/- 20mm); 2) tilpums: 20L (+/- 2L). 3) Durvis: horizontāli bīdāmas/slīdošas durvis. | - | - |  |  | - | - | - |
|  |  | Iekārtas korpuss izgatavots no nerūsējošā tērauda, ar kvalitāti ne zemāku par AISI 304L. | - | - |  |  | - | - | - |
|  |  | Tvaika ģenerators: 1) integrēts iekārtā 2) jauda ne lielāka par 2,5 kW; 3) Tvaika ģeneratora sildelements neatrodas ūdenī - tiešā saskarē (tas nodrošina ilglaicīgu sildelementu kalpošanu, darbību, ātrāku iekārtas darbību). | - | - |  |  | - | - | - |
|  |  | Elektrības pieslēgums: vienfāzes 220V-230V / 10A | - | - |  |  | - | - | - |
|  |  | Iekārtai un programmām jāatbilst sekojošām ES direktīvām un normatīviem standartiem: 1. CE marķējums; 2. MDD 93/42EEC- Medicīnisko iekārtu direktīva; 3. EN 13060 Eiropas standarts mazajiem Tvaika sterilizatoriem. | - | - |  |  | - | - | - |
|  |  | Kameras ietilpība ne mazāka par 4 gab. paplātēm/plauktiem : 1) paplātes/plaukti izņemami; 2) paplāšu/ plauktu izmērs: 200×420×20 mm (+/-15mm) (platumam un garumam), augstumam (+/-5mm). | - | - |  |  | - | - | - |
|  |  | Programmas un cikla ilgumi: 1) Neiepakotiem instrumentiem t0 1340 C, ne ilgāk kā 18 minūtes; 2) Iepakotiem instrumentiem t0 1340 C, ne ilgāk kā 27 minūtes 3) Programma prionu iznīcināšanai t0 1340 C, ne ilgāk kā 45 minūtes; 4) Termojūtīgiem materiāliem, iepakotiem t0 1210 C, ne iglāk kā 35 minūtes; 5) Flash cikls - t0 1340 C, ne ilgāk kā 15 minūtes; 6) Iekārtas uzsildīšanas programma, max. 20 minūtes; 7) Bowie & Dick tests, ne ilgāk kā 20 minūtes; 8) Zobārstniecība, specialā programma - t0 1340 C, ne ilgāk kā 20 minūtes. | - | - |  |  | - | - | - |
|  |  | Sterilizatora vadības panelis: 1) šķidro kristālu (LCD); 2) skārienjūtīgs Vadības panelis ar paskaidrojumiem/vizuālu informāciju latviešu valodā. | - | - |  |  | - | - | - |
|  |  | Durvju bloķēšanas sistēma - pilnīgi automātiska | - | - |  |  | - | - | - |
|  |  | Pieslēgvieta (interfeiss) RS232 | gab. | 2 |  |  | - | - | - |
|  |  | Ūdens uzpilde iekārtai – manuāla vismaz viena tvertne min. Tilpums 4 litri un iespēja pieslēgt ūdens attīrīšanas iekārtām (pilnīgi automātiska) | - | - |  |  | - | - | - |
|  |  | Iekārtas ārējais izmērs (+/- 30mm): 1) Platums: 550 mm; 2) Dziļums: 600 mm; 3) Augstums: 500 mm. Iekārtas ārējais materiāls – nerūsējoša tērauda (pelēkā vai baltā krāsā). | - | - |  |  | - | -- |  |
|  |  | Komplektācija: | - | - |  |  | - | - | - |
|  |  | Iekārtā integrēts vai komplektā drukas iekārta (printeris) sterilizācijas procesa parametru dokumentēšanai Latviešu valodā. | gab. | 2 |  |  | - | - | - |
|  |  | Kameras rāmis (nerūsējoša tērauda) ar ne mazāk kā 5 līmeņiem, atstarpe starp paplātēm/plauktiem ne mazāk kā 40mm. | gab. | 2 |  |  | - | - | - |
|  |  | Izņemamas paplātes/ plaukti perforēti, alumīnija: a) izmērs 420 x 190 x 15 mm ; (garumam, platumam +/-15mm, augstumam +/- 5mm) | gab. | 10 |  |  | - | - | - |
|  |  | Pievienojums ūdens drenāžai/ kanalizācijai | kompl. | 12 |  |  | - | - | - |
| KOPĀ: |  |  |

Papildu prasības un Tehniskajam piedāvājumam papildu pievienojamā informācija:

1.       Sertifikāti un atbilstības deklarācijas: CE; Medicīnas ierīču direktīvai (MDD 93/42/EEC);

2.       Iekārtu lietošanas instrukcija, iekārtas brošūrai un datu lapu oriģināli (latviešu vai angļu val.);

3.    Atsauksmes no vismaz 2 dažādiem piedāvātās iekārtas (vai analogas) lietotājiem (par iekārtas darbības kvalitāti, apkopes darbu un uzstādīšanas darbu kvalitāti).

4.     Pretendentam jābūt vismaz:

4.1. vismaz vienam sertificētam servisa inženierim darbā ar iepirkuma ietvaros piedāvāto iekārtu (pievienot ražotāja apmācības sertifikātu);

4.2. vienam servisa inženierim, kurš ir apmācīts un sertificēts veikt iekārtu instalācijas, pārbaudes darbības (piedāvājumam pievienot ražotāja apmācības sertifikātu);

5.        Iekārtu piegāde un uzstādīšana jāveic 45 dienu laikā pēc abpusējas līguma parakstīšanas.

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 3.daļa

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| 1. | Perfuzors | Pielietojamas visas standarta 5, 10, 20, 30, 50 ml šļirces. Perfuzorā ieprogrammēti vismaz 15 veidu šļirču nosaukumi. Automātiska šļirču izmēra atpazīšana. Perfuzora virzulis ar šļirci neiziet ārpus perfuzora korpusa Ievadīšanas ātrums no 0,1 – 1200 ml/h ar soli 0,1ml un precizitāti vismaz 2% Titrēšana – ātruma maiņa, neapstādinot infūziju Bolus funkcija (50ml šļircei): ātrums no 10 ml/h – 1200 ml/h, tilpums no 0,1 – 25 ml Purge funkcija no 0.5 – 5ml Oklūzijas spiediena trauksmes līmeņa uzstādīšanas iespēja vismaz 11 līmeņos BackOff funkcija - pēc-oklūzijas bolusa automātiska samazināšanās Liels, labi pārredzams ekrāns (redzams no 5 metru attāluma) ar izmēru pa diagonāli vismaz 15 cm Displejā vienlaicīgi vismaz 7 parametru dati: infūzijas stāvoklis, KVO, šļirces nosaukums un izmērs, medikamenta nosaukums, ievades ātrums, VTBI – ievadāmais daudzums, VI – ievadītais daudzums, laiks līdz šļirces iztukšošanās, oklūzijas spiediens, bateriju stāvoklis Ieprogrammējami vismaz 100 medikamentu nosaukumi 1. Ir funkcija KVO – (keep vein open) 1. Ir funkcija KVO – (keep vein open) 1. Ir funkcija KVO – (keep vein open) 1. Ir funkcija KVO – (keep vein open) 2. Automātiskā ātruma/devas kalkulācija: pamatojoties uz: - svaru gramos: ng, mcg/μg, mg un g - vienībām: mU/mUnit, U/Unit un kU/kUnit - mmol: mmol - tilpumu: ml Skaņas un vizuālās trauksmes ar pilnu aprakstu uz displeja, ieskaitot nepareizi ieliktu šļirci, tuvojas infūzijas beigas, VTBI ievadīts, okluzija 1500 notikumu atmiņa Darbība no 220v strāvas avota un automātiski uzlādējošas baterijas Bateriju darbība vismaz 6 stundas ar ātrumu 5 ml/h; ātra bateriju uzlāde, līdz 90% - ne ilgāk kā 2,5 stundās Perfuzoram ir infrasarkanais ports Perfuzora svars ne lielāks par 2,8 kg iespēja stiprināt pie i/venozo sistēmu statīva Perfuzora korpuss ir izturīgs pret dezinfekcijas līdzekļiem Komplektācija: Perfuzors Baterija (akumulators) Lietošanas instrukcija latviešu valodā | gab. | 5 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |

Iepirkuma priekšmeta 4.daļa

| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces apraksts | Vienība | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Atsauce uz informatīvā materiāla lp. | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR bez PVN | Summa daudzumam EUR ar PVN |
| Instrumentu komplekts transanālai endoskopiskai ķirurģijai, dažāda garuma | Komplektācija: | kompl. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Optika (endoskops) apskates leņķis 30gr, okulārs zem leņķa, ārējais diametrs 5-5.5mm, garums 20-21cm, autoklavējama | gab. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Rektoskopa operāciju apvalks, ārējais diametrs 40mm, darba garums 7-7.5cm, ar rokturi fiksācijas sistēmai pie operāciju galda, ar savienotāju koagulācijas dūmu evakuācijai | gab. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Obturators savietojams ar operāciju apvalku | gab. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Adapters operāciju apvalkam instrumentu un optikas ievadei ar ne mazāk kā 2 darba kanāliem 5-5.5mm instrumentiem un 1 kanālu 11-12mm instrumentiem, atsevišķu fiksatoru optikas ievadei ar Luer tipa savienojumu insuflācijai | gab. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Rektoskopa operāciju apvalks, ārējais diametrs 40mm, darba garums 15-15.5cm, ar rokturi fiksācijas sistēmai pie operāciju galda, ar savienotāju koagulācijas dūmu evakuācijai | gab. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Obturators savietojams ar operāciju apvalku | gab,. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Adapters operāciju apvalkam instrumentu un optikas ievadei ar ne mazāk kā 2 darba kanāliem 5-5.5mm instrumentiem un 1 .kanālu 11-12mm instrumentiem, atsevišķu fiksatoru optikas ievadei ar Luer tipa savienojumu insuflācijai | gab. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Papildus adapters ar blīvslēgu un fibrooptiko pievadu gaismas vadam ar darba kanālu standarta 5-5.5mm vai 10-11mm optikai (endoskopam), 1darba kanālu instrumentiem ar diametru līdz 10-11mm un 2 darba kanāliem instrumentiem ar diametru 13-14mm | gab. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Rezerves operāciju kanālu vārstu komplekti atbilstoši piedāvātajiem operāciju apvalku un adapteru darba kanāliem ar ievietošanas mehānismu | gab. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Koagulācijas elektrods ar atsūkšanu, apvalks proksimāli un distāli izliekts uz leju, adatas tipa darba gals, diametrs 5-5.5mm, garums 33-34cm | gab. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Koagulācijas elektrods ar atsūkšanu, apvalks proksimāli un distāli izliekts uz leju, cilindrveida darba gals, diametrs 5-5.5mm, garums 33-34cm | gab. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Atbilstoši rokturi koagulācijas elektrodiem ar trompetes tipa vārstu atsūkšanas vai irigācijas funkcijai | gab. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Koagulācijas elektrods audu disekcijai, āķa tipa, apvalks proksimāli un distāli izliekts uz leju, diametrs 5-5.5mm, garums 33-34cm | gab. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | KOH tipa adatturis izjaucams, distāli liekts ar aksiālu ergonomisku rokturi ar fiksatoru novietotu instrumenta roktura augšpusē, diametrs 5-5.5mm, garums 33-34cm, sastāv no roktura un darba daļas | gab. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Šķēres izjaucamas, izolētas ar savienojumu koagulācijai, darba daļa atveras uz leju ar rievojumu, diametrs 5-5.5mm, garums 35-36cm, sastāv no roktura, instrumentu apvalka un darba daļas | gab. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Šķēres izjaucamas, izolētas ar savienojumu koagulācijai, darba daļa atveras uz leju un pa labi ar rievojumu, diametrs 5-5.5mm, garums 35-36cm, sastāv no roktura, instrumentu apvalka un darba daļas | gab. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Disekcijas un satvērējstandziņas, izjaucamas, izolētas ar savienojumu koagulācijai, darba daļa atveras uz leju ar zobiņiem, žokļu platums 4.6-4.8mm, atraumatiska, diametrs 5-5.5mm, garums 35-36cm, sastāv no roktura, instrumentu apvalka un darba daļas | gab. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Universālas satvērējstandziņas, izjaucamas, izolētas ar savienojumu koagulācijai, darba daļa atveras uz leju, atraumatiska, diametrs 5-5.5mm, garums 35-36cm, sastāv no roktura, instrumentu apvalka un darba daļas | gab. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Koagulācijas kabelis monopolārs, atbilstošs operāciju zālē izmantojamajiem koagulatoriem | gab. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stiepļu groziņi ar vāku optiku (endoskopu) sterilizācijai ar silikona optikas fiksatoriem | gab. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Plastika konteiners instrumentu sterilizācijai ar noņemamu rāmi un caurspīdīgu vāku, izvietojami vismaz 12 instrumenti ar dažādiem diametriem. | gab. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Fiksācijas sitēma U-tipa, autoklavējama, sastāv no fiksatora sistēmas stiprināšanai pie operāciju galda sliedes (EU un US standarts) ar laterālu fiksatoru un augstuma regulāciju, sliedēm no 25 x 10mm līdz 35 x 8mm un stenda, U-veida, ar vienu mehānisku centrālālo skavu visām piecām kopīgām funkcijām | gab. | 1 |  |  |  |  |  |

| ___________________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| (datums) | (paraksts) | (vārds, uzvārds) |