2.pielikums

Nolikumam ID Nr. R1S 2016/35

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/

TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| N. p.k. | Preces nosaukums | Parametri | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Atsauce uz informatīvo materiālu, (norāde uz lpp. ražotāja tehniskajā dokumentācijā, kur atzīmēts attiecīgais tehniskais parametrs) | Daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Mērvienība | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pacientu gulta ar matraci | 1. Pacientu elektriskā gulta ar 3 sekcijām - 2 sekcijas kustīgas, 1 centrāli fiksēta, ar fiksētu augstumu. |  |  | 38 gab. |  | 1 gab. |  |
|  |  | 2. Gultai jābūt aprīkotai ar pulti un elektromotora pievadu muguras sekcijai. Papildus muguras sekcijai jābūt aprīkotai ar rokas mehānisko slēdzi ārkārtējam gadījumam (CPR). Slēdži atrodas gultas abās malās. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Gultas kāju sekcijai jābūt regulējamai manuāli, izmantojot zobratu pārvadu, kas papildus aprīkots arī ar drošības kontroles mehānismu. Regulēšanas rokturim jāatrodas gultas kājgalī. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Gultas platformu un muguras sekcijas kustības/pacelšanas laikā, tā horizontāli nobīdās 11cm ±0,5cm. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Gultas galvgaļa un kājgaļa malas izgatavotas no plastikas materiāla. Malas aprīkotas ar pretnoņemšanas drošības slēdžiem. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Gultai jābūt ar noņemamiem pagarinājuma galiem, ar iespēju matrača platformu pagarināt abās pusēs, katrā ne mazāk kā 200mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Matrača platforma jābūt izgatavotai no ABS materiāla, viegli noņemama un tīrāma, noapaļotām malām un matrača fiksatoriem, papildus apstrādāta ar BIOCOTE antibakteriālo pārklājumu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Gultas metāla rāmis pārklāts ar epoksīda krāsojumu un ir aprīkots ar 4 riteņiem. To diametrs 125 mm, aprīkoti ar centrālo bremžu sistēmu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. Riteņu balsta kājas izgatavotas no krāsotā metāla caurulēm ar izmēru ne mazāk kā 25x1,5cm. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. Gultas 4 stūros ir iespējams novietot infūzijas statīvu vai pacienta balsta kronšteinu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11. Prasības gultas matracim: 11.1. I pakāpes pretizgulējumu matracis ar mitrumu necaurlaidīgu pārvalku. 11.2. Pārvalks - ūdensnecaurlaidīgs materiāls, elpojošs, kas nepieļauj ādas svīšanu 11.3. Matrača pārvalks mazgājams temperatūrā līdz 90°C 11.4. Matrača pārvalks atverams un aizverams ar rāvējslēdzi 11.5. Garums un platums atbilstoši gultas virsmas izmēram, biezums ne mazāk kā 14 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. Gultas tehniskie parametri: 12.1. Matrača platformas izmēri: cm 200x84(±1cm); 12.2. Matrača platformas augstums: 53cm (±1cm); 12.3. Gultas izmērs bez sānu sliedēm: cm 218x93(±2cm); 12.4. Muguras sekcijas regulēšana: 0°- 70° (±5°); 12.5. Kāju sekcijas regulēšana: 0°- 11°(±1°); 12.7. Gultas celtspēja ne mazāka kā 190kg. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pacientu skapītis | 1. Galdiņa konstrukcijas un virsmas pamata platforma izgatavotas no ar epoksīd-pulverkrāsu krāsotām tērauda loksnēm, kas pārklātas ar kompaktu laminātu |  |  | 28 gab. |  | 1 gab. |  |
|  |  | 2. Galdiņa aprīkots ar 2 gab PET pudeļu(1,5L) turētājiem |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Galdiņa virsmas pamata platformas izmēri - garums 620±3mm platums 490 ±3mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Skapītim jābūt divpusēji lietojamai (atverama abās pusēs) atvilknei ar rokturi |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Skapītim jābūt vienam šķersdalījuma plauktam |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Skapītim jābūt divpusēji lietojamām (atveramas no abām pusēm) durvis ar rokturi un enģu mehānismam ar 185°+/_3mm atvēršanu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Perforēta galdiņa pamatne gaisa cirkulācijas nodrošināšanai |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Galdiņa papildvirsmas platformai jābūt no ABS termoplastikas ar uz augšu uzliektām (3±1mm) malām |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. Galdiņa papildvirsmas izmērs: garums 620±5mm platums 490 ±5mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. Galdiņa papildvirsmas rotācija185°±3° |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11. Galdiņa papildvirsmas platformas stiprinājuma konstrukcijai jābūt šarnīrveida |  |  |  |  |  |  |
| KOPĀ |  |
| PVN 21% |  |
| PAVISAM KOPĀ |  |