2.pielikums

Iepirkumam Nr. R1S 2016/36

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/

TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma priekšmeta 1.daļa

| N. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Atbilstība prasībām | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pārsiešanas galds - kušete | Izgatavots no viegli kopjama materiāla (ādas imitācija, bez šuvēm; polsterējums), izturīgs pret virsmas dezinfekcijas līdzekļiem. Virsma sastāv no 2 metāla sekcijām (lai varētu viegli pacelt galvas galu). Galvas atzveltne regulējama ar gāzes atsperi (vismaz no -30 līdz +80grādu leņķim). Galdu-kušeti var nolikt gan uz kājām, gan izbīdīt riteņus, lai būtu viegli pārvietot. 4 riteņi ar bremzēm. Izmēri 65cm x 190cm (+/- 10%). Augstuma elektriskā regulēšana 45-95cm (+/- 10%). Papīra ruļļa turētājs. Celtspēja vismaz 200 kg. Krāsa pēc pasūtītāja izvēles. |  | gab. | 2 |  |  |
| KOPĀ |  |
| PVN |  |
| PAVISAM KOPĀ |  |

Iepirkuma priekšmeta 2.daļa

| N. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Atbilstība prasībām | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apskašu kušete | Izgatavota no viegli kopjama materiāla (ādas imitācija bez šuvēm; polsterējums), izturīga pret virsmas dezinfekcijas līdzekļiem. Virsma sastāv no 2 metāla sekcijām (lai viegli paceltu galvas galu). Slīpuma regulācija vismaz no -60 līdz +45grādu leņķim. Izmēri 195 cm x 75 cm x 55cm (+/- 10%). Ir papīra ruļļa turētājs. Celtspēja vismaz 170 kg. Kušetes svars nepārsniedz 30 kg. Krāsa pēc pasūtītāja izvēles. |  | gab. | 7 |  |  |
| KOPĀ |  |
| PVN |  |
| PAVISAM KOPĀ |  |

Iepirkuma priekšmeta 3.daļa

| N. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Atbilstība prasībām | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pacientu transporta guļrati | Izgatavoti no viegli kopjama materiāla, izturīgi pret virsmas dezinfekcijas līdzekļiem. Mitruma necaurlaidīgs transporta matracis/virsma (izturīgs pret virsmas dezinfekcijas līdzekļiem). Virsma sastāv no 2 sekcijām (lai varētu viegli pacelt galvas galu). 4 riteņi vismaz ∅ 20cm. Ir centrālā bremžu sistēma. Ir aizsargriņķi (bamperi) pie ratu stūriem. Izmēri 190 cm x 70 cm (+/- 10%). Augstums regulējams vismaz 60-90cm. Viegli nolaižamas sānu margas. Rokturi ērtai ratu pārvietošanai. Celtspēja vismaz 170 kg. |  | gab. | 3 |  |  |
| KOPĀ |  |
| PVN |  |
| PAVISAM KOPĀ |  |

Iepirkuma priekšmeta 4.daļa

| N. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Atbilstība prasībām | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Procedūru galdiņš | Izgatavots no metāla, pārklāts ar pulvera lakas kārtu izturīgu pret virsmas dezinfekcijas līdzekļiem. Galdiņa izmēri 70 x 50 x 100 (+/- 10%). 2 plaukti ar nelielu apmalīti pa perimetru - augšējais plaukts nerūsējošā tērauda, apakšējais ar pulvera krāsojumu (plauktus var noņemt to ērtākai mazgāšanai un dezinfekcijai). 2 atvilktnes (augšējā 10 cm (+/- 10%) un apakšējā 20 cm (+/- 10%)). Krāsa pēc pasūtītāja izvēles. 4 ritenīši ∅ 10 cm (+/- 10%) ar bremzēm. Galdiņa svars nepārsniedz 30 kg. Galdiņam komplektā ir atkritumu trauks (vismaz 9 l) ar stiprinājumu. |  | gab. | 5 |  |  |
| KOPĀ |  |
| PVN |  |
| PAVISAM KOPĀ |  |

Iepirkuma priekšmeta 5.daļa

| N. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pacientu transportēšanas sēdrati | Izgatavoti no stingra viegli kopjama materiāla, kas izturīgs pret virsmas dezinfekcijas līdzekļiem. Sēdekļa platums ne mazāks par 50 cm. Aizmugurējo riteņu diametrs vismaz 30 cm un priekšējiem riteņiem - vismaz 20 cm. Svara izturība ne mazāk kā 110 kg. Rati aprīkoti ar bremzēm (bremzes izvietotas ratu aizmugurē). Paceļami kāju balsti. Uz augšu paceļami rokturi. Ratu kopējais platums ne vairāk par 66 cm. |  | gab. | 3 |  |  |
| KOPĀ |  |
| PVN |  |
| PAVISAM KOPĀ |  |

Iepirkuma priekšmeta 6.daļa

| N. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apskašu lampa | LED spuldžu matrica. Svars nepārsniedz 13,5 kg. Krāsu temperatūra 4800 K (+/-5%). Krāsu atveidošanas indekss Ra ne mazāk par 95. Sarkanās krāsas atveidošanas indekss R9 ne mazāk par 96. Gaismas intensitāte ne mazāk par 90 000 Lux (0,75 m attālumā); ne mazāk par 55 000 Lux (1m attālumā). Izgaismošanas dziļums vismaz 140cm. Intensitātes regulēšana. Gaismas lauka diametrs vismaz 160 mm. Dzīvildze ne mazāk par 40 000 h. Augstuma regulācija vismaz 130cm. Stiprināma pie sienas. |  | gab. | 1 |  |  |
| KOPĀ |  |
| PVN |  |
| PAVISAM KOPĀ |  |

Iepirkuma priekšmeta 7.daļa

| N. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aizsargpriekšauts | Labi pieguļošs garš “vestes” tipa no priekšas uzvelkams ar platām lencēm, kas krustojas aizmugurē, aizsedzot sānus un muguru un stiprinās priekšā ar “lipekļiem”. Viegls materiāls (bezsvina tehnoloģijas) ar aizsardzības īpašībām, kas atbilst 0,5 mmPb. |  | gab. | 2 |  |  |
|  | Vairogdziedzera aizsargs | Labi pieguļošs ar “lipekļu” tipa izdari aizmugurē, nosedz visu kaklu un krūškurvja augšējo daļu, ko nenosedz aizsargpriekšauts Viegls materiāls (bezsvina tehnoloģijas) ar aizsardzības īpašībām, kas atbilst 0,5 mmPb. |  | gab. | 2 |  |  |
|  | Aizsargbrilles | Labi pieguļošas, vieglas, ar aizsardzības īpašībām, kas atbilst 0,5 mmPb. |  | gab. | 2 |  |  |
| KOPĀ |  |
| PVN |  |
| PAVISAM KOPĀ |  |