2.pielikums

Iepirkumam Nr. R1S 2016/58

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Pakalpojuma priekšmets:

  - ārējo un iekšējo kanalizācijas tīklu tīrīšanas pakalpojumu nodrošināšana (kanalizācijas tīklu skalošana, mehāniska tīrīšana, asenizācija, tauku utilizācija un kanalizācijas cauruļvadu TV inspekcija) pēc Pasūtītāja pieprasījuma atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem par pakalpojuma sniegšanu, darba drošību un atkritumu utilizāciju;

  - ārējo un iekšējo kanalizācijas tīklu remontdarbi.

- Prasības materiāliem, izstrādājumiem un aprīkojumam

  - ārējās un iekšējās kanalizācijas tīklu tīrīšanas darbu veikšana saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

  - darbu laikā izpildītājam jānodrošina objekta lietotāju funkcionālā darbība un jāparedz darba organizācijas pasākumi atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem.

- Prasības darbu veikšanai

  - Pretendentam pakalpojuma nodrošināšanai ir jābūt vismaz 1 (vienai) hidrodinamiskai automašīnai.

  - Augstspiediena iekārtai ir jābūt aprīkotai ar uzgaļu komplektu kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanai un aizdambējumu likvidēšanai no Ø 50 mm līdz 300 mm.

  - Pretendentam nepieciešams sniegt norādīto pakalpojumu:

    - plānveida darbiem (asenizācija, tauku uztvērēja satura savākšana un utilizācija un kanalizācijas cauruļvadu TV inspekcija) ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no pieteikšanas brīža;

    - avārijas darbiem ne vēlāk kā 5 (piecu) stundu laikā no pieteikšanas brīža.

  - Avārijas darbu gadījumā pretendents sniedz informāciju Pasūtītājam par avārijas rašanās iemesliem un to novēršanas risinājumiem nākotnē.

  - Norādītos pakalpojumus sniedz atbilstoši apmācīts personāls.

  - Pēc Pasūtītāja pieprasījuma pretendents veic kanalizācijas cauruļvadu TV inspekciju un diagnostiku, izmantojot specializēto tehniku. Pēc diagnostikas veikšanas pretendents 3 (trīs) darba dienu laikā iesniedz Pasūtītājam sastādītu defekta aktu, kurā tiek norādīta informācija par bojājuma vietu, rašanās iemesliem un dotā bojājuma novēršanas risinājumiem.

  - Specializētai tehnikai vai papildus izmantojamām mērierīcēm jābūt verificētām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pretendentam, pēc pakalpojumu veikšanas jāiesniedz dokumenti, kas apliecina, ka pakalpojuma sniegšanas rezultātā radušies atkritumi nodoti tālāk apstrādei vai iznīcināšanai.