3.pielikums

atklāta konkursa Nr. R1S 2021/88-IEP nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.

| Nr. p.k. | Pasūtītāja prasības: Tehniskā specifikācija (tehniskie parametri un piedāvājumā iekļaujamā informācija) | Pretendenta piedāvājums (norādīt konkrētus piedāvātās tehnikas parametrus, pievienot tehnisko dokumentāciju vai norādīt tīmekļa vietnes adresi, kur) pieejama tehniskā dokumentācija:) |
| --- | --- | --- |
|  | PRASĪBAS MINITRAKTORAM | Ražotājs: ________________ Modelis: _______________ Tehniskā dokumentācija pieejama: __________ (tīmekļa vietnes adrese vai pievienota tehniskā dokumentācija) |
|  | Dzinējs | dīzeļdzinējs |  |
|  | dzesēšanas sistēma | šķidruma dzesēšana |  |
|  | dzinēja jauda | ne mazāk, kā 24 ZS |  |
|  | dzinēja tilpums | ne mazāk kā 1200 cm3 |  |
|  | dzinējs aprīkots ar | kvēlsvecēm |  |
|  | degvielas tvertnes tilpums | ne mazāk kā 25 L |  |
|  | rokas gāzes svira | jābūt |  |
|  | dzinēja slāpēšana ar aizdedzes atslēgu | jābūt |  |
|  | Transmisija |  |  |
|  | hidrostatiskā transmisija vismaz 3 pakāpju | jābūt |  |
|  | virziena maiņas un ātruma kājas pedāļi | jābūt |  |
|  | diferenciāļa bloķēšana | jābūt |  |
|  | kruīza kontrole | jābūt |  |
|  | Priekšējā un aizmugures ass |  |  |
|  | pilnpiedziņa 4x4, slēdzama gaitā | jābūt |  |
|  | Stūrēšanas un bremžu sistēma |  |  |
|  | stūres pastiprinātājs | jābūt |  |
|  | regulējams stūres attālums | jābūt |  |
|  | stāvbremze | jābūt |  |
|  | disku bremzes | jābūt |  |
|  | apgriešanās rādiuss bez bremzēm | ne lielāks par 2,20 m |  |
|  | garenbāze | ne mazāka par 1500 mm |  |
|  | Klīrenss no zemes | Ne mazāks kā 260 mm |  |
|  | Hidraulika |  |  |
|  | hidraulikas sūkņa ražība | ne mazāka par 30 L/min |  |
|  | Hidraulikas izvadi pa priekšā | vismaz viens pāris |  |
|  | hidroizvadi aizmugurē | Vismaz viens pāris |  |
|  | Jūgvārpsta |  |  |
|  | aizmugurējās jūgvārpstas apgriezieni | 540 apgr/min |  |
|  | vidējās jūgvārpstas apgriezieni | Ne mazāk kā 2400 apgr/min |  |
|  | jūgvārpstas sajūgs | elektrohidrauliskais |  |
|  | Vidējā un aizmugurējā jūgvārpsta ieslēdzama atsevišķi un abas vienlaicīgi | jābūt |  |
|  | Aizmugurējā uzkare |  |  |
|  | 3-punktu uzkare | CAT 1 |  |
|  | regulējama centrālā atsaite | jābūt |  |
|  | uzkares celtspēja ar roku galiem | ne mazāk kā 900 kg |  |
|  | Elektro iekārta |  |  |
|  | darba spriegums | 12 V |  |
|  | 12 V uzlādes ligzda | jābūt |  |
|  | Apgaismojums dalībai ceļu satiksmē | jābūt |  |
|  | Sertifikācija, standarti |  |  |
|  | atbilst reģistrācijai LV un dalībai pa koplietošanas ceļiem | jābūt |  |
|  | lietošanas instrukcijas latviešu valodā | jābūt |  |
|  | Kabīne |  |  |
|  | atverams priekšējais un aizmugures logs | jābūt |  |
|  | priekšējā loga tīrītājs un mazgātājs | jābūt |  |
|  | sēdeklis ar mehānisku amortizāciju | jābūt |  |
|  | priekšējās darba gaismas | 2 gab. |  |
|  | aizmugurējās darba gaismas | 1 gab. |  |
|  | Kabīne ar gaisa kondicionieri | jābūt |  |
|  | bākuguns | 1 gab. |  |
|  | Aizmugurējā loga apsilde | jābūt |  |
|  | Radio | jābūt |  |
|  | Daudzfunkcionāls digitāls vadības displejs | jābūt |  |
|  | Riepas |  |  |
|  | aizmugurējās riepas | mauriņa |  |
|  | priekšējās riepas | mauriņa |  |
|  | PRASĪBAS PAPILDAPRĪKOJUMAM |  |  |
|  | Priekšējā 3-punktu uzkare | Jābūt |  |
|  | Frontālais iekrāvējs ar kausu ar ātro savienojumu | Celšanas augstums ne mazāk, kā 1900mm, celtspēja ne mazāk, kā 420 kg. |  |
|  | Pļaušanas platforma traktora vidū, zem kabīnes | pļaušanas platums ne mazāk, kā 1450 mm |  |
|  | Hidrauliska vidējās pļaušanas pannas pacelšana | Jābūt |  |
|  | Palešu dakšas | Celtspēja ne mazāk, kā 300 kg, mehāniski pārbīdāmas. |  |
|  | Pļaujmašīna (jūgvarpstas piedziņa) ar savākšanas sistēmu, piemērota arī lapu savākšanai | Pļaušanas platums ne mazāk, kā 1450 mm, savākšanas sistēmas tilpums ne mazāk, kā 650 l, iztukšošana hidrauliska, ne mazāk, kā 2000 mm augstumā |  |
|  | Sāls/smilts kaisītājs | Tilpums ne mazāk kā 250 l, kaisīšanas platums 1 – 6 metri, regulējams |  |
|  | V-veida sniega lāpsta ar maināmu leņķi | darba platums 1200 – 1500 mm, lāpstas augstums 550-600 mm; atsperu aizsardzība pret triecieniem; hidrauliski maināms darba leņķis pa labi un pa kreisi 30˚; ar gumijas nažiem |  |
|  | Rotējoša birste ar maināmu leņķi komplektā ar gružu tvertni | Birstes darba platums 1300 – 1500 mm; birstes diametrs 600 mm ar hidraulisku piedziņu; gružu tvertnes tilpums ne mazāk, kā 90 l; gružu tvertnes iztukšošana hidrauliska |  |
|  | GARANTIJAS PRASĪBAS UN PIEGĀDES NOSACĪJUMI |
|  | Traktora un papildaprīkojuma stāvoklis | jauns |  |
|  | Piegādes termiņš | 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas |  |
|  | Piegādes adrese | Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1001 |
|  | Minimālais garantijas laiks traktortehnikai (vērtēšanas kritērijs) | Ne mazāk par 24 mēnešiem. | (Piedāvājot garantijas termiņu (mēnešos), pretendentam ir jāņem vērā, ka traktortehnikas minimālais darba ilgums, uz kuru attiecināma garantija ir 750 stundas.) |
|  | Minimālais garantijas laiks papildaprīkojumam (vērtēšanas kritērijs) | Ne mazāk par 24 mēnešiem. |  |
|  | Servisa centra attālums | Ne lielāks par 25 km no Bruņinieku ielas 5, Rīga, LV-1001 |  |
|  | Servisa izbraukuma brigāde | Jānodrošina |  |
|  | Piegādes nosacījumi | Piegādātājs kopā ar tehnikas piegādi iesniedz ražotāja atbilstības sertifikātu, servisa grāmatiņu, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, reģistrētās numura zīmes, tehnisko dokumentāciju, lietotāja rokasgrāmatu latviešu valodā. Traktors gatavs ekspluatācijai, izieta tehniskā apskate Tehnikai jāatbilst ES spēkā esošo normatīvo aktu prasībām; |  |

Visiem piekaramajiem agregātiem jābūt savienojamiem un darbināmiem ar piedāvāto minitraktoru un agregātu izpildījumam jābūt atbilstošam minitraktora jaudai.

Garantijas laikā Izpildītāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces Defekta gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu 7 dienu laikā pēc Defekta pieteikšanas, vai Pusēm vienojoties, bet ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja Defekta pieteikuma nosūtīšanas dienas. Servisa reakcijas laiks 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas. Ja Defektu novēršanas termiņš ir ilgāks par 10 darba dienām, Izpildītājam bez atlīdzības ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma uz Defektu novēršanas laiku aizvietot Defektīvo Preci ar tādu pašu vai funkcionalitātes ziņā ekvivalentu preci. Apkopes un remontdarbiem, kuri jāveic servisa centrā, Pretendents nodrošina transportu traktortehnikas un papildaprīkojuma nogādāšanai uz servisa centru un atpakaļ Pasūtītāja norādītajā adresē (garantijas ietvaros veicamo darbu veikšanai transportēšana ir bez maksas).

Pretendentam jāveic traktora un aprīkojuma reģistrācija Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā uz Pasūtītāja vārda, kā arī OCTA apdrošināšana 12 mēnešiem un piegādi uz adresi Bruņinieku ielā 5, Rīgā.

Piegādātā traktora bākā jābūt vismaz 10 litri degvielas.

Pretendentam piedāvātajā cenā jāiekļauj izmaksas, kas saistītas ar tehnikas apkopi piedāvātajā garantijas laikā (plānots, ka mēnesī vidēji traktors nostrādās aptuveni 62,5 motorstundas).

Pretendentam jānodrošina Pasūtītāja darbinieku apmācība un atbalsts darbam ar traktoru un tā aprīkojumu.

Traktoram jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un jābūt ES sertificētam.

Ja nepieciešams Piegādātājs nodrošina traktora un aprīkojuma rezerves daļu un aprīkojuma (piemēram, birstes, gumijas lāpstai) iegādi nepārsniedzot vidējas attiecīgās preces tirgus cenu Latvijā.