## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Turbīnas uzgalis-aprīkots ar gaismas un ūdens padevi” (ID Nr. R1S 2017/iep-117):

| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| Turbīnas uzgalis | Turbīnas uzgalis aprīkots ar LED+ gaismas diodēm. Turbīnas galviņas diametrs ne lielāks kā 10mm diametrā. Turbīnas galviņas augstums ne lielāks kā 21,1 mm. Turbīnas jauda ne mazāka kā 16 W. Turbīnas apgriezienu skaits minūtē vismaz 360 000. Turbīna paredzēta rotējošajiem instrumentiem, kuru darba virsmas diametrs nav lielāks par 2 mm un instrumenta garums nav lielāks par 25 mm. Darba gaisa spiediens 3 (+/-0,3) bar. Vismaz 4 punktu ūdens dzesēšana. Turbīnas uzgalis paredzēts Roto-Quick RM savienojumam. Turbīnas trokšņu līmenis ne augstāks par 59 dB. Garantija: vismaz 24 mēneši. Citas prasības: -garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 4 stundu laikā no izsaukuma darba laikā un 8 stundu laikā ārpus darba laika. Ja remonts pārsniedz 3 (trīs) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu; -lietošanas instrukcijas latviešu valodā; -garantijas laikā iekārtas apkopes un remonti ir bez maksas. | 3 gab. |  |  |  |  |

Līguma nosacījumi:

- piegādes termiņš: 2 nedēļu laikā, skaitot no pasūtījuma saņemšanas brīža;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstošas pavadzīmes-rēķina parakstīšanas.

Paraksts______________________________________

(pretendenta paraksts)

Datums ________________________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

Faksa Nr.__________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________