## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Papildu medicīnas instrumentu iegāde” (ID Nr. R1S 2017/iep-137):

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| 1. | Ortodontijas instrumenti | Loka izņemamais instruments Smart Clip breketēm | 3 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Distālās pagarinātās knaiblītes Mini (Dentaurum katalogā REF003-702-00), cietmetāla darba daļa, garantija 10 gadi | 3 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Sānu knaiblītes Medium (Dentaurum katalogā REF016-153-00), melnas anodētas, cietmetāla darba daļa, garantija 10 gadi | 3 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Moskīti-standziņas bez āķa (Dentaurum katalogs REF000-730-00), elastīgo ligatūru Dentalastic izvietošanai, analogam obligāti tiks prasīts paraugs | 10 gab. |  |  |  |  |
|  |  | KOPĀ: |  |  |
| 2. | Ķirurģijas instrumenti | Šķēres ķirurģiskās liektas, 13cm, darba garums 30mm , asas, plānas var tikt pieprasīts paraugs | 3 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Šķēres angulāras, 13cm, darba garums 30mm, asas, plānas var tikt pieprasīts paraugs | 1 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Šķēres ķirurģiskās taisnas , 12cm, darba garums 30mm, asas, plānas var tikt pieprasīts paraugs | 7 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Taisnie cēlāji(elevatori)zobu ekstrakcijām, nerūsošā tērauda, vismaz 2 gadu garantija (paraugu skatīt Thomas Freiberg katalogā): | - |  | - |  |  |
|  |  | Hylin tipa (katalogs 578/1) | 2 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Hylin tipa (katalogs 578/2) | 2 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Bein tipa (katalogs 559/2) | 1 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Bein tipa (katalogs 559/1) | 2 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Bein tipa, liekts (katalogs 560/1) | 1 gab. |  |  |  |  |
|  |  | KOPP tipa (katalogs 541/2) | 1 gab. |  |  |  |  |
|  |  | KOPP tipa (katalogs 541/4) | 1 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Mutes platējs, Roser-Koning, mazais, 16 cm (Thomas Freiberg katalogs 509) | 1 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Mutes platējs, Roser-Koning, lielais , 169cm (Thomas Freiberg katalogs 510) | 1 gab. |  |  |  |  |
|  |  | KOPĀ: |  |  |
| 3. | Skeileru galiņi | Domāti UDS-E LED Ultraskaņas skeilerim (Woodpecker), dažādi | 14 gab. |  |  |  |  |
| 4. | Koferdama klemmes | Dažādas, pirms iepirkšnanas tiks prasīts paraugs. Priekšroka ilgākas garantijas devējiem. | 12 gab. |  |  |  |  |
| 5. | Bipolāra pincete ar vadu | Pincete 1. daudzreiz lietojamas; 2. liektas,Bajonetes tipa 3. pincetes galu izmērs 1.1mm+/-10%; 4. garums 190mm=/- 1cm; 5. maksimālā elektriskā kapacitāte 0.5 kVp. 6. Instruments izgatavots no medicīniskā nerūsējošā tērauda 7. Instruments ir sterilizējams un dezinficējams Vads 1. garums 4m; 2. daudzreiz lietojams; 3. paredzēts bipolārajām pincetēm; 4. savienojums standarta, bez papildus adapteriem; 5. savienojams ar Diatermo MB 122 elektroķirurģijas iekārtu; 6. maksimālā elektriskā kapacitāte 1 kVp. | 1 gab. |  |  |  |  |
| 6. | Šķēres liektas | 1. Metzenbaum tipa šķērītes, liekta darba daļa, instrumenta kopējais garums 14-15cm; 2. Instruments izgatavots no medicīniskā nerūsējošā tērauda 3. Instruments ir sterilizējams un dezinficējams | 2 gab. |  |  |  |  |
| 7. | Šķēres ekstra delikātas | 1. Šķērītes, ļoti smalkas (delikātas), liektas, instrumenta garums 10-11cm; 2. Instruments izgatavots no medicīniskā nerūsējošā tērauda; 3. Instruments ir sterilizējams un dezinficējams. | 2 gab. |  |  |  |  |
| 8. | Sūkņa uzgalis Ferguson tipa | 1. Ferguson tipa sūkņa uzgalis ar atveri un stileti, Luer savienojums, izmērs 12Fr, darba garums 15-16cm; 2. Instruments izgatavots no medicīniskā nerūsējošā tērauda; 3. Instruments ir sterilizējams un dezinficējams. | 2 gab. |  |  |  |  |
| 9. | Antrum kanile | 1. v.Eicken deguna starpsienas kanile, Luer tipa savienojums, ārējais diametrs 2.5-3mm, garums 12.5-13cm; 2. Instruments izgatavots no medicīniskā nerūsējošā tērauda; 3. Instruments ir sterilizējams un dezinficējams. | 4 gab. |  |  |  |  |
| 10. | Jansen deguna pincete | 1. Jansen tipa deguna pincete – bajonetes tipa izliekums, garums 16-16,5cm; 2. Instruments izgatavots no medicīniskā nerūsējošā tērauda; 3. Instruments ir sterilizējams un dezinficējams. | 5 gab. |  |  |  |  |
| 11. | Knaibles nagu rezekcijai | 1. Instrumenta kopējais garums 130 mm(± 5 mm); 2. Asmeņa daļa vismaz 20 mm gara; 3. Instruments izgatavots no medicīniskā nerūsējošā tērauda; 4. Instruments ir sterilizējams un dezinficējams. | 2 gab. |  |  |  |  |
| 12. | Ķirurģiskās šķēres | 1. Instrumenta kopējais garums 140 mm (±5 mm); 2. Asmeņa garums 40 mm (±5 mm); 3. Asmeņi ieliekti; 4. Viens asmens spics, otrs noapaļots; 5. Instruments izgatavots no medicīniskā nerūsējošā tērauda; 6. Instruments ir sterilizējams un dezinficējams. | 6 gab. |  |  |  |  |
| 13. | Vatturis | 1. Vattura kopējais garums 140mm (+/-0.1mm); 2. Darba gals smalki rievots; 3. Ērts rokturis satveršanai; 4. Instrumentam gaismu neatstarojošs pārklājums; 5. Instruments ir sterilizējams un dezinficējams; 6. Instruments izgatavots no medicīniskā nerūsējošā tērauda. | 10 gab. |  |  |  |  |
| 14. | Olīves tipa uzgalis | 1. Standarta izmēra (atsauces nr. PRO-MED 32.0286 vai analogs); 2. Instrumentam gaismu neatstarojošs pārklājums; 3. Instruments ir sterilizējams un dezinficējams; 4. Instruments izgatavots no medicīniskā nerūsējošā tērauda. | 6 gab. |  |  |  |  |
| 15. | LUCEA tipa anatomiskā pincete | 1. Kopējais instrumenta garums 140mm +/-0.1mm; 2. Izliekta; 3. Darba zona horizontāli rievota; 4. Satveršanas zonā horozontāls rievojums, lai mazinātu iespēju izslīdēt; 5. Instrumentam gaismu neatstarojošs pārklājums; 6. Instruments ir sterilizējams un dezinficējams; 7. Instruments izgatavots no medicīniskā nerūsējošā tērauda. | 10 gab. |  |  |  |  |
| 16. | Speciālie ķirurģiskie instrumenti | Spaile atraumatiska BABCOCK tipa, darba virsma trīsstūra formas, nedaudz izliekta ar smalku horizontālu tekstūru, rokturis ar trīs pakāpju fiksatoru, garums 170mm. | 4 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Adatturis HEANEY tipa, darba virsma izliekta ar punktveida tekstūru, noapaļotu galu, rokturis ar trīs pakāpju fiksatoru, garums 200mm. | 1 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Adatturis FINOCHIETTO tipa, darba virsma izliekta zem leņķa ar smalki rievotu tekstūru, volframa-karbida pārklājumu, noapaļotu galu, rokturis ar četrpakāpju fiksatoru, garums 265mm. | 1 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Ekstrakcijas vēnu āķis VARADY tipa, abpusēju darba virsmu, garums 180mm. | 4 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Grieznes METZENBAUM tipa, darba virsma liekta, asmeņi stiprināti ar skrūvi, gali noapaļoti, garums 180mm. | 10 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Rektālais spogulis PRATT tipa, darba virsmas garums 80mm, platums 25mm, rokturis ar fiksācijas skrūvi. Instrumenta garums 205mm. | 4 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Lancetes nazis Samii tipa, paredzēts tumora audu rezekcijai, darba virsmas platums 1,8mm, instrumenta garums 230mm | 1 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Papildu nosacījumi: 1. Piedāvājumam pievienojama ražotāja autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka piegādātājam ir tiesības realizēt ražotāja produkciju Latvijā. 2. Ražotājam jābūt vismaz trīs gadus ilgai pieredzei instrumentu ražošanā. 3. Instrumentiem komplektos jābūt izgatavotiem vienā rūpnīcā vai tās pašas sistēmas tīkla rūpnīcās, kas atbilst vienotam standartam. 4. Uz katra instrumenta jābūt iegravētam ražotāja logo, artikula numuram, pēc kura to var atrast ražotājfirmas katalogā un jābūt lāzera gravētam, mašīnlasāmam, unikālam kodam, kas nodrošina katra konkrēta instrumenta identifikāciju instrumentu menedžmenta IT sistēmā. 5. Piedāvātājam jāpievieno ražotāja apliecinājums, kas apstiprina, ka metāla sakausējums no kā tiek ražoti ķirurģiskie instrumenti ir paredzēts lietošanai medicīnā, ir atkārtoti dezinficējams un sterilizējams. 6. Piedāvātājam jāpievieno ķirurģisko instrumentu ražotāja apliecinājums par pretendenta iespējām nodrošināt ķirurģisko instrumentu garantijas un pēcgarantijas remontu. 7. Garantija instrumentiem: vismaz 24 mēneši. Nosacījumi instrumentu remontam. Remontorganizācijas kvalitātes uzraudzības sistēmai jābūt sertificētai atbilstoši EN ISO 13485 un EN ISO 9001 standartiem. Visiem instrumentiem pēc remonta jābūt marķētiem ar lāzergravētu servisa kodu, kas nodrošina individuālu instrumentu servisa gadījumu izsekošanu (pēc remonta- 12 mēnešu garantija). |  |  |  |  |
|  |  | KOPĀ: |  |  |
| 17. | Rezerves instrumenti* | Asinssvadu spaile HALSTED-MOSQUITO tipa, darba virsma liekta, smailiem galiem, sīku tekstūru, garums 125MM. | 1 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Asinsvadu spaile PEAN tipa, darba virsma liekta, visā garumā horizontāli rievota, gali noapaļoti. Garums 140MM. | 1 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Rokturis skalpeļa asmeņiem (NR.10-Nr.15) Nr.3. Garums 125MM. | 1 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Skalpeļa asmeņu rokturis #4 135MM | 1 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Adatturis CRILE-WOOD tipa, darba virsma taisna, ar viendabīgu 0.4mm smalki rievotu tekstūru, volframa-karbida pārklājums, gals noapaļots. Paredzēts 4/0-6/0 adatām. Garums 145MM. | 1 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Metāla trauciņš, nerūsējoša metāla, jābūt iegravētam ražotāja logo, tilpums 0.4 L. | 1 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Grieznes ķirurģiskās, darba virsma stiprināta ar skrūvi, viens asmens noapaļots, otrs ass. Garums 145MM. | 1 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Metāla trauciņš, graduēts, nerūsējoša metāla, jābūt iegravētam ražotāja logo tilpums 0.25 L. | 1 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Disekciju grieznes LEXER tipa liektas, darba virsma šauriem noapaļotiem asmeņiem, garums 165MM. | 1 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Grieznes disekcijas METZENBAUM tipa, liektas, asmeņi smalki zoboti,darba virsmas parklājums volframa-karbida, 200MM | 1 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Adatturis MAYO-HEGAR tipa, darba virsma punktotu tekstūru 0,5mm, volframa-karbida pārklājums, paredzēts 3/0 adatām. Garums 205MM. | 1 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Pincete ķirurģiskā ar šauru darba virsmu 1X2 145MM | 1 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Ķirurģiskā STANDARD tipa pincete 1X2 zobu, garums 145MM. | 1 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Pincete atraumatiska DE'BAKEY tipa, darba virsma 2.8MM, taisna 150MM | 1 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Asinsvadu spaile LERICHE tipa, darba virsma delikātu plati horizontālu rievojumu, gali noapaļoti. Garums 150MM. | 1 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Spaile hemostāzei KOCHER-OCHSNER tipa, darba virsma liekta ar horizontālu tekstūru 1X2 zob 160MM | 1 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Papildu nosacījumi: 1. Piedāvājumam pievienojama ražotāja autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka piegādātājam ir tiesības realizēt ražotāja produkciju Latvijā. 2. Ražotājam jābūt vismaz trīs gadus ilgai pieredzei instrumentu ražošanā. 3. Instrumentiem komplektos jābūt izgatavotiem vienā rūpnīcā vai tās pašas sistēmas tīkla rūpnīcās, kas atbilst vienotam standartam. 4. Uz katra instrumenta jābūt iegravētam ražotāja logo, artikula numuram, pēc kura to var atrast ražotājfirmas katalogā un jābūt lāzera gravētam, mašīnlasāmam, unikālam kodam, kas nodrošina katra konkrēta instrumenta identifikāciju instrumentu menedžmenta IT sistēmā. 5. Piedāvātājam jāpievieno ražotāja apliecinājums, kas apstiprina, ka metāla sakausējums no kā tiek ražoti ķirurģiskie instrumenti ir paredzēts lietošanai medicīnā, ir atkārtoti dezinficējams un sterilizējams. 6. Piedāvātājam jāpievieno ķirurģisko instrumentu ražotāja apliecinājums par pretendenta iespējām nodrošināt ķirurģisko instrumentu garantijas un pēcgarantijas remontu. 7. Piedāvājumam pievienojams piedāvāto instrumentu katalogs. 8. Piedāvājumam pievienojami šādi preču paraugi (no katra pa 1 gab.): - Asinsvadu spaile PEAN tipa, darba virsma liekta, visā garumā horizontāli rievota, gali noapaļoti. Garums 140mm; - Grieznes ķirurģiskās, darba virsma stiprināta ar skrūvi, viens asmens noapaļots, otrs ass. Garums 145mm; - Pincete atraumatiska DE'BAKEY tipa, darba virsma 2.8mm, taisna 150mm. 9. Garantija instrumentiem: vismaz 24 mēneši. Nosacījumi instrumentu remontam: 1. Remontorganizācijas kvalitātes uzraudzības sistēmai jābūt sertificētai atbilstoši EN ISO 13485 un EN ISO 9001 standartiem. 2. Visiem instrumentiem pēc remonta jābūt marķētiem ar lāzergravētu servisa kodu, kas nodrošina individuālu instrumentu servisa gadījumu izsekošanu (pēc remonta- 24 mēnešu garantija). *Citi nosacījumi: 1. Iepirkuma līgums tiek slēgts uz 12 mēnešiem ar maksimāli iespējamo līguma summu 3900 EUR bez PVN. Līguma darbības laikā pasūtītājs pasūta instrumentus no piedāvājumam pievienotā kataloga tādā daudzumā, kāds pasūtītājam nepieciešams tā darbības nodrošināšanai. 2. Līguma piešķiršanas kritērijs: zemākā cena un kvalitāte. |  |  |  |  |
|  |  | KOPĀ: |  |  |

Piezīmes:

- piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām kopā;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās daļas apjomu.

Īpašie nosacījumi:

- preču piegāde: 14 dienu laikā;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas.

Paraksts______________________________________

(pretendenta paraksts)

Datums ________________________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

Faksa Nr.__________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________