2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/

TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma priekšmeta 1.daļa

| N.p.k. | Preces nosaukums | Parametri | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Plānotais daudzums uz 12 mēnešiem | Vienas vienības cena bez PVN | Mērvienība | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Magnija sulfāta sāls | Hlors (Cl): max. 0.05%, Dzelzs (Fe): max. 0.002 %, Smagie metāli (piem., Pb) max. 0.004 %, Zudumi pie žāvēšanas procesa (400 grādos) 48-52%, Kvalitātes pārbaude MgSO4 (žāvētā produktā) 99.0%. Kristālisks, bez piemaisījumiem, bezkrāsains. Formula: MgSO4*7H2O, Molekulārais svars 246.5 Iepakojumā ne mazāk kā 25 kg |  | kg | 600 |  | 1 kg |  |

Iepirkuma priekšmeta 2.daļa

| N.p.k. | Preces nosaukums | Parametri | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Plānotais daudzums uz 12 mēnešiem | Vienas vienības cena bez PVN | Mērvienība | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ocean treat vai analogs | Sodium carbonate, ogļskābais nātrijs Bezkrāsains, ph 11,4, ūdenī šķīstošs, relatīvai blīvums 1g/ml, iztvaikojamības koeficients <1. Atbilst EC direktīvai 67/548/EEc; 99/45/EC Līdzeklis ūdens kvalitātes uzlabošanai un paaugstināšanai. Iepakojumā 1 L |  | L | 12 |  | 1 L |  |

Iepirkuma priekšmeta 3. daļa

| N.p.k. | Preces nosaukums | Parametri | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Plānotais daudzums uz 12 mēnešiem | Vienas vienības cena bez PVN | Mērvienība | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aquablank O2 granulat vai analogs | CAS70693-62-8, EK 274-778-7 Satur: Pentakālija bis(peroksimonosulfāt)-bis-(sulfāts). Ātri šķīdamas aktīva skābekļa granulas ūdens dezinfekcijai peldbaseinos. Iepakojumā 1kg |  | kg | 6 |  | 1 kg |  |

Iepirkuma priekšmeta 4.daļa

| N.p.k. | Preces nosaukums | Parametri | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Plānotais daudzums uz 12 mēnešiem | Vienas vienības cena bez PVN | Mērvienība | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Broma tabletes | CAS: 32718-18-6, EINECS: 251-171-5 Bromhlor-5,5-dimetilimidazolidīn-2,4-dions. 20g broma tabletes ilgstošai nepārtrauktai ūdens dezinfekcijai, sēnīšu, baktēriju un vīrusu iznicināšanai. Iepakojumā 5kg |  | kg | 10 |  | 1 kg |  |

Iepirkuma priekšmeta 5.daļa

| N.p.k. | Preces nosaukums | Parametri | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Plānotais daudzums uz 12 mēnešiem | Vienas vienības cena bez PVN | Mērvienība | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filterreiniger vai analogs | CAS: 7664-38-2 (EINECS: 231-633-2) Satur: Oftofosorskabi 10-25% Filtru tīrīšanas līdzeklis Iepakojumā 1L |  | L | 12 |  | 1 L |  |

Iepirkuma priekšmeta 6.daļa

| N.p.k. | Preces nosaukums | Parametri | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Plānotais daudzums uz 12 mēnešiem | Vienas vienības cena bez PVN | Mērvienība | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Metal ex vai analogs | 2809-21-4 1-Hydroxyethyliden-1,1-diphosphonsäure 25-50%. Līdzeklis dzelzs, vara, sudraba, kalcija un citu metāla jonu aizvākšanai no ūdens, kā arī šo metālu atlikumu savākšanai no vannas sienām un dibena. Iepakojumā 1L. |  | L | 1 |  | 1 L |  |

Iepirkuma priekšmeta 7.daļa

| N.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Plānotais daudzums uz 12 mēnešiem | Vienas vienības cena bez PVN | Mērvienība | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ABO Drošības karte | ABO Drošības karte latviešu valodā. Karte izmērs A6 formāts (+1%) Lietošanas instrukcija latviešu valodā. Katra karte iepakota atsevišķā hermētiskā iesaiņojumā. Iepakojums satur caurspīdīgu līmplēvi, testa rezultātu saglabāšanai. Uz ABO drošības kartes atrodas 4 laukumi ar izžāvētiem reaģentiem: - 1 x anti-A un 1 x anti-B reaģents pacientam, - 1 x anti-A un 1 x anti-B reaģents eritrocītu masai. Vieta pacienta datu ierakstīšanai (vārds, uzvārds, personas kods, vēstures nr.) un Eritrocītu masas identifikācijas Nr. Vieta, kur ierakstīt informāciju par testa veicēju (vārds uzvārds), testa veikšanas datumu un laiku un parakstam. Kartei jāsatur īss testa veikšanas apraksts. CE marķējums. |  | gab. | 250 |  | 1 gab. |  |

Iepirkuma priekšmeta 8.daļa

| N.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Plānotais daudzums uz 12 mēnešiem | Vienas vienības cena bez PVN | Mērvienība | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komplekts ABO drošības testa veikšanai | Komplektam jāsatur: • 1 gab. skarifikators, • 1gab. segmenta atvērējs, • 1 gab. NaCl 0,9% šķīdums- 1ml - 5ml, plastmasas iepakojums, • 4 gab., plastmasas maisītājkociņi. CE marķējums. |  | kompl. | 250 |  | 1 kompl. |  |

Iepirkuma priekšmeta 9.daļa

| N.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Plānotais daudzums uz 12 mēnešiem | Vienas vienības cena bez PVN | Mērvienība | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autoklāva cimdi | Autoklāva cimdi, kas paredzēti karsto konteineru izcelšanai no autoklāva. Izgatavoti no bieza frotē materiāla 5mm(+/-10%) biezi, ne īsāki kā 45 cm. Cimda augšējā mala apstrādāta ar karstumizturīgu auduma lentu. |  | pāris | 3 |  | 1 pāris |  |

Iepirkuma priekšmeta 10.daļa

| N.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Mērvienība | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apskašu lampa | Lokana izmeklējuma lampa uz statīva ar riteņiem. Apgaismojuma veids: halogēns. Krāsas temperatūra 4000 K ± 5% 1 m attālumā. Jauda: ne vairāk par 35W. Spuldzītes dzīvildze: ne mazāk par 5000 darba st. Gaismas intensitāte 0,5 m attālumā: ne mazāk par 50 000 Lux. Atbilst EN 60601-1-2. Marķēta CE 93/42. Darba spriegums/frekvence: 220-230V / 50-60Hz. |  | gab. | 2 |  | 1 gab. |  |

Iepirkuma priekšmeta 11.daļa

| N.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Mērvienība | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LOR pieres lampa | LED gaismas avots. Regulējams izgaismotā lauka diametrs: 30 – 150 mm (pie darba attāluma 400 mm). Gaismas intensitāte: ne mazāk par 32 000 Lux (pie darba attāluma 400 mm, pie izgaismota lauka diametra 30mm, augstas intensitātes režīmā). Regulējama 3 līmeņu gaismas intensitāte (augsta, vidēja, zema). 2 akumulatori (vai uzlādējamo bateriju 2 komplekti), kas nostiprināti pie galvas karkasa. Labi sabalansēts un ergonomisks galvas karkasa ar akumulatoriem dizains. Svars kopā ar 2 akumulatoriem nepārsniedz 350 gr. Akumulatoru darba laiks bez uzlādes ne mazāk par 8 stundām (augstas intensitātes režīmā). Komplektā lādētājs. |  | gab. | 1 |  | 1 gab. |  |

Iepirkuma priekšmeta 12.daļa

| N. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Mērvienība | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Asinsspiediena mērīšanas aparāts (liekams uz galda) | Asins spiediena mērīšanas diapazons: 20 – 280 mmHg, precizitāte ± 3%. Pulsa mērījumi: 40 – 180 sit./min, precizitāte ± 5%. Manšetes izmērs: no 22cm līdz 42cm. Atmiņa: ne mazāk par 90 mērījumiem ar datuma attēlošanu. Putekļu necaurlaidīgs korpuss. Aprīkots ar vietu manšetes uzglabāšanai. Svars 500gr ± 10%. Komplektā strāvas adapteris/lādētājs. |  | gab. | 2 |  | 1 gab. |  |

Iepirkuma priekšmeta 13.daļa

| N.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Plānotais daudzums uz 12 mēnešiem | Vienas vienības cena bez PVN | Mērvienība | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistēmas vads XD 2020 | 1.Darba laiks- 24.st. 2. Sistēmas vads ar Luer Lock adapteru. 3. Integrēts 17 mikronu filtrs. 4. Integrēta spiediena (sensors) aizsardzības sistēma. 5. Apstiprināta savienošana ar Ulrich boluss sistēmu. 6. Apstiprināta darbība ar spiedienu ne mazāku kā 17 bar. 7. Apstiprināta savietojamība ar kontrastvielu. 8. Bez lateksa, caurspīdīgi, elastīgi. 9. Vads nav pirogēns. |  | gab. | 20 |  | 1 gab. |  |

Iepirkuma priekšmeta 14.daļa

| N.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Plānotais daudzums uz 12 mēnešiem | Vienas vienības cena bez PVN | Mērvienība | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pacienta vads XD 2045 | 1. Sistēmas vads ar Luer Lock adapteru. 2. Garums- 320cm. 3. Vads ar diviem pretvārstiem. 4. Apstiprināta savienošana ar Ulrich boluss sistēmu. 5. Apstiprināta darbība ar spiedienu ne mazāku kā 17 bar. 6. Apstiprināta savietojamība ar kontrastvielu. 7. Bez lateksa, caurspīdīgi, elastīgi. 8. Vads nav pirogēns. |  | gab. | 200 |  | 1 gab. |  |

Iepirkuma priekšmeta 15.daļa

| N. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Mērvienība | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | FUNKCIONĀLĀS GULTAS (Alcheimera gulta) | 1. Gulta izgatavota viegli kopjama materiāla, izturīga pret virsmas dezinfekcijas līdzekli. 2. Gultas virsma sastāv vismaz no 2 metāla sekcijām. 3. Gultas iekšējie izmēri 90x200cm. 4. Gultas augstuma regulācijas amplitūdu no 20 - 75cm (+/-2cm). 5. Gultas celtspēja ne mazāk kā 130 kg. 6. Viena pults gultas vadībai. 7. Ar elektriski regulējamu galvgali. 8. Viegli nolaižamas sānu malas ar augstumu ne mazāku par 45 cm (+/-5 cm). 9. Viegli vadāma gulta ar riteņiem un bremžu sistēmu. 10. Gultas gali un sānu malas gludas, viegli kopjamas, ar nosegtām mehānisma detaļām. |  | gab. | 4 |  | 1 gab. |  |

Iepirkuma priekšmeta 16.daļa

| N. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Mērvienība | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PERFUZORI | 1. Veicamās funkcijas: infūzijas terapijas nodrošināšana. 2. Darba režīmi: ātruma, laika – apjoma, dozas – svara, bolus funkcija, infūzijas vadu tīrīšanas (uzpildīšanas) funkcija. 3. Tehniskās prasības: 3.1. - infūzijas ātrums no 0.1 ml/st. līdz 1500 ml/st. stundā ar soli 0.1 ml/st.; 3.2. - automatizēta atpazīšana 10, 20, 30, 50 un 60 ml standarta šļircēm (dažādu ražotāju); 3.3. - šļirces automātiska kalibrēšana ražotāju maiņas gadījuma; 3.4. - bolus ievades iespēja ar 50/60 ml šļirci līdz 1500 ml/stundā; 3.5. - variabla spiediena nodrošinājums ne mazāk kā 800 mmHg; 3.6. - KOR funkcija – perfūzijas uzturēšanas ātrums (Keep Open Rate): 3.7. Devas kalkulācija: Automātiska ātruma kalkulācija izejot no devas mg, µg, IE vai mmol, svara un/vai laika (piemēram mg/kg/h); 3.8. Integrēta zāļu bibliotēka: 3.8.1. - infūzijas oklūzija; 3.8.2. tuvojas infūzijas nobeigums; 3.8.3. - tukša šļirce; 3.8.4. - nepareizi ievietota šļirce; 3.8.5. - bolus aktivizēts; 3.8.6. - akumulatora izlādēšanās. 4. Displeja informācija: 4.1. -perfūzijas ātrums; 4.2. -infūzijas oklūzijas pakāpe (ne mazāka kā 3); 4.3. -šļirces tilpums; 4.4. -zāles ievadīšanas daudzums; 4.5. -šļirces ražotāju tabulas indikācija; 4.6. -akumulatora izlādēšanās līmenis; 4.7. -svars; 4.8. -dozēšanas daudzums; 4.9. -ievadītais daudzums ml; 4.10. -infūzijas laiks. 5. Integrēts uzlādējams avārijas strāvas avots infūzijas nodrošināšanai ne mazāk kā 4 stundas. 6. Krāsu TFT skārienjūtīgais ekrāns ar automātisko bloķēšanos. 7. Mitrumizturīgs, dezinficējams korpuss. 8. Iespēja piestiprināt pie dažāda diametra statīviem. 9. Svars ne lielāks kā 2,5 kg. |  | gab. | 5 |  | 1 gab. |  |

Iepirkuma priekšmeta 17.daļa

| N. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Mērvienība | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Instrumenti oftalmoloģijas operācijām- IOL implantācijas pincete | •IOL lēcas ievadīšanas pincete- Alcon MONARCH II un III; sterila; vienreizējas lietošanas kasetē. •Īpaši pulēts gals pasargā no skrāpējumiem lēcas virsmu. •Apaļš rokturis, garums 120mm+/-10%. |  | gab. | 1 |  | 1 gab. |  |
| 2. | Instrumenti oftalmoloģijas operācijām- Monarch IOL ievadīšanai | • Piemērots Alcon MONARCH® III D, III C un MONARCH® II B kārtridžiem. • “'Pre-load” pozīcija. • Indžektora garums (bez kasetes) 157mm. |  | gab. | 1 |  | 1 gab. |  |
| PAVISAM KOPĀ |  |

Iepirkuma priekšmeta 18.daļa

| N. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Mērvienība | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Adata | Ar filtru 1,2mmx40mm; 18Gx1 ½, oftalmoloģijai |  | gab. | 300 |  | 1 gab. |  |

Iepirkuma priekšmeta 19.daļa

| N. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Mērvienība | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Retraktors "iris" | Fleksibls, oftalmoloģijai |  | gab. | 20 |  | 1 gab. |  |

Iepirkuma priekšmeta 20.daļa

| N. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Mērvienība | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oftalmoloģijas nazis glaukomas operācijām | Izliekts uz leju, aizsargiepakojumā |  | gab. | 20 |  | 1 gab. |  |

Iepirkuma priekšmeta 21.daļa

| N. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Plānotais daudzums uz 12 mēnešiem | Vienas vienības cena bez PVN | Mērvienība | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Akahoši adatas | Akahoši tipa kanula, 27G, 1mm, kopējais garums (bez mezgla) 22mm, sterilas, 10 gb./kastē. |  | kaste | 10 |  | 1 kaste |  |

Iepirkuma priekšmeta 22.daļa

| N. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Mērvienība | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hemoroīdu ligatora darba daļa/instruments | Ligatora darba daļa hemoroīdu ligācijai, savietojams ar slimnīcā esošo ierīci. Sūkņa atveres diametru 10mm (+/- 10%). Darba garums 14cm (+/- 10%). Komplektā ar uzgali lateksa gredzenu uzlikšanai. |  | gab. | 1 |  | 1 gab. |  |

Iepirkuma priekšmeta 23.daļa

| N. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Mērvienība | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bipolārā pincete | 1. daudzreiz lietojamas; 2. taisna; 3. pincetes galu izmērs 1.1mm+/-10%; 4. garums 190mm=/- 1cm; 5. maksimālā elektriskā kapacitāte 0.5 kVp. |  | gab. | 1 |  | 1 gab. |  |
| 2. | Bipolārā pincete | 1. daudzreiz lietojamas; 2. taisna; 3. pincetes galu izmērs 2,2mm; 4. garums 190mm; 5. maksimālā elektriskā kapacitāte 0.5 kVp. |  | gab. | 1 |  | 1 gab. |  |
| 3. | Bipolārais vads | 1. garums 4m; 2. daudzreiz lietojams; 3. paredzēts bipolārajām pincetēm; 4. savienojums standarta, bez papildus adapteriem; 5. savienojams ar Erbe VIO un ICC elektroķirurģijas iekārtām; 6. maksimālā elektriskā kapacitāte 1 kVp. |  | gab. | 2 |  | 1 gab. |  |
| PAVISAM KOPĀ |  |

Iepirkuma priekšmeta 24.daļa

| N. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Mērvienība | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kalii iodidum | - |  | g | 500 |  | 1g |  |

Iepirkuma priekšmeta 25.daļa

| N. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Mērvienība | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cilpa acu lēcas evakuācijai (irigating vectis) | 2 atveres, 4mm platums |  | gab. | 20 |  | 1 gab. |  |

Iepirkuma priekšmeta 26.daļa

| N. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Mērvienība | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Retro bulbārās adatas (subtenon anaestesing canula) | 38mm |  | gab. | 20 |  | 1 gab. |  |

Iepirkuma priekšmeta 27.daļa

| N. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Mērvienība | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Xylene | - |  | litrs | 250 |  | 1 litrs |  |

Iepirkuma priekšmeta 28.daļa

| N. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Mērvienība | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Augstas precizitātes temperatūras reģistrators | Prasības: Mērīšanas diapazons ne mazāks par -30 °C līdz +30 °C Darbības temperatūra -40°C + 30°C mērījumu precizitāte: ne zemāka kā ±0.2 °C mērījumu solis: ne lielāks par 0.1 °C Saglabājamo datu atmiņas lielums: vismaz 100 000 mērījumi programmējams mērījumu biežums (no 1 sekundes līdz vismaz reizei stundā) Pēc nepieciešamības iespēja manuāli palaist un apstādināt mērījumu reģistrēšanu (ieslēgšanas/izslēgšanas poga) līdz 24 stundām USB interfeiss ar iespēju pa tiešo nolasīt datus Iespēja iegūt un saglabāt mērījumus PDF un Excel formātā Displejs aktuālās temperatūras attēlošanai Iespēja pievienot papildus ārējos sensorus mērījumiem plašākos diapazonos, kā arī mitruma mērīšanai Programma, kas lietotājam ļauj: uzstādīt atlikto mērījumu sākšanas laiku (minūtēs) uzstādīt kritiskās mērījumu robežas, pie kurām tiek dots trauksmes signāls iegūt un attēlot mērījumus MS Excel formātā Iespēja lietotājam pašam nomainīt bateriju Rūpnīcas kalibrēšanas sertifikāts vismaz 1 punktā temperatūras intervālā no +2 līdz +24; Atbilstība GMP prasībām. Piedāvājumam ir jāpievieno preču paraugs aprobācijai. Bez parauga piedāvājums tiek noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs. Paraugs tiek atgriezts piecu darba dienu laikā pēc piedāvājuma iesniegšanas. |  | gab. | 1 |  | 1 gab. |  |

Iepirkuma priekšmeta 29.daļa

| N. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Mērvienība | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | TIMPANOMETRS | 1 Frekvence 226Hz, un 1 kHz +/- 2% 2 Timpanometrija un Ipsilaterālā un kontralaterālā akustiskā refleksa mērīšanas precizitāte <1% 3 Harmoniskais sagrozījums +/- 0,5% 4 Spiediena līmenis 200 - 400daPa, pakāpēs pa 50 daPa 5 Spiediena precizitāte +/-10daPa vai 10% 6 Reflekss- 500, 1000, 2000 un 4000 Hz 7 Automātiskā izdruka vai izdruka pēc pieprasījuma 8 Ne mazāk 12 kā mērījumu iekšējā atmiņa 9 Mērījumi: - Auss kanāla tilpums (ECV), - Pīķa Compliance ( cm3) - Pīķa spiediena pieraksts (daPa) - Gradients ( GR) daPa 10 Nākotnē pilnveidojams ar Audiometrijas programmu 11 Savienojams caur USB ar datoru un/vai printeri 12 Jābūt integrētam termālajam printerim timpanometrijas izdrukai 13 7” krāsainais TFT displejs 14 Vismaz 1 m garš timpanometrijas vads 15 Papildus komplektācija: - ausu ieliktņu komplekts - dažādu izmēru termopapīrs |  | gab. | 1 |  | 1 gab. |  |

Iepirkuma priekšmeta 30.daļa

| N. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Mērvienība | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SODAS STRŪKLAS UZGALIS | 1 Ūdens spiediens sodas strūklas uzgalī (1 - 2.2 bar 1000-2200 hPa) 2 Darba gaisa spiediens 2.7 - 3.5 bar (1000-2200 hPa) 3 Ūdens padevei sodas strūklas uzgalī ir atpakaļgaitas drošības vārsts 4 Viegls kompozīta korpuss 5 Autoklāvējams 134 °C temperatūrā 6 Bezapkopju sodas strūklas uzgalis, kuram nav nepieciešama tīrīšana 7 Savienojamība ar W&H ātro savienojumu RQ24 8 Sodas strūklas uzgalis atbilst ES direktīvai 93/42 EEC (IIa klase) 9 Darbības nosacījumi: +10 °C to +40 °C, 30% līdz 75% relatīvais gaisa mitrums |  | gab. | 1 |  | 1 gab. |  |

Iepirkuma priekšmeta 31.daļa

| N. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Mērvienība | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | HIGIĒNISKO INSTRUMENTU ASINĀMAIS APARĀTS | 1 Automātiska asināmā instrumenta fiksācija. 2 Izstrādāts pareizs leņķa fiksējums (90 grādu un70grādu leņķi) 3 Zemsprieguma barošanas bloks (12 V), 4 Viens akrila testēšanas stienis(4 x 60), 5 Divām magnētiskām sijām 6 Komplekta ietilpst: Dzirnakmeņi ir vidēji smalki, rupji un ļoti rupji. Iepakojumā no katras krāsas divi gabali. Aizsargvāciņi instrumentiem. Protective cap instrumentiem, instrukcija DVD, ekspluatācijas instrukcijas, QuickStart informācija (īsa ekspluatācijas pamācība) 7 adapteris 230 V, Strāvas ieeja:220V 8 Atbilst spēkā esošajiem ES un ISO standartiem |  | gab. | 1 |  | 1 gab. |  |

Iepirkuma priekšmeta 32.daļa

| N. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Mērvienība | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LĒCA FUNDUS PERIFĒRIJAS APSKATEI | 1. Redzes lauks 160/165 grādi. 2. Attēla palielinājums 2x; lāzera punkta palielinājums 2x. |  | gab. | 1 |  | 1 gab. |  |

Iepirkuma priekšmeta 33.daļa

| N. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Mērvienība | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maisiņi morselatoram | Vienas rokas instruments; 800 ml (+/- 10 ml) tilpumā; lietojams ar 10mm troakāru. Savietojams ar slimnīcā esošo STORZ morsilatoru. |  | gab. | 30 |  | 1 gab. |  |
| 2. | Maisiņi morselatoram | Vienas rokas instruments; 200 ml (+/- 10 ml) tilpumā; lietojams ar 10mm troakāru. Savietojams ar slimnīcā esošo STORZ morsilatoru |  | gab. | 10 |  | 1 gab. |  |
| PAVISAM KOPĀ |  |

Piezīmes: Piedāvājumam ir jāpievieno preču paraugi aprobācijai. Bez paraugiem piedāvājums tiek noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs.

Iepirkuma priekšmeta 34.daļa

| N. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Mērvienība | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pilocarpini hydrochlorid. | 2%, 5 ml, flakons |  | flak. | 30 |  | 1 flak. |  |
| 2. | Pilocarpini hydrochlorid. | 4%, 10ml, flakons |  | flak | 10 |  | 1 flak. |  |
| PAVISAM KOPĀ |  |

Piezīmes: Piedāvājumam ir jāpievieno preču paraugi aprobācijai. Bez paraugiem piedāvājums tiek noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs.

Iepirkuma priekšmeta 35.daļa

| N. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Mērvienība | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kālija heksacianoferāts (II) | Pulveris |  | g | 150 |  | 1 g |  |

Iepirkuma priekšmeta 36.daļa

| N. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Mērvienība | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ātras filtrācijas filtrpapīrs | Loksnes: 60cm x 60cm (+/-5cm) |  | kg | 15 |  | 1 kg |  |

Iepirkuma priekšmeta 37.daļa

| N. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Mērvienība | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ENAMEL PLUS HFO | 2g šļirce, flow |  | gab. | 2 |  | 1 gab. |  |

Iepirkuma priekšmeta 38.daļa

| N. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Mērvienība | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ENAMEL PLUS | 5g šļirce, dažādas krāsas |  | gab. | 25 |  | 1 gab. |  |

Iepirkuma priekšmeta 39.daļa

| N. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Mērvienība | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Enamel Plus Hri Universalais | Dentīns, 5grami šļirce |  | gab. | 25 |  | 1 gab. |  |

Iepirkuma priekšmeta 40.daļa

| N. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Mērvienība | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | HERCULITE XRV ULTRA | 4g šļirce |  | gab. | 10 |  | 1 gab. |  |

Iepirkuma priekšmeta 41.daļa

| N. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Mērvienība | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ena Bond | 5ml, savienojams ar ENAMEL |  | gab. | 5 |  | 1 gab. |  |

Iepirkuma priekšmeta 42.daļa

| N. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Mērvienība | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ĢIPSIS | CIETAIS, IV klase, DARBA VEIDUĻIEM "KROMOTYPO" |  | kg | 200 |  | 1 kg |  |

Iepirkuma priekšmeta 43.daļa

| N. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Mērvienība | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KRĪTS | PULĒŠANAI |  | kg | 25 |  | 1 kg |  |

Iepirkuma priekšmeta 44.daļa

| N. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskās prasības | Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Mērvienība | Summa par plānoto apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LODE ORTODONTISKĀM APARATŪRĀM | VIEGLI KŪSTOŠA, 1mm diametrā, 15 cm garumā |  | gab. | 6 |  | 1 gab. |  |

| Iepirkuma priekšmeta daļa | NOSAUKUMS (MATERIĀLI ORTODONTIJAI) |  | Pretendenta piedāvājums | Prognozējamais daudzums 12 kalendāriem mēnešiem | Cena bez PVN (par 1 vienību) | Kopējā vērtējamā summa daudzumam bez PVN | Summa daudzumam ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45. | BREKETES zelta –iespēja iegādāties pa 1 vienībai (1 gab.) |  | 50 gab. |  |  |  |
| 46. | ELASTĪGĀS ĶĒDES (rullīši) gumijas, +ORTHO Technology ķēde 4,5+/- 0.5m iepakojums- analogam tiks prasīts paraugs |  | 90 m |  |  |  |
| 47. | LOKI pārklāti ar zeltu, NiTi, apaļais diametrs 1 gab. Nr.12,14,1618 (augšžoklis un apakšžoklis) |  | 80 gab. |  |  |  |
| 48. | LOKI pārklāti ar zeltu, NiTi, taisnstūra diametrs 1 gab. 0,17x0,25 (augšžoklis un apakšžoklis) |  | 20 gab. |  |  |  |
| 49. | LOKI pārklāti ar zeltu, tērauda apaļais diametrs 1 gab. Nr.16,18 (augšžoklis un apakšžoklis) |  | 40 gab. |  |  |  |
| 50. | LOKI pārklāti ar zeltu, tērauda taisnstūra diametrs 1gab. 0,17x0,25 (augšžoklis un apakšžoklis) |  | 20 gab. |  |  |  |
| 51. | NOSPIEDUMA KAROTES plastmasa 1gab Waterpik - vairāk kā 30 perforācijas atveres mainīga platuma izliekums palatinālajā daļā, pacelta distālā mala- 6 izmēru |  | 80 gab. |  |  |  |
| 52. | ZELTA LIGATŪRAS GARĀS |  | 50 gab. |  |  |  |
| 53. | LIDOKAĪNS ar epinefrīnu 1:100 000, iepakojumā 50gab. |  | 10 iepakojumi |  |  |  |
| 54. | LIDOKAĪNS ar epinefrīnu 1:200 000, iepakojumā 50gab. |  | 10 iepakojumi |  |  |  |
| 55. | PERIO-KIN GĒLS 30ml. |  | 10 gab. |  |  |  |
| 56. | PERIO-KIN GĒLS 125 ml. |  | 10 gab. |  |  |  |
| 57. | CLEAN POLISH 45g - ar fluoru!!!! RDA 44 |  | 30 gab. |  |  |  |
| 58. | DEPULPIN (VOCO) vai analogs devitalizējošs līdzeklis (norādīt ražotāju, tilpumu un nosaukumu) |  | 5 gab. |  |  |  |
| 59. | SEPTOMIXINE FORTE (SEPTODONT) 7.5g |  | 2 gab. |  |  |  |
| 60. | TEMPOPHORE PASTA(SEPTODONT) 7,5g |  | 2 gab. |  |  |  |
| 61. | KOFERDAMA GUMIJAS 36 gab. iepakojumā BEZ GARŠAS, AROMATIZATORIEM, DAŽĀDA BIEZUMA (norādīt izmērus un ražotāju) |  | 40 kastītes |  |  |  |
| 62. | Bioloģiskie indikātori sausā gaisa sterilizatoram, iepakojumā 5gab. BI karstā gaisa sterilizatoram EN ISO 11138-4 |  | 3 iep. |  |  |  |