#### 2.pielikums

## iepirkuma Nr. R1S 2021/63-IEP nolikumam

## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Korpuss | Kondicioniera atrašanās vieta | Atrašanās vietas stāvs (stāva Nr.) | Vai nepieciešams pacēlājs (jā/nē) | Dzesēšanas kontūra trases garums, m | Āra agregāta atrašanās vieta | dzesējamās/ apsildāmās telpas lielums, m2 | Efektivitāti ietekmējošie faktori | Skaits | Piedāvātās iekārtas ražotājs, modelis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.korpuss | Ambulatorā daļa, kardiologs, gastroenterologs, 308.kabinets | 3 | jā | 40 | 2.stāva līmenī | 15,7 | dienvidu puse | 1 |  |
| 2. | 2.korpuss | 6.kabinets | 1 | nē | 10 | pie fasādes, 1.stāva līmenī | 22,8 | dienvidu puse | 1 |  |
| 3. | 2.korpuss | 10.kabinets | 1 | nē | 10 | pie fasādes, 1.stāva līmenī | 15,6 | nav | 1 |  |
| 4. | 4. korpuss | Ginekoloģija, procedūru telpa | 1 | nē | 10 | pie fasādes, 1.stāva līmenī | 8,9 | nav | 1 |  |
| 5. | 4.korpuss | Sāpju klīnika, ārstu kabinets, 10.nodaļa | -1 | nē | 10 | pie fasādes, 1.stāva līmenī | 13,4 | nav | 1 |  |
| 6. | 11.korpuss | Holtera monitorēšanas kabinets, 1.kab. | -1 | nē | 10 | pie fasādes, 1.stāva līmenī | 10 | nav | 1 |  |
| 7. | 14A.korpuss | Rehabilitācija snodaļa, virtuve | 3 | nē | 25 | pie fasādes, 1.stāva līmenī | 26,48 | nav | 1 |  |
| 8. | 16.korpuss | DSTSK, procedūru telpa | 2 | nē | 10 | pie fasādes, 1.stāva līmenī | 9,11 | nav | 1 |  |
| 9. | 16.korpuss | DSTSK, lokālas terapijas kabinets, 208.kab. | 2 | nē | 10 | pie fasādes, 1.stāva līmenī | 9,39 | nav | 1 |  |
| 10. | 17.korpuss | Procedūru telpa, 1.nodaļa | 2 | nē | 10 | pie fasādes, 2.stāva līmenī | 11,3 | nav | 1 |  |
| 11. | 17.korpuss | Procedūru telpa, 2.nodaļa | 4 | jā | 10 | pie fasādes, 4.stāva līmenī | 17 | nav | 1 |  |

| Nr. | Pozīcija | Tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimālās tehniskās prasības |
| 1. | Iekārtas tips | Konsoles/sienas tipa gaisa kondicionieris ar ārējo un iekšējo bloku (Iekārtai jābūt jaunai, nelietotai, ražotāja oriģinālā iepakojumā). |  |
| 2. | Funkcijas | Gaisa kondicionieri paredzēti izmantošanai iekštelpās - gaisa dzesēšanai un sildīšanai |  |
| 3. | Iekārtas darba režīms | Automātisks, jābūt automātiskai restarta funkcijai. |  |
| 4. | Citas prasības | Tālvadības pults ar LED displeju |  |
|  |  | Automātiska atbrīvošanās no kondensāta, kondensāta sūknis |  |
| 5. | Sistēma | Inverter tipa |  |
| 6. | Aukstuma aģents | R32 |  |
| 7. | Energoefektivitātes klase dzesēšanas režīmā: | Ne sliktāk kā A++ |  |
| 8. | Trokšņu līmenis 1 m attālumā no iekštelpu bloka, vidējā ātruma režīmā | Atkarībā no kondicioniera jaudas: |  |
|  |  | 3.5 kW: | Ne lielāks kā 30 dB (A) |  |
|  |  | 5.0 kW: | Ne lielāks kā 35 dB (A) |  |
| 9. | Trokšņu līmenis 1 m attālumā no ārējā bloka | Ne lielāks kā 56 dB (A) |  |
| 10. | Elektrotīklo spriegums | 220 -240V |  |
| 11. | Iekārtas darbība tiek nodrošināta pie sekojošām āra gaisa temperatūrām | dzesēšana -15/+40 |  |
|  |  | sildīšana -15/+23 |  |
| 12. | Gaisa plūsmas vadība | Horizontāla un vertikāla žalūzija |  |
| 13. | Akceptētie ražotāji | Midea, Daikin, LG, Fujitsu, CH |  |
| Citas prasības |
| 14. | Garantijas prasības | Garantijas laiks ne mazāk kā 36 mēneši, garantija ietver bezmaksas apkopi (2 reizes gadā) |  |
| 15. | Piegādes un uzstādīšanas termiņš | Ne ilgāk kā 20 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas |  |
| 16. | Iekārtas piegādes un līguma izpildes vieta | Bruņinieku iela 5, Rīgā |  |
| 17. | Uzstādīšanas prasības | Veicot uzstādīšanas darbus, Izpildītājam jāizmanto savs darbaspēks un inventārs |  |
|  |  | Izmantotiem materiāliem, montāžas darbu veikšanai, jābūt sertificētiem vai iekārtas ražotāja akceptētiem |  |
|  |  | Iekārtu uzstādīšana jāveic pēc Pasūtītāja norādēm, saskaņotā laikā. Paaugstinātas tīrības telpās jālieto Pasūtītāja izsniegts speciāls apģērbs. |  |
|  |  | Izpildītājs nodrošina tūlītēju būvgružu savākšanu pēc to rašanās. |  |
|  |  | Pēc darbu veikšanas Izpildītājs savāc būvgružus un tos utilizē |  |
|  |  | Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar drošības tehnikas, ugunsdrošības un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem |  |
|  |  | Piegādātājs nodrošina aukstuma aģenta cauruļu un elektropieslēguma kabeļu ievietošanu nosegpenāļos |  |
|  |  | Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā elektrobarošanas pieslēguma vietā uzstāda savu elektro aizsardzības automātu un veic pieslēgumu. |  |
| 18. | Iekārtas piegādes brīdī Pasūtītājam iesniedzamie dokumenti | Iekārtas tehniskā dokumentācija |  |
|  |  | Iekārtas garantijas apliecība |  |
|  |  | Iekārtas lietošanas instrukcija latviešu valodā |  |
|  |  | Iekārtas sertifikāts, kas apliecina tās atbilstību CE marķējumam. |  |
| 19. | Pasūtītāja iekārtas lietotāju apmācība. | Katrai iekārtai |  |