#### 2.pielikums

## iepirkuma Nr. R1S 2022/35-IEP nolikumam

## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Veicamo darbu apjomi ir pievienoti nolikumam „excel” failā.

Iepirkuma nolikumā, tai skaitā, tehniskajā specifikācijā minētās tirdzniecības markas un preču izcelsme, sagatavojot piedāvājumu, var tikt aizstātas ar ekvivalentiem izstrādājumiem. Ekvivalence tiks noteikta, vadoties pēc Tehniskajā dokumentācijā noteiktajiem datiem, tehnisko parametru, funkcionālo īpašību atbilstības.

Gadījumā, ja Pretendents savā piedāvājumā piedāvā izmantot ekvivalentus (aizstāt Iepirkuma nolikumā norādītos izstrādājumus ar līdzvērtīgiem (ekvivalentiem) vai labākiem) izstrādājumus, Pretendents tehniskajam piedāvājumam pievieno atsauci uz izstrādājuma ražotāja vai oficiālā izplatītāja interneta mājas lapu, kurā pieejama visa tehniskā informācija par piedāvājumā iekļautajiem alternatīvajiem izstrādājumiem vai pievieno to piedāvājumam. Informācija jāsniedz tādā apjomā, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties par piedāvātā izstrādājuma atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām. Informācijai jābūt pieejamai latviešu valodā.

Darbu procesā radušies būvniecības atkritumi pretendentam jāutilizē par saviem līdzekļiem.

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma

Sistēmas komponentu apraksts

Perifērijas iekārtas:

- Adrešu optiskie dūmu detektori Intellia EDI-20, tiek montēti saskaņā ar ražotāja montāžas un regulēšanas instrukcijām. Adrešu optiskie dūmu detektori, tiek komplektēti ar standarta detektoru bāzēm / pamatnēm (EBI-12) un detektoru bāzēm / pamatnēm ar izloatoru (EBI-11). Adrešu optiskā dūmu detektora tehniskā specifikācija:

- Optiskais dūmu detektors;

- Darbības sprieguma diapazons: 17…28 V DC;

- Nominālais strāvas patēriņš: ~ 400 µA;

- Trauksmes strāvas patēriņš: ~ 5 mA;

- Aizsardzības klase: IP43;

- Atbilst EN54-7;

- Temperatūras diapazons : -20°C…+60°C.

- Iznesamās indikācijas Unipos RI-31, tiek uzstādīts saskaņā ar ražotāja montāžas  un regulēšanas instrukcijām. Iznesamās indikācijas tehniskā specifikācija:

- Darbības sprieguma diapazons: 5…30 V DC;

- Aizsardzības klase: IP40;

- Temperatūras diapazons: -10°C…+55°C.

- Adrešu trauksmes rokas pogas ar izolatoru Schneider Electric  ECF221i6, tiek uzstādītas saskaņā ar ražotāja montāžas un regulēšanas instrukcijām. Adrešu manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces tehniskā specifikācija:

- Darbības sprieguma diapazons: 17…35 V DC;

- Nominālais strāvas patēriņš: ~ 100 µA;

- Trauksmes strāvas patēriņš: ~ 4 mA;

- Aizsardzības klase: IP44;

- Atbilst EN54-11 un EN54-17;

- Temperatūras diapazons: -40°C…+70°C.

- Adrešu izejas moduļi Intellia ESMI-301, tiek uzstādīti saskaņā ar ražotāja montāžas un regulēšanas instrukcijām. Adrešu izejas moduļa tehniskā specifikācija:

- Viena potenciāli brīva releja izeja;

- El . barošana no “bus” līnijas;

- Darbības sprieguma diapazons: 17…28 V DC;

- Nominālais strāvas patēriņš: ~ 500 µA;

- Aizsardzības klase: IP54;

- Atbilst EN54-17 un EN54-18;

- Temperatūras diapazons: -20°C…+70°C.

- Adrešu trauksmes sirēnas Intellia ESI-50, tiek uzstādītas saskaņā ar ražotāja montāžas un regulēšanas instrukcijām. Adrešu trauksmes sirēnas tehniskā specifikācija:

- 3 toņi;

- Darbības sprieguma diapazons: 18…28 VDC;

- Skaļums: 100 dB;

- Nominālais strāvas patēriņš: ~ 330 µA;

- Trauksmes strāvas patēriņš: ~5mA;

- Aizsardzības klase: IP21C;

- Atbilst EN54-3;

- Temperatūras diapazons : -10°C…+55°C;

- EN54 24 VDC barošanas bloks C-Tec BF562-1, tiek uzstādīts saskaņā ar ražotāja montāžas instrukcijām. EN54 24 VDC barošanas bloka tehniskā specifikācija:

- Darbības sprieguma diapazons: 230 VAC;

- Izejas sprieguma diapazons: 24 VDC / 1.5A;

- Vieta divām 12V 2Ah-17Ah akumulatoru baterijām;

- Izejas strāva 1A vai 0.5A (0.5A tiek izmantoti akumulatoru bateriju lādēšanai);

- Aizsardzības klase: IP30;

- Atbilst EN54-4;

- Temperatūras diapazons : -5°C…+40°C;

Apsardzes signalizācijas sistēma

Sistēmas komponentu apraksts

Centrālās iekārtas:

- Apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmas centrālais kontrolieris FoxSec FS9002, teik uzstādīts saskaņā ar ražotāja montāžas un regulēšanas instrukcijām. Apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmas centrālā kontroliera tehniskā specifikācija:

- Uz plates 32 apsardzes zonas, iespējams paplašināt līdz 480 zonām;

- Iespējams pieslēgt 62 durvis, iespējams paplašināt līdz 310 durvīm;

- Sistēmu iespējams sadalīt 240 rajonos;

- Uz plates 8 programmējams releja izejas, iespējams paplašināt līdz 1000 releja izejām;

- Iespējams pieslēgt līdz 48 vadības klaviatūrām;

- Iespējams pieslēgt līdz 5760 lietotājiem;

- Saglabā līdz 24000 notikumiem;

- Ethernet ports.

- Apsardzes signalizācijas sistēmas zonu paplašinātājs FoxSec FS9216/8, tiek uzstādīts saskaņā ar ražotāja montāžas un regulēšanas instrukcijām. Apsardzes signalizācijas zonu paplašinātāja tehniskā specifikācija:

- Uz plates 16 apsardzes zonas;

- Uz plates 8 programmējams releja izejas;

- Vieta 12 VDC akumulatora baterijai;

- Iebūvēts 12 VDC 3A barošanas bloks.

- Apsardzes signalizācijas sistēmas zonu paplašinātājs FoxSec FS9108/2, tiek uzstādīts saskaņā ar ražotāja montāžas un regulēšanas instrukcijām. Apsardzes signalizācijas zonu paplašinātāja tehniskā specifikācija:

- Uz plates 8 apsardzes zonas;

- Uz plates 2 programmējams releja izejas.

Perifērijas iekārtas:

- Vadības klaviatūras FoxSec FS9501LCD, tiek uzstādītas saskaņā ar ražotāja montāžas un regulēšanas instrukcijām. Vadības klaviatūras tehniskā specifikācija:

- 2x20 zīmju LCD ekrāns;

- Saglabā līdz 100 notikumiem;

- Temperatūras diapazons : 0°C…+42°C.

- Infrasarkano staru + mikroviļņu kustību detektori ar Anti-Masking funkciju AVS JET DT AM, tiek uzstādīti saskaņā ar ražotāja montāžas un regulēšanas instrukcijām. Infrasarkano staru + mikroviļņu kustību detektora tehniskā specifikācija:

- Infrasarkano staru + mikroviļņu kustību detektors;

- Antimasking funkcija;

- Darbības diapazons 15 metri - 90° skata leņķis;

- Dzīvnieku aizsardzība: 0/12/24 Kg;

- Grade 3.

- Infrasarkano staru kustību detektori AVS JET PA, tiek uzstādīti saskaņā ar ražotāja montāžas un regulēšanas instrukcijām. Infrasarkano staru kustību detektora tehniskā specifikācija:

- Infrasarkano staru + mikroviļņu kustību detektors;

- Darbības diapazons 15 metri - 90° skata leņķis;

- Dzīvnieku aizsardzība: 0/12/24 Kg;

- Grade 2.

- Durvju un logu magnētiskie kontakti Alarmtech MC250, tiek uzstādīti saskaņā ar ražotāja montāžas instrukcijām. Durvju magnētiskie kontakti ir komplektēti ar speciālām montāžas bāzēm MC 200-S11. Durvju un logu magnētiskā kontakta tehniskā specifikācija:

- Magnētiskais kontakts (NC);

- Magnēta tips: Neodymium (NdFeB);

- Kontakta izmēri (L x Ø): 23 x 11 mm;

- Magnēta izmēri (L x Ø): 15 x 11 mm;

- Kontaktu darbības diapazons: 48 VDC / 500 mA / 5 VA;

- Aizsardzības klase: IP67;

- Grade 2;

- Temperatūras diapazons : -40°C…+70°C.

- Ārdarbu trauksmes sirēnas Texecom Odyssey 5, tiek uzstādīta saskaņā ar ražotāja montāžas un regulēšanas instrukcijām. Ārdarbu trauksmes sirēnas tehniskā specifikācija:

- Darbības sprieguma diapazons: 12…16 VDC;

- Skaļums: 115 dB @ 1m;

- Nominālais strāvas patēriņš: 18 mA;

- Trauksmes strāvas patēriņš: 405mA / 190 mA / 30 mA;

- Stroba strāvas patērīņš: 100mA;

- Iebūvētā akumulatora baterija 7.2 VDC, 250 mAh;

- Aizsardzības klase: IP65;

- Grade 2;

- Temperatūras diapazons : -25°C…+55°C;

- Barošanas bloks Pulsar HPSB 2512B, tiek uzstādīta saskaņā ar ražotāja montāžas un regulēšanas instrukcijām. Barošanas bloka tehniskā specifikācija:

- Darbības sprieguma diapazons: 230 VAC;

- Izejas sprieguma diapazons: 13.8 VDC / 2A;

- Vieta  12V 7Ah akumulatoru baterijai;

- Izejas strāva 2A vai 1.4A (0.5A tiek izmantoti akumulatora baterijas lādēšanai);

- Aizsardzības klase: IP20;

- Temperatūras diapazons : -10°C…+40°C.

Piekļuve kontroles sistēma

Sistēmas komponentu apraksts

Centrālās iekārtas:

- Piekļuves kontroles sistēmas vienu durvju kontrolieri FoxSec FS8301PX12, tiek uzstādīti saskaņā ar ražotāja montāžas un regulēšanas instrukcijām. Vienu durvju kontroliera tehniskā specifikācija:

- Vienu durvju kontrolieris;

- Iespējams pieslēgt līdz diviem karšu nolasītājiem;

- Iespējams pieslēgt līdz 7600 karšu lietotājiem;

- Saglabā līdz 2000 notikumiem;

- Viena programmējama releja izeja;

- Divas Wiegand ieejas;

- Vieta 12 VDC akumulatora baterijai;

- Iebūvēts 12 VDC 1.4A barošanas bloks.

Perifērijas iekārtas:

- Karšu nolasītāji Rosslare AY-K12C, tiek uzstādīti saskaņā ar ražotāja montāžas un regulēšanas instrukcijām. Karšu nolasītāja tehniskā specifikācija:

- Wiegand 26-Bit vai Clock & Data izejas formāts;

- Karšu nolasīšanas attālums līdz 8cm;

- Darbības sprieguma diapazons: 5…16 VDC;

- Nominālais strāvas patēriņš: ~ 60mA @ 12 VDC;

- Trauksmes strāvas patēriņš: ~ 120 mA @ 12 VDC;

- Aizsardzības klase: IP65;

- Temperatūras diapazons : -31°C…+63°C.

- Durvju magnētiskie kontakti Alarmtech MC250, tiek uzstādīti saskaņā ar ražotāja montāžas instrukcijām. Durvju magnētiskie kontakti ir komplektēti ar speciālām montāžas bāzēm MC 200-S11. Durvju magnētiskā kontakta tehniskā specifikācija:

- Magnētiskais kontakts (NC);

- Magnēta tips: Neodymium (NdFeB);

- Kontakta izmēri (L x Ø): 23 x 11 mm;

- Magnēta izmēri (L x Ø): 15 x 11 mm;

- Kontaktu darbības diapazons: 48 VDC / 500 mA / 5 VA;

- Aizsardzības klase: IP67;

- Grade 2;

- Temperatūras diapazons : -40°C…+70°C.

- Apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmas serveris Dell 210-AWEJ, tiek uzstādīts saskaņā ar ražotāja montāžas instrukcijām. Servera tehniskā specifikācija:

- Processors: Intel Core i9-10900, 3000 MHz;

- Opteratīvā atmiņa (RAM): DDR4 16GB 2933 MHz;

- Datu masīvs: 2x SSD 512 GB (RAID 1);

- Videokarte: Intel UHD Graphics 630;

- Operētājsistēma: Windows 10 Pro.

- Apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmas darba stacija Dell 210-AVPG, tiek uzstādīts saskaņā ar ražotāja montāžas instrukcijām. Servera tehniskā specifikācija:

- Processors: Intel Core i5-10500, 3200 MHz;

- Opteratīvā atmiņa (RAM): DDR4 16GB 2666 MHz;

- Datu masīvs:  SSD 256 GB;

- Videokarte: Intel UHD Graphics 630;

- Operētājsistēma: Windows 10 Pro.

- Darba stacija 27” LCD monitori LG 27MP400-B, tiek uzstādīti saskaņā ar ražotāja montāžas instrukcijām. 27” LCD monitora tehniskā specifikācija:

- Ekrāna izmērs: 27” 16:9;

- Ekārna tips: IPS;

- Ekrāna izšķirtspēja: 1920x1080 Full HD;

- VESA kronšteina montāžas iespēj 75x75;

- Pieslēgumu veids: 1x HDMI, 1x D-Sub.