#### 3.pielikums

## atklāta konkursa Nr. R1S 2021/69-IEP nolikumam

## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/

## TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Daudzums | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nosaukums, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN par kopējo daudzumu |
| 1. | Ceļa locītavas modulāras endoprotēzes komplekts |  |  |  |  |
|  | Līguma darbības laikā jānodrošina bezmaksas lietošanā instrumenti endoprotēžu implantēšanai. |  |  |  |  |
|  | Vispārējas prasības |  |  |  |  |
|  | Vienota modulāra implantu sistēma primārām un revīzijas operācijām, kas paredzētas fiksētas, rotējošas pilnpolietilēna tībijas (all poly) un revīzijas fiksētas un revīzijas rotējošas tibiālās platformas, revīzijas femorālā komponenta protēzes implantēšanai. Vienotā instrumentu sistēma ļauj primārās vai revīzijas operācijās pielietot arī palīgelementus (augmenti, intramedulārie stieņi). Visi komponenti savstarpēji savietojami. |  |  |  |  |
|  | Ceļa endoprotēzes sistēma gan mugurējās krusteniskās saites aizvietojoša (mugurēji stabilizējoša), gan mugurējās krusteniskās saites saglabājoša protēze gan primārajām operācijām, gan revīzijas gadījumiem ar 3 pamata protēžu komponentiem: femorālais komponents, tibiālais komponents, tibiālais komponents. |  |  |  |  |
|  | Komponents | Tehniskie dati |  |  |  |  |
|  | Femorālais komponents | 10 gab. |  |  |  |
|  | Materiāls: | Kobalta - hroma sakausējums |  |  |  |  |
|  | Dizains: | “J” veida izliekuma ģeometrija; 3 radiusu profils sagitālā plaknē; Noapaļots artikulējošo virsmu koronārais profils; Izlīdzināta komponenta trohleārā virsma, kas uzlabo patellas slīdēšanu un samazina atdures sindroma risku; Atsevišķs komponenta dizains kreisai un labai kājai; Femorālajam komponentam var pievienot distālo un mugurējo augmentu, revīzijas uzmavas (sleeves), pievienot bezcementa un cementa fiksācijas intramedulāros stieņus gan neitrālajā pozīcijā, gan ar nobīdi +2/-2 mm; Savietojams ar dažāda veida tibiālo komponentu: fiksētas platformas (FP) tibiālo komponentu, rotējošas platformas (RP) tibiālo komponentu, pilnpolietilēna tibiālo komponentu (All poly), fiksētas platformas ofseta tibiālo komponentu (FPOff); Savietojamība ar tibiālo komponentu: +/- viena pilna izmēra ietvaros. |  |  |  |  |
|  | Izmēri: | Ne mazāk kā 8 izmēri |  |  |  |  |
|  | Tibiālais komponents (tibialā platforma) | 10 gab. |  |  |  |
|  | Materiāls: | Titāna sakausējums fiksētajai platformai; Kobalta – hroma (CoCr) sakausējums (pulēts) – rotējošai platformai; Polietilēns, kas sterilizēts gamma staros (vidēja līmeņa “cross- link” efekta nodrošināšanai un aizsardzībai pret polietilēna oksidāciju). |  |  |  |  |
|  | Kinemātiskie varianti: | Primārajām operācijām: fiksēta platforma rotējoša platforma pilnpolietilēna tibiālais komponents Fiksētas platformas primārais komponents savienojams ar intramedullārajiem stieņiem |  |  |  |  |
|  | Izmēri: | fiksēta platforma: ne mazāk kā 7 izmēri, simetriska, iestrādāts 3o mugurējais slīpums pilnpolietilēna tibiālais komponents: ne mazāk kā 6 izmēri, katram izmēram vismaz 4 biezuma varianti (8 mm; 10 mm; 12,5 mm un 15 mm) rotējošā platforma: biezums 4,5 – 5,0 mm, ne mazāk kā 9 izmēri |  |  |  |  |
|  | Tibiālais ieliktnis | 10 gab. |  |  |  |
|  | Materiāls: | polietilēns sterilizācijas metode – gamma radiācija (vidēja līmeņa “cross- link” efekta nodrošināšanai un aizsardzībai pret polietilēna oksidāciju) |  |  |  |  |
|  | Izmēri: | fiksētās platformas variantiem ne mazāk kā 7 izmēri un ne mazāk kā 7 biezumi (no 8 mm līdz 25 mm) rotējošās platformas variantiem ne mazāk kā 6 izmēri un ne mazāk kā 7 biezumi |  |  |  |  |
|  | Kinemātiskie varianti: | Tibiālais ieliktnis fiksētai platformai (mugurējas stabilizācijas protēzei) Tibiālais ieliktnis rotējošai platformai (mugurējas stabilizācijas protēzei) |  |  |  |  |
|  | Kopā par daļu: summa EUR bez PVN |  |
|  | PVN ___% EUR |  |
|  | Summa EUR, ieskaitot PVN |  |

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Daudzums | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nosaukums, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN par kopējo daudzumu |
| 2. | Augstas viskozitātes kaulu cements ar antibiotiku - 40g (iepakojumā) | 40 gab. |  |  |  |
|  | Sastāvs- pulveris uz polimetilmetakrilāta bāzes, šķidrums uz metilmetakrilāta monomēra bāzes. Rentgenkontrastains - satur kontrasta vielu - cirkonija dioksīdu. Sterilizācijas metode - etilēna oksīds. Iepakojumā - 40g. Katrā 40g iepakojumā gentamicīna saturs ne mazāk kā 1g. Kaulu cementa maisīšanas metode – manuālā. Darbības (working) fāze sākas no 50 sek. kopš maisīšanas (mixing) fāzes sākuma un ilgst 7-8 min. pie 230C (bez iepriekšējas atdzesēšanas) |  |  |  |  |
|  | Kopā par daļu: summa EUR bez PVN |  |
|  | PVN ___% EUR |  |
|  | Summa EUR, ieskaitot PVN |  |

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Daudzums | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nosaukums, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN par kopējo daudzumu |
| 3. | Paaugstinātas osteointegrācijas modulāra gūžas bezcementa protēze |  |  |  |  |
|  | 1.Bezcementa femorālais komponents | 10 gab. |  |  |  |
|  | Forma- monobloka femorālajam komponentam: dizaina ģeometrija nodrošina primāro mehānisko stabilitāti: |  |  |  |  |
|  | Dubultkonusveida proksimālajā daļā, lai nodrošinātu primāro stabilitāti,: trapecveida forma proksimālajā šķērsgriezumā, nodrošina rotācijas stabilitāti un „self locking” koniska forma distālajā šķērsgriezumā , vertikālās rievas, kas iestrādātas komponenta apakšdaļā nodrošina aksiālo un rotācijas kustību rezistenci. Pakāpienveida kājiņas proksimālais profils, lai noviržu slodzes pārvērstu tiešā slodzē. |  |  |  |  |
|  | Materiāls- titāna sakausējums ( Ti 6Al4V) ar hidroksiapatīta ( HA- Ca10(PO4)6(OH)2 pārklājumu)( 155µm) visas kājiņas garumā. |  |  |  |  |
|  | Fiksācija- stabili fiksējas augšstilba kaula kanālā bez kaulu cementa palīdzības, izveidojot atbilstoša izmēra formu ar rīvēm. |  |  |  |  |
|  | Detalizēts apraksts- monobloka femorālās kājiņas varianti: |  |  |  |  |
|  | Standarta ofsets ( ar/ vai bez atbalsta uz kalkara, kakliņa leņķis1350, vismaz 11 izmēri (sākot no 115mm līdz 190 mm ), konstants kakliņa garums 38,5 mm), standarta ofsets ar/ vai bez atbalsta uz kalkara ; 1250 kakliņa leņķis, vismaz 3 izmēri no 115 līdz 140 mm ar konstantu kakliņa garumu 33 mm. |  |  |  |  |
|  | Coxa vara ( ar atbalstu uz kalkara, kakliņa leņķis 1250, vismaz 10 izmēri (sākot no 130mm līdz 190 mm ), konstants kakliņa garums 40,3 mm ). |  |  |  |  |
|  | Kājiņas displāzijas gadījumiem (kakliņa leņķis 1350, garums 110 mm, vismaz 2 izmēri ( standarta un ar trohanterisko bāzi). |  |  |  |  |
|  | Pieejama arī cementējamā protēze standarta un palielināta kakliņa ofseta versijā ne mazāk kā 10 izmēri katram. |  |  |  |  |
|  | Pieejami arī revīzijas komponenti ( kājiņu izmēri revīzijas operācijām vidēji pagarināti par 40 mm pret attiecīgā izmēra primāro implantu ( sākot no 180 mm līdz 230 mm), kakliņa leņķis 1350, ne mazāk kā 9 izmēri ar šķeltu distālo galu, lai nodrošinātu visas iespējamās anatomiskās prasības un samazinātu pēcoperatīvo augšstilba sāpju iespējamību, gan standarta , gan palielināta ofseta versijas). |  |  |  |  |
|  | Kakliņa konuss :12/14 (AMT- articul/eze mini taper, saplacināta kakliņa daļa-palielinātākai kustību amplitūdai un samazinātākam atdures riskam). |  |  |  |  |
|  | Klīniskie dati- jābūt pieejamiem klīnisko pētījumu datiem par protēzes ( monobloka variants) izmantošanu vismaz 30 gadus. Protēzes dzīvildze 23 gadu novērojumu datos vismaz 96,3 %. ODEP 10 A statuss. |  |  |  |  |
|  | Jānodrošina ar bezmaksas instrumentu komplektu monobloka bezcementa un cementējamai versijai, kas nodrošina „bone impaction” tehniku. |  |  |  |  |
|  | 2. Endoprotēzes galviņa |  |  |  |  |
|  | Materiāls: |  |  |  |  |
|  | biokeramika | 6 gab. |  |  |  |
|  | metāls CoCr | 4 gab. |  |  |  |
|  | Detalizēts apraksts- galviņu diametri - 28 / 32/ 36 mm |  |  |  |  |
|  | Femorālā kakliņa (galviņas) garumi - ne mazāk kā 4 |  |  |  |  |
|  | 3.Bezcementa acetabulārā komponente | 10 gab. |  |  |  |
|  | Forma- hemisfēriska forma (1800 ) |  |  |  |  |
|  | Materiāls- sastāv no titāna sakausējuma ar porveida ( poru izmērs vidēji 250 mikroni ), vai porveida un hidroksiapatīta pārklājumu, vai kombinētu microstruktūras porveida pārklājumu ar 3D makrostruktūrām( vidēji 300 microni). |  |  |  |  |
|  | Fiksācija- fiksējas iegurņa kaulos bez kaulu cementa palīdzības, izveidojot atbilstoša izmēra formu ar frēzēm un porveida virsmas pārklājums nodrošina ātru un ekstensīvu ieaugšanu kaulā nodrošinot bioloģisku komponenta fiksāciju. |  |  |  |  |
|  | Detalizēts apraksts- jāpiedāvā vairāki komponenta dizaina varianti: bez sānu atverēm, ar 3 sānu atverēm, ar 3 radzēm, kas nodrošina papildus fiksāciju un revīzijas daudz atveru un dziļā profila daudz atveru variants.Komponentu iespējams papildus fiksēt ar 1 vai vairākām skrūvēm; komponenti no 38 līdz 80 mm (ieskaitot) diametrā ar 2 mm soli. |  |  |  |  |
|  | Komponentā var ievietot gan polietilēna, gan biokeramikas ielikni. |  |  |  |  |
|  | 4. Acetabulārā komponenta ieliknis |  |  |  |  |
|  | Polietilēns | 6 gab. |  |  |  |
|  | Biokeramika | 4 gab. |  |  |  |
|  | Detalizēts apraksts- izgatavots no lielmolekulāra polietilēna, vidējas pakāpes cros link (5 MRad vai 7,5 MRad) - polietilēna ieliktņi neitrālais , +4 mm laterilizēts neitrālais ieliktnis: +4 lateralizets 10 grādu ieliktnim, jābūt pieejamam slēgta tipa (pretluksācijas) ieliktnim, uzlabotas stabilizācijas slēgta tipa ieliktnim, kā arī ieliktnim no biokeramikas; iekšējais diametrs 28 mm 32 mm, 36 mm |  |  |  |  |
|  | Klīniskie dati- pieejami klīniskie dati par protēzes izmantošanu- ne mazāk kā 20 gadi, ODEP 10 A statuss, vismaz vienā klīniskajā novērojumā 10 gadu dzīvildze 99,2 % |  |  |  |  |
|  | Instrumenti- jānodrošina ar bezmaksas instrumentu komplektu endoprotēzes implantācijai. |  |  |  |  |
|  | Kopā par daļu: summa EUR bez PVN |  |
|  | PVN ___% EUR |  |
|  | Summa EUR, ieskaitot PVN |  |

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Daudzums | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nosaukums, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN par kopējo daudzumu |
| 4. | Gūžas cementējamās endoprotēzes komplekts | 30 kompl. |  |  |  |
|  | Komplekts: femorālais komponents ar distālo centrētājs endoprotēzes galviņa, acetabulārais komponents. |  |  |  |  |
|  | Līguma darbības laikā jānodrošina bezmaksas lietošanā instrumenti endoprotēžu implantēšanai. | 1 kompl. |  |  |  |
|  | 1. Femorālais komponents ar centrētāju | 30 gab. |  |  |  |
|  | Forma un fiksācija: | Femorālās komponentes forma nodrošina metadiafīzāru balstu un kontaktu ar kortikālo kaulu plašā laukumā, kā arī primāro, sekundāro un rotācijas stabilitāti. Rotācijas stabilitāte paaugstināta ar metadiafizāru pretrotācijas paplašinājumu (laterālais plecs). |  |  |  |  |
|  |  | Fiksējas augšstilba kaula kanālā ar kaulu cementa palīdzību, izveidojot atbilstoša izmēra formu ar rīvēm. |  |  |  |  |
|  | Materiāls: | Tērauda sakausējums. |  |  |  |  |
|  |  | Pulēta implanta virsmas apstrāde. |  |  |  |  |
|  | Detalizēts apraksts: | Kolodiafizārais lenķis: standarta (no 130° līdz 135°) un ofsets (no 124° līdz 130°). Leņķis pieaug, palielinoties kājiņas izmēram. |  |  |  |  |
|  |  | Kājiņu izmēri ne mazāk kā 6 palielinoties izmēram, tas pakāpeniski proporcionāli palielinās visos virzienos. |  |  |  |  |
|  |  | Kājiņu garums no 116 ±2 mm līdz 152 ±2 mm mm |  |  |  |  |
|  |  | Kakliņa konuss 12/14 mm. |  |  |  |  |
|  | Distālais centrētājs | Materiāls – PMMA | 30 gab. |  |  |  |
|  |  | Divi dažādi izmēri – lai nodrošinātu labāku distālā gala centrēšanu |  |  |  |  |
|  | 2. Endoprotēzes galviņa | 30 gab. |  |  |  |
|  | Materiāls: | Kobalta – hroma sakausējums |  |  |  |  |
|  | Izmēri: | Ārējais diametrs: 22, 28 un 32 mm. |  |  |  |  |
|  |  | Kakliņa konuss: 12/14. |  |  |  |  |
|  |  | Dažādus iekšējā konusa garuma lielumus, kas veido ne mazāk kā četrus kakliņa garumus ar konusa izmēru 12/14 mm. |  |  |  |  |
|  | 3. Acetabulārais komponents | 30 gab. |  |  |  |
|  | Materiāls: | Augstmolekulārs polietilēns |  |  |  |  |
|  |  | Pieejamas standarta un antiluksācijas profila komponentes. |  |  |  |  |
|  | Fiksācija: | Fiksējas iegurņa kaulos ar kaulu cementa palīdzību, izveidojot atbilstoša izmēra bedrītes formu ar frēzi. |  |  |  |  |
|  | Izmēri: | Ne mazāk kā 8 izmēri, ārējais diametrs no 43+/-1 mm līdz 60+/-1 mm, ar 2 mm soli. |  |  |  |  |
|  |  | Komponentē iestrādāta stieple, kas palīdz noteikt komponentes pozīciju rentgenogrammās. |  |  |  |  |
|  | Piezīmes: | 1. Jāpievieno tipogrāfiski drukāta oriģināla ražotāja tehniskā dokumentācija, kurā norādīti visi piedāvāto endoprotēzes komponenšu parametri. 2. Katrs prasītais endoprotēzes parametrs tehniskajā piedāvājumā jāapstiprina ar atsauci uz konkrētu vietu pievienotajā dokumentā (lapaspuse). 3. Jāpievieno EK atbilstības deklarācija (CE Declaration of Conformity), CE sertifikāti. 4. Jāpievieno rakstisks apliecinājums, ka Pretendents: 4.1. veicot preču piegādi, spēs izpildīt visas konkursa nolikumā un tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības; 4.2. nodrošinās apmācības ārstiem un operācijas māsām par endoprotēzes un komponenšu pielietošanu (jāpievieno apmācošās personas CV, kurā norādīta izglītība un apmācības darba pieredze); 4.3. nodrošinās slimnīcas operāciju blokam 1 (vienu) bezmaksas instrumentu komplektus endoprotēzes komponentu implantācijai; 4.4. nodrošinās instrumentiem regulāras bezmaksas apkopes, bojāto un nolietoto instrumentu bezmaksas aizstāšanu ar jauniem; 4.5. nodrošinās apmācības instrumentu kopšanā Centrālās sterilizācijas nodaļas darbiniekiem; 4.6. nodrošinās instrumentu un endoprotēžu piegādes ne ilgāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža. |  |  |  |  |
|  | Kopā par daļu: summa EUR bez PVN |  |
|  | PVN ___% EUR |  |
|  | Summa EUR, ieskaitot PVN |  |

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Daudzums | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nosaukums, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN par kopējo daudzumu |
| 5. | Sistēmas gūžas un ceļa locītavas skalošanai pie endoprotezēšanas operācijām Darbības princips - pulsējošas stūklas brūces skalošana un vienlaicīga atsūkšana. Sistēma darbojas divos ātruma režīmos. Atsūkšanas un skalošanas cauruļu garums 3m. Sistēma nodrošina skalošanu divu ātrumu pulsa režīmā, līdz 700 ml/min zema spiediena ūdens padeves režīmā un līdz 1000 ml/min augsta spiediena ūdens padeves režīmā, ar vienlaicīgu brūces satura atsūkšanu. Strāvas avots - iekomplektēta vienreizlietojama baterija (kopā 8 gab.baterijas 1.5 V dzīvsudrabu nesaturošas AA sārmu baterijas), kas pēc izlietošanas ir viegli izņemama utilizēšanai. Sistēmas komplektā 2 uzgaļi kaula virsmas un kaula kanāla pastrādei. koniskais uzgalis kaula virsmas apstrādei – koniskās piltuves ārējais diametrs 30mm un uzgaļa kopējais darba daļas garums 86mmKaula kanāla apstrādes uzgalis – darba caurules ārējais diametrs 9mm un uzgaļa kopējais darba daļas garums 165mm. Sistēma ir sterilā iepakojumā. | 40 gab. |  |  |  |
|  | Kopā par daļu: summa EUR bez PVN |  |
|  | PVN ___% EUR |  |
|  | Summa EUR, ieskaitot PVN |  |

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Daudzums | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nosaukums, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN par kopējo daudzumu |
| 6. | Kaula cementa jaukšanas sistēma kopā ar kaulu cementu Vienreizlietojama, sterila. Iespējams izveidot līdz 80 g cementa . Kaula cements un jaukšanas šķidrums no sagatavošanas brīža līdz lietošanai, atrodas pilnīgi izolētā ierīcē, tādejādi novēršot monomēru tvaiku izplūdi vidē, jāsatur gentamicīns. Sistēma jāpiedāvā ar kanil, kas atvieglo cementa ievadīšanu augšstilba kanālā. Kaula cements sacietē ne ilgāk kā 11 minūtēs. Sistēma vienreizlietojama, artronas sterilā iepakojumā. | 100 gab. |  |  |  |
|  | Jaukšanas sistēmas pistole. Saderīga ar piedāvāto kaulu cementa sistēmu. Pistole sterilizējama autoklāvā. | 1 gab. |  |  |  |
|  | Kopā par daļu: summa EUR bez PVN |  |
|  | PVN ___% EUR |  |
|  | Summa EUR, ieskaitot PVN |  |

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Daudzums | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nosaukums, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN par kopējo daudzumu |
| 7. | Zāģa asmens Piemērots lielo locītavu (gūža ,celis) protezēšanai.Taisnas formas .Zāģa platums 24+/-1 mm, zāģa garums 90 mm,zāģa biezums 1.27 mm. Sterils ,vienreizējās lietošanas. Savietojams ar Slimnīcā esošo Aesculap 3Ti ascilējošo zāģi | 120 gab. |  |  |  |
|  | Kopā par daļu: summa EUR bez PVN |  |
|  | PVN ___% EUR |  |
|  | Summa EUR, ieskaitot PVN |  |

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Daudzums | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nosaukums, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN par kopējo daudzumu |
| 8. | Koagulācijas elektrods Garums 165+/-5 mm. Asmens darba daļas forma. Sterils ,vienreizējas lietošanas . Savietojams ar slimnīcā esošo Erbe VIO 300 koagulācijas sistēmu | 120 gab. |  |  |  |
|  | Kopā par daļu: summa EUR bez PVN |  |
|  | PVN ___% EUR |  |
|  | Summa EUR, ieskaitot PVN |  |

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Daudzums | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nosaukums, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN par kopējo daudzumu |
| 9. | Savienojošā caurule Piemērots atsūkšanai Garums 3-3.5 m. Diametrs 30Ch.Piltuvveida savienojumi abos galos Sterila ,vienreizējas lietošanas . | 120 gab. |  |  |  |
|  | Kopā par daļu: summa EUR bez PVN |  |
|  | PVN ___% EUR |  |
|  | Summa EUR, ieskaitot PVN |  |

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Daudzums | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nosaukums, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN par kopējo daudzumu |
| 10. | Atsūkšanas uzgalis Pemērots lielu daļiņu un lielu apjomu šķidruma atsūkšanai Apaļas formas darba daļa Garums 280+/-5 mm. Sānos 6-8 atsūkšanas atveres. Diametrs 22 Ch Sterils ,vienreizējas lietošanas . Piemērots piltuvveida savienojumam ar cauruli | 120 gab. |  |  |  |
|  | Kopā par daļu: summa EUR bez PVN |  |
|  | PVN ___% EUR |  |
|  | Summa EUR, ieskaitot PVN |  |

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Daudzums | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nosaukums, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN par kopējo daudzumu |
| 11. | Saite pašlīpošā Marles saite ,pašlīpoša ,elastīga Elastīgums ne mazāks kā 85% Platums 12cm (+1 cm) Garums 20 m (+/-1 m) | 120 gab. |  |  |  |
|  | Kopā par daļu: summa EUR bez PVN |  |
|  | PVN ___% EUR |  |
|  | Summa EUR, ieskaitot PVN |  |

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Daudzums | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nosaukums, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN par kopējo daudzumu |
| 12. | Incīziju plēve Ar jodu Sterila. Platums ne mazāka kā 55 cm Garums ne mazāks par 60 cm | 120 gab. |  |  |  |
|  | Kopā par daļu: summa EUR bez PVN |  |
|  | PVN ___% EUR |  |
|  | Summa EUR, ieskaitot PVN |  |

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Daudzums | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nosaukums, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN par kopējo daudzumu |
| 13. | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi Uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar vidējo šuves noturības laiku, pītie.Diegu ķīmiskais sastāvs: poliglaktīns ar poliglaktīna un kalcija stearāta pārklājumu vai analogs .Diegu absorbcijas laiks no 56 līdz 70 dienām . Diegu atlieku stiprība no sākotnējās ne mazāk kā 75% -2. nedēļā, 50% - 3. nedēļā un 25% - 4.nedēļā Diegam ar antibakteriālu pārklājumu materiāls pārklāts ar antibakteriālu vielu triklozānu, kas ir efektīvs pret Stafilokokus aureus, Stafilokokus epidermidis, MRSA, MRSE, Escherichia colia, Klebsiella pneumoniae un kas kavē mikroorganismu kolonizēšanos no 7-23 dienām. Iekļauts Pasaules Veselības organizācijas (WHO) vadlīnijās, "Centers for Disease Control and Prevention (CDC)" vadlīnijās, "American College of Surgeons Surgical Infection Society (ACS & SIS)" vadlīnijās, "EUnetHTA" vadlīnijās un KRINKO vadlīnijās. | 360 gab. |  |  |  |
|  | Kopā par daļu: summa EUR bez PVN |  |
|  | PVN ___% EUR |  |
|  | Summa EUR, ieskaitot PVN |  |

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Daudzums | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nosaukums, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN par kopējo daudzumu |
| 14. | Ādas skavotājs Skavotājs ar ne mazāk kā 70 skavām 6,9x3,9mm (+/- 0,3mm) | 120 gab. |  |  |  |
|  | Kopā par daļu: summa EUR bez PVN |  |
|  | PVN ___% EUR |  |
|  | Summa EUR, ieskaitot PVN |  |

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Daudzums | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nosaukums, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN par kopējo daudzumu |
| 15. | Apavi Mazgājami, autoklavējami, 36.-46. izmēri, neslīdoši, zaļi un zili, virspuse bez atverēm. | 30 gab. |  |  |  |
|  | Kopā par daļu: summa EUR bez PVN |  |
|  | PVN ___% EUR |  |
|  | Summa EUR, ieskaitot PVN |  |

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Daudzums | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nosaukums, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN par kopējo daudzumu |
| 16. | Pārklāju komplekts gūžai 1 - sabiezināts Mayo instrumentu galda pārklājs 79x145 cm, absorbējošā daļa 65x85 cm 2 - celulozes roku dvieļi 18x25 cm 1- pārklājs ar pašlīpošu malu 175 x175 cm 2-pārklājs ar pašlīpošu malu 90 x 75 cm 1- zeķveida pārklājs 32 x 120 cm 1- palags ar šķēlumu 200 x 260, pašlīpošs šķēlums 20x100 cm ar papildslāni palags ar pašlīpošu malu 240x 170 cm ar papildslāni 2 - operāciju līplentas 9x49 cm, viegli saplēšamas ar rokām daļiņās 1 - sabiezināts instrumentu galda pārklājs 150x190 cm, absorbējošā daļa 75x190 cm 1-palags ar pašlīpošu malu 240 x 170 cm | 120 gab. |  |  |  |
|  | Kopā par daļu: summa EUR bez PVN |  |
|  | PVN ___% EUR |  |
|  | Summa EUR, ieskaitot PVN |  |

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Daudzums | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nosaukums, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN par kopējo daudzumu |
| 17. | Pārklāju komplekts ekstremitātē: 1 - sabiezināts Mayo instrumentu galda pārklājs 79x145 cm, absorbējošā daļa 65x85 cm; 2 - celulozes roku dvieļi 18x25 cm; 1 - instrumentu galda pārklājs 150x190 cm, absorbējošā daļa 75x190 cm; 2 - operāciju līplentas 9x49 cm, viegli saplēšamas ar rokām daļiņās; 1 - zeķveidīgs pārklājs 22x75 cm, šķidrumu necaurlaidīga, zeķes iekškārta neatdalās no virskārtas; 1 - ekstremitāšu pārklājs 220x310 cm, elastīga gumijas atvere 7cm diametrā, stiprināts papildslānis 70x140 cm, pārklājam 4 kārtas; 1 - sabiezināts instrumentu galda pārklājs 150x190 cm, absorbējošā daļa 75x190 cm. | 120 gab. |  |  |  |
|  | Kopā par daļu: summa EUR bez PVN |  |
|  | PVN ___% EUR |  |
|  | Summa EUR, ieskaitot PVN |  |

Kopējās prasības gūžas un ekstremitāšu komplektiem (pārklājiem) 16. un 17. daļai:

Izmēri nedrīkst būt mazāki, kā norādīts, bet var būt lielāki līdz 10cm;

Pārklāju materiāls komplektos vismaz 2-3 kārtu: sterili; 1-komforta slānis pacientam; 2-šķidrumu necaurlaidīgs slānis; 3-šķidrumu absorbējošs slānis.

Pārklāju līpmalām līmviela uzklāta, atstājot brīvu malu 1,5-2 cm, satveršanai. Iepakojuma  materāls polietilēns vai līdzvērtīgs; 3-līmeņu sterilizācijas barjera: 1-barjera polietilēna iepakojums; 2-barjera dispensera kaste; 3-barjera transporta kaste.

Iesniegt paraugus no katras pozīcijas 1 gb., vizuālo informāciju par iepakojumu ( 3-barjeru).

Pretendentam paraugs jāiesniedz Pasūtītājam klātienē SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīgā, Bruņinieku ielā 5, korpusā Nr.2, 3.stāvā, 21.kab. līdz nolikuma 8.3.apakšpunktā minētajam piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņam.

Paraugs iesniedzams iesaiņojumā, uz iesaiņojuma un paraugiem norādot Pretendenta nosaukumu, Pasūtītāju, iepirkuma identifikācijas numuru un iepirkuma priekšmeta daļas numuru saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Iesniedzot paraugu, jāpievieno iesniegto preču paraugu saraksts, kurā norādīts – preces nosaukums, atbilstošais iepirkuma priekšmeta daļas numurs un iesniegto paraugu skaits. Šo sarakstu iesniedz 2 eksemplāros, uz abiem parakstās Pasūtītāja pārstāvis un iesniedzējs.

Piezīmes:

- Tehniskajā specifikācijā dotajam daudzumam ir ilustratīvs raksturs, lai iepirkuma ietvaros salīdzinātu piedāvājumus. Iepirkuma līguma ietvaros Pasūtītājs iepērk tādu apjomu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., iepirkuma līgums ir ierobežots ar šī iepirkuma ietvaros visu noslēgto līgumu summu (190 000 EUR bez PVN) un līguma termiņu (36 mēneši).

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām.

- Tehniskajā piedāvājumā piedāvājot ekvivalentu preci, pretendentam dokumentāri jāpierāda tās ekvivalentums.