Iepirkuma komisijas

2016.gada 2.marta sēdē sniegtās atbildes

uz ieinteresēto piegādātāju uzdoto jautājumu par iepirkuma

„Par mēbeļu piegādi un uzstādīšanu”

(identifikācijas Nr. R1S 2016/7)

nolikumu

Par RP SIA „Rīgas 1.slimnīca” 2016.gada 23.februārī  izsludināto iepirkumu „Par mēbeļu piegādi un uzstādīšanu” identifikācijas Nr. R1S 2016/7 ir iesniegts šāds jautājums:

| Jautājums | Kāda maliņu apdares lente domāta materiālam ZZZZ? Ir norādīts tikai lamināta kods. |
| --- | --- |
| Atbilde | Apdares maliņa var būt gaiši smilšu pelēka U1343W vai olīve zaļā (gaiša) U1856. ABS maliņas tonī katrai pozīcijai Piegādātājs atsevišķi Objektā saskaņo ar Pasūtītāju. |
| Jautājums | Vai tiešām mēbeļu pozīcijās jānorāda gan cokoliem, gan rokturīšiem vai pietiek ar gala izstrādājuma cenu? |
| Atbilde | Piegādātājam cenas jānorāda atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām Pasūtītāja piedāvātāja formā un apjomā. |
| Jautājums | Pozicijās, kurās ir virtuves skapji kā materiāls norādīts, piemēram, „LAM Virsma,standarta laminētas KSP YYYY nestandarta materiāls LAM IKorpuss, standarta KSP 1343 gaišs smilšu pelēks”. Lūdzam atšifrēt šos materiālus norādot arī to biezumu korpusiem, virsmām, plauktiem, durvīm. Ko nozīmē LAM I un LAM II atsevišķās virtuvju pozīcijās? |
| Atbilde | Virsmām ir tā pati definīcija, kas Fronte. Skapjiem tiek norādītas 2 materiālu sadaļas – korpuss (pats skapja korpusa materiāls) un Virsma/ Fronte, kas ir fasāde (durvis). LAM I un LAM II ir tikai izmantojamā definīcija. Virsmām, skapjiem un priekšējo paneļu virsmām jābūt izgatavotām no augstas kvalitātes lamināta (kokskaidu plāksne no abām pusēm pārklāta ar daudzslāņu melamīna pārklājumiem). Virsmu biezumam, atkarībā no konkrētās furnitūras, kas raksturota specifikācijā, jābūt 25mm vai 16mm biezumā ar attiecīgi 2mm ABS malu apstrādi pa detaļu perimetru. Korpusiem, tai skaitā plauktiem, muguras sienām un frontālajiem paneļiem jābūt izgatavotiem no augstas kvalitātes lamināta. Detaļu biezumam jābūt 16mm ar 2mm ABS malu apstrādi pa detaļu perimetru. Darba virsma. Dziļums 600 mm. Sudrabpelēka F8110TC |
| Jautājums | Nevienai virtuves mēbelei nav norādīts tās augstums un dziļums, ne grīdas, ne sienas skapjiem, līdz ar to nav iespējams objektīvi aprēķināt cenu. Lūdzam norādīt. |
| Atbilde | Cokols: 150 mm Apakšējie skapji: dziļums 590 mm; augstums H720 mm Augšējie skapji: dziļums 350 mm; augstums H575 mm |