Pircēja līg.reģ.Nr. R1S-23/2022

Pārdevēja līg.reģ.Nr._________________

IEPIRKUMA LĪGUMS

Dokumenta datums ir Puses pēdējā elektroniskā

paraksta un tā laika zīmoga datums

SIA „Rīgas 1.slimnīca“ (turpmāk – Pircējs), tās valdes priekšsēdētājas Natālijas Zlobinas un valdes locekļa asoc.prof. Andreja Pavāra personās, kuri rīkojas saskaņā ar Statūtiem un Valdes reglamentu, no vienas puses, un

SIA "DOJUS Latvija" (turpmāk – Pārdevējs), tās valdes locekļa ____________ personā, kurš rīkojas uz ______________ pamata, no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas “Puses”, bet katra atsevišķi “Puse”,

apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas, kā arī būdamas neviena nepiespiestas, bez maldiem, viltus un spaidiem, vadoties pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un pamatojoties uz Pircēja organizētā iepirkuma “Atkārtots iepirkums traktortehnikas iegādei” (ID Nr. R1S 2021/107-IEP) nosacījumiem un rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk- Līgums):

- Līguma priekšmets

  - Pārdevējs apņemas piegādāt Pircējam Tehniskajā specifikācijā- Tehniskajā piedāvājumā (Līguma 1.pielikums) minēto traktortehniku un tā papildaprīkojumu (turpmāk – Prece), bet Pircējs pieņemt un apmaksāt atbilstoši Pārdevēja iesniegtajam Finanšu piedāvājumam (Līguma 2.pielikums).

  - Pārdevējs apņemas garantijas laikā veikt Preces remontu, uz kuru nav attiecināmi garantijas nosacījumi, saskaņā ar piedāvājumā norādīto darba stundas cenu (Līguma 2.2.punkts) un piedāvāto atlaidi rezerves daļām un materiāliem 15% (piecpadsmit procentu) apmērā.

- Preces cena un līguma summa

  - Preces (traktortehnikas un papildaprīkojuma) kopējā cena bez PVN saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (Līguma 2.pielikums) ir 55 796,00 EUR (piecdesmit pieci tūkstoši septiņi simti deviņdesmit seši euro, 00 centi). PVN tiek papildus aprēķināts saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

  - Vienas remonta darba stundas cena garantijas laikā bez PVN ir 45,00 EUR (četrdesmit pieci euro, 00 centi). PVN tiek papildus aprēķināts saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

  - Preces cena ietver visus ar tās pārdošanu, pārbūvi, aprīkojumu un reģistrāciju Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā saistītos izdevumus, OCTA apdrošināšana 12 mēnešiem, piegādi, kā arī visus nodokļus, izņemot PVN.

- Preces piegādes un pieņemšanas noteikumi

  - Preces kvalitātei jāatbilst tās ražošanas tehnoloģijas prasībām, standartiem, reglamentētiem noteikumiem par preču drošumu un Pircēja izvirzītajiem noteikumiem iepirkuma laikā.

  - Preces kvalitātes atbilstību apliecina ražotāja izsniegta garantijas un servisa grāmata par piegādājamo Preci. Precei jābūt pievienotai lietošanas instrukcijai valsts valodā atbilstoši izgatavotāja rūpnīcas noteiktajām prasībām.

  - Precei jāatbilst spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem, kā arī reģistrētai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem.

  - Pārdevējs piegādā Preci Pircēja atrašanās vietā Rīgā, Bruņinieku ielā 5 ne vēlāk kā 5 mēnešu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas.

  - Prece tiek nodota Pircējam ar pieņemšanas – nodošanas aktu un pavadzīmi, kurā ir norādīts Preces nosaukums, modelis, izlaiduma gads, izgatavotājs, daudzums, vienības cena, nodokļi un kopējā summa.

  - Prece tiek uzskatīta par piegādātu no brīža, kad Pircējs ir parakstījis pieņemšanas – nodošanas aktu un pavadzīmi. No Pircēja puses Preces pieņemšanas – nodošanas aktu un pavadzīmi ir tiesīgs parakstīt Pircēja norīkots pārstāvis.

  - Pircējs nepieņem Preci, ja tā piegādāta, neievērojot Līguma 3.1., 3.2. vai 3.3.punktu noteikumus.

  - Uz Preces virsbūves nedrīkst būt izvietota nekāda tipa informācija reklāmas nolūkos.

- Norēķinu kārtība

  - Pircējs veic norēķinu par Preci 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs iesniedz pavadzīmi un pieņemšanas-nodošanas aktu.

  - Pircējs ir tiesīgs neapmaksāt rēķinu par saņemto Preci, ja tās pieņemšanas laikā Precei tiek konstatēti trūkumi, līdz brīdim, kamēr Pārdevējs neaizvieto nekvalitatīvo Preci ar atbilstošas kvalitātes Preci.

- Garantijas (kvalitāte) un norēķinu kārtība par veiktajiem remonta darbiem 
garantijas laikā

  - Piegādātās Preces kvalitātei jāatbilst ražotāja apliecinājumā norādītajam standartam.

  - Lietojot Preci saskaņā ar garantijas nosacījumiem (par kuriem Pārdevējs ir rakstveidā informējis Pircēju), Preces garantija ir:

    - 30 mēneši (paredzot, ka gadā ir 750 mh darba laika) traktortehnikai;

    - 24 mēneši papildaprīkojumam.

  - Garantijas termiņš tiek noteikts, sākot ar Preces nodošanas – pieņemšanas brīdi.

  - Garantija piemērojama ar nosacījumu, ka Pircējs izmanto tikai oriģinālās rezerves daļas un to nomaiņu veic Preces ražotāja autorizētajos tehniskās apkopes un remontu veikšanas uzņēmumos.

  - Pārdevējam jānovērš Precei konstatētos trūkumus apstiprinātajos, autorizētajos tehniskās apkopes un remontu veikšanas uzņēmumos ne ilgāk kā 7 dienu laikā no Pircēja pretenziju saņemšanas dienas vai, ja defektu nav iespējams novērst, jāvienojas par trūkumu novēršanas kārtību un termiņiem.

  - Par veiktajiem remonta darbiem, uz kuriem nav attiecināmi garantijas nosacījumi, garantijas laikā Pārdevējs iesniedz rēķinu un pavadzīmi Līguma 4.nodaļas noteiktā kārtībā par elektroniskā rēķina iesniegšanu.

- Pircēja tiesības un pienākumi

  - Pircēja pienākumi ir:

    - ievērot Līgumā paredzēto norēķinu kārtību;

    - par Preces kvalitātes neatbilstību nekavējoties informēt Pārdevēju;

    - pieņemt no Pārdevēja Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu Preci;

    - neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju, ja tāda tiks saņemta vai kļūs zināma Līguma darbības laikā;

    - atlīdzināt Pārdevējam nodarītos zaudējumus un samaksāt līgumsodu, kā arī nodarīto zaudējumu atlīdzību pilnā apmērā, ja tādi tiek pieprasīti, atbilstoši līguma noteikumiem.

  - Pircējs ir tiesīgs:

    - saņemt Preci Līgumā noteiktajā kārtībā;

    - prasīt no Pārdevēja Preces kvalitātes ievērošanu;

    - neveikt piegādātās Preces apmaksu, ja ir konstatēta nekvalitatīva Prece, līdz brīdim, kad tiek novērsti trūkumi, ja tas nav iespējams, tad nekvalitatīvā Prece tiek aizvietota ar kvalitatīvu;

    - izbeigt Līgumu tajā paredzētajos gadījumos;

    - prasīt no Pārdevēja līgumsodu samaksu Līgumā paredzētajos gadījumos, kā arī nodarīto zaudējumu atlīdzību pilnā apmērā;

    - Pircējam ir tiesības veikt Preces remontu citā Preces ražotāja autorizētajā servisā. Šajā gadījumā Precei tiek saglabāta garantija.

- Pārdevēja tiesības un pienākumi

  - Pārdevēja pienākumi ir:

    - piegādāt Pircējam Līguma pielikumā izvirzītajām prasībām atbilstošu Preci un saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - ja Pircēju neapmierina Preces kvalitāte, jeb tā neatbilst Līguma noteikumiem, tad Pārdevējam pēc iespējas ātrāk par saviem līdzekļiem jānovērš norādītās nepilnības par Preces kvalitāti;

    - pēc Pircēja pirmā pieprasījuma nodrošināt Preces kvalitātes garantijas noteikumu piemērošanu;

    - nekavējoties informēt Pircēju, ja rodas šķēršļi līgumsaistību izpildei;

    - neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju, ja tāda tiks saņemta vai kļūs zināma šī Līguma darbības laikā;

    - atlīdzināt Pircējam nodarītos zaudējumus un samaksāt līgumsodu, ja tādi tiek pieprasīti, atbilstoši līguma noteikumiem.

  - Pārdevējam ir tiesības:

    - prasīt no Pircēja Līguma noteikumiem atbilstošas Preces pieņemšanu;

    - prasīt no Pircēja pilnu norēķinu par saskaņā ar Līguma noteikumiem piegādāto Preci;

    - prasīt no Pircēja līgumsodu samaksu Līgumā paredzētajos gadījumos, kā arī nodarīto zaudējumu atlīdzību pilnā apmērā.

- Atbildība

  - Pārdevējs ir atbildīgs par Līgumā noteikto Preces kvalitātes prasību ievērošanu.

  - Līguma 3.4. un 5.4.punktos noteikto Pārdevēja pienākumu izpildes termiņu neievērošanas gadījumā Pircējs ir tiesīgs pieprasīt no Pārdevēja līgumsoda samaksu 1( (viena procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.

  - Pircējs ir atbildīgs par norēķina termiņa ievērošanu un kavējuma gadījumā Pārdevējs ir tiesīgs pieprasīt no Pircēja līgumsoda samaksu 1% (viena procenta) apmērā no kavētās norēķina summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētās norēķina summas.

  - Līgumā 8.2. un 8.3.punktos noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no savu pienākumu izpildes.

  - Puses ir atbildīgas par līgumsaistību izpildi, zaudējumu nodarīšanu otrai pusei vai trešajām personām, kas radušies ar Līguma izpildi un atlīdzina tos pilnā apmērā Latvijas Republikas normatīvos aktos paredzētajā kārtībā.

  - Ja Līgums tiek izbeigts Pārdevēja vainas dēļ saskaņā ar 10.2.1., 10.2.2. vai 10.2.3.apakšpunktiem, un ja Pircējs ir samaksājis par Preci, tad Pārdevējs nekavējoties atgriež Pircējam visu iemaksāto naudas summu pilnā apmērā, un Pārdevēja ir tiesīgs prasīt līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas.

  - Pārdevējs ir atbildīgs par garantijas noteikumu piemērošanu un gadījumā, ja tie netiek ievēroti vai pildīti, Pircējs ir tiesīgs prasīt līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Preces, attiecībā pret kuriem paredzēts piemērot garantijas noteikumus, iegādes vērtības summas, par katru garantijas noteikumu neievērošanas vai nepildīšanas gadījumu.

  - Puses nav atbildīgas par saistību neizpildi vai daļēju neizpildi, kā arī vienpersonisku atkāpšanos no Līguma nosacījumiem, ja tā radusies iepriekš neparedzētu, nepārvaramas varas apstākļu dēļ, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus, kā arī citu apstākļu dēļ, kas nav tieši atkarīgi no Pusēm un kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem.

- Strīdu izskatīšanas kārtība

  - Visas domstarpības un strīdus, kas skar Līgumu, Puses izskata pārrunu ceļā.

  - Gadījumā, ja Puses nevar vienoties, strīdus jautājumu nodod izskatīšanai tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

  - Pusei, kas vēlas strīdus jautājumu nodot izskatīšanai tiesā, vispirms otrai pusei jāiesniedz rakstiska pretenzija.

- Līguma darbības termiņš un izbeigšana

  - Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un darbojas līdz visu Līgumā noteikto saistību abpusējai izpildei.

  - Pircējs ar rakstisku paziņojumu ir tiesīgs Līgumu izbeigt nekavējoties šādos gadījumos:

    - ja Pircēju neapmierina Preces kvalitāte, jo tā neatbilst Līguma noteikumiem;

    - ja Pārdevējs vēlas grozīt Preces cenu;

    - ja Pārdevējs kavē Preces piegādi ilgāk par 15 (piecpadsmit) dienām pēc 3.4.punktā noteiktā Preces piegādes termiņa beigām;

    - ja Pārdevējs pasludināts par maksātnespējīgu;

    - ja kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas Pārdevēja saimnieciskajā darbībā ir konstatējušas normatīvo aktu pārkāpumus un apturējušas tā darbību;

    - ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

  - Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 10.2.punktā noteiktajos gadījumos, Pircējs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs atgriezt Pārdevējam piegādāto Preci, un Pārdevējam ir pienākums atmaksāt pilnu cenu par saņemto Preci. Amortizācija vai citi atskaitījumi nav pieļaujami. Ar Preces atgriešanu saistītos izdevumus sedz Pārdevējs. Papildus minētajam Pircējs ir tiesīgs pieprasīt no Pārdevēja līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas.

  - Gadījumā, ja Pušu saistību izpildi ir ietekmējuši ārkārtēji, iepriekš neparedzēti apstākļi, Līguma darbība tiek apturēta un Puses vienojas par turpmāko Līguma darbību. Puses apņemas nekavējoties informēt viena otru par šādu apstākļu rašanos, pretējā gadījumā zaudējot tiesības uz tiem atsaukties.

- Papildu noteikumi

  - Līguma saistību izpildei Puses nosaka šādas kontaktpersonas, kuras ir tiesīgas pārstāvēt attiecīgās Puses intereses, t.sk., parakstīt ar Līguma izpildi saistīto dokumentāciju, piem., pavadzīmes-rēķinus un pieņemšanas-nodošanas aktus:

    - Pircēja kontaktpersona: Inženiertehniskās un saimniecības nodaļas vecākais mehāniķis – autovadītājs Valdis Petritis, 29487268;

    - Pārdevēja kontaktpersona: ____________________.

  - Jebkuri Līguma grozījumi noformējami rakstveidā un pievienojami Līgumam kā neatņemamas tā sastāvdaļas.

  - Pusēm ir tiesības, savstarpēji vienojoties, papildināt vai grozīt Līguma noteikumus, kuri jānoformē rakstiski – vienošanās veidā. Līguma grozījumi veicami Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteiktajā kārtībā un gadījumos. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste veicama Publisko iepirkumu likuma 62.pantā noteiktajā kārtībā.

  - Jautājumi, kas nav atspoguļoti Līgumā, tiek izskatīti atbilstoši pastāvošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Puses apņemas nekavējoties informēt viena otru par savu rekvizītu maiņu.

  - Līgums sagatavots elektroniski, latviešu valodā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

- Pušu rekvizīti

| Pircējs: SIA „Rīgas 1.slimnīca” Reģ. Nr. 40003439279 Adrese: Bruņinieku iela 5, Rīga, LV 1001 Tālrunis: 67366375 administracija@1slimnica.lv Bankas nosaukums: a/s Citadeles banka Konts: LV12PARX0006054590785 | Pārdevējs: SIA “DOJUS Latvija” Reģ. Nr. 40103315280 Adrese: “Ceļa zeme”, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 Tālrunis: 25708957 andris.draska@dojuslatvija.lv Bankas nosaukums: AS SEB banka Konts: LV31UNLA0050015925947 |
| --- | --- |
| _____________________________________ Valdes priekšsēdētāja Natālija Zlobina _____________________________________ Valdes loceklis asoc.prof. Andrejs Pavārs | _____________________________________ …. |

# 1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.

| Nr. p.k. | Pasūtītāja prasības: Tehniskā specifikācija | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
|  | PRASĪBAS MINITRAKTORAM | Ražotājs: Modelis: Tehniskā dokumentācija pieejama: |
|  | Dzinējs | dīzeļdzinējs |  |
|  | dzesēšanas sistēma | šķidruma dzesēšana |  |
|  | dzinēja jauda | ne mazāk kā 35 ZS |  |
|  | dzinēja tilpums | ne mazāk kā 1450 cm3 |  |
|  | dzinējs aprīkots ar | kvēlsvecēm |  |
|  | degvielas tvertnes tilpums | ne mazāk kā 25 L |  |
|  | rokas gāzes svira | jābūt |  |
|  | dzinēja slāpēšana ar aizdedzes atslēgu | jābūt |  |
|  | Transmisija |  |  |
|  | hidrostatiskā transmisija vismaz 2 pakāpju | jābūt |  |
|  | virziena maiņas un ātruma kājas pedāļi | jābūt |  |
|  | diferenciāļa bloķēšana | jābūt |  |
|  | kruīza kontrole | jābūt |  |
|  | Priekšējā un aizmugures ass |  |  |
|  | pilnpiedziņa 4x4, slēdzama gaitā | jābūt |  |
|  | Stūrēšanas un bremžu sistēma |  |  |
|  | stūres pastiprinātājs | jābūt |  |
|  | regulējams stūres attālums | jābūt |  |
|  | stāvbremze | jābūt |  |
|  | disku bremzes | jābūt |  |
|  | apgriešanās rādiuss | ne lielāks par 2,50 m |  |
|  | Garenbāze | ne mazāka par 1600 mm |  |
|  | Klīrenss no zemes | ne mazāk kā 280 mm |  |
|  | Hidraulika |  |  |
|  | hidraulikas sūkņa ražība | ne mazāk par 30 l/min |  |
|  | Hidraulikas izvadi priekšā | vismaz viens pāris |  |
|  | Hidraulikas izvadi aizmugurē | vismaz viens pāris |  |
|  | Jūgvārpsta |  |  |
|  | aizmugurējās jūgvārpstas apgriezieni | 540 apgr/min |  |
|  | vidējās jūgvārpstas apgriezieni | ne mazāk kā 2000 apgr/min |  |
|  | jūgvārpstas sajūgs | elektrohidrauliskais |  |
|  | Vidējā un aizmugurējā jūgvārpsta ieslēdzama atsevišķi un abas vienlaicīgi | jābūt |  |
|  | Aizmugurējā uzkare |  |  |
|  | 3-punktu uzkare | CAT 1 |  |
|  | regulējama centrālā atsaite | jābūt |  |
|  | uzkares celtspēja uz roku galiem vai 610 mm aiz roku galiem (atšķirīga metodoloģija) | ne mazāk kā 900 kg ne mazāk kā 600 kg |  |
|  | Elektro iekārta |  |  |
|  | darba spriegums | 12 V |  |
|  | 12 V uzlādes ligzda | jābūt |  |
|  | Apgaismojums dalībai ceļu satiksmē | jābūt |  |
|  | Sertifikācija, standarti |  |  |
|  | atbilst reģistrācijai LV un dalībai pa koplietošanas ceļiem | jābūt |  |
|  | lietošanas instrukcijas latviešu valodā | jābūt |  |
|  | Kabīne |  |  |
|  | atverams aizmugures logs | jābūt |  |
|  | priekšējā loga tīrītājs un mazgātājs | jābūt |  |
|  | sēdeklis ar mehānisku vai pneimatisku amortizāciju | jābūt |  |
|  | priekšējās darba gaismas | 2 gab. |  |
|  | aizmugurējās darba gaismas | 1 gab. |  |
|  | bākuguns | 1 gab. |  |
|  | aizmugurējā loga apsilde | jābūt |  |
|  | radio | jābūt |  |
|  | daudzfunkcionāls digitāls vadības displejs | jābūt |  |
|  | Riepas |  |  |
|  | aizmugurējās riepas | mauriņa |  |
|  | priekšējās riepas | mauriņa |  |
|  | PRASĪBAS PAPILDAPRĪKOJUMAM |  |  |
|  | Priekšējā 3-punktu uzkare | jābūt |  |
|  | Frontālais iekrāvējs ar kausu ar ātro savienojumu | celšanas augstums ne mazāk kā 1900 mm, celtspēja ne mazāka kā 500 kg |  |
|  | Pļaušanas platforma traktora vidū, zem kabīnes. Piedziņa ar jūgvārpstu. | pļaušanas platums ne mazāk kā 1450 mm |  |
|  | Hidrauliska vidējās pļaušanas pannas pacelšana | jābūt |  |
|  | Palešu dakšas | celtspēja ne mazāk kā 500 kg, mehāniski pārbīdāmas |  |
|  | Savākšanas sistēma (zāle, lapas utml.), savienojama ar pļaujmašīnu traktora vidū | savākšanas sistēmas tilpums ne mazāk kā 500 l, iztukšošana hidrauliska, ne mazāk kā 1850 mm augstumā |  |
|  | Sāls/smilts kaisītājs | Tilpums ne mazāk kā 200 l, kaisīšanas platums regulējams 1 - 6m |  |
|  | V-veida sniega lāpsta ar maināmu leņķi | darba platums vismaz 1500 mm, lāpstas augstums 500-700 mm; atsperu aizsardzība pret triecieniem; hidrauliski maināms darba leņķis pa labi un pa kreisi 30˚; ar gumijas nažiem |  |
|  | Rotējoša birste ar maināmu leņķi komplektā ar gružu tvertni | birstes darba platums 1300 – 1550 mm; birstes diametrs 500-600 mm ar hidraulisku vai mehānisku piedziņu; gružu tvertnes tilpums ne mazāks kā 90 l; gružu tvertnes iztukšošana hidrauliska |  |
|  | GARANTIJAS PRASĪBAS UN PIEGĀDES NOSACĪJUMI |
|  | Traktora stāvoklis | jauns |  |
|  | Piegādes termiņš (vērtēšanas kritērijs): Traktors Sniega lāpsta Birste Sāls/smilts kaisītājs | ne ilgāk kā 5 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas |  |
|  | Piegādes termiņš: pārējais papildaprīkojums |  |  |
|  | Piegādes adrese | Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1001 |  |
|  | Minimālais garantijas laiks traktortehnikai (vērtēšanas kritērijs) | ne mazāk kā 24 mēnešiem |  |
|  | Minimālais garantijas laiks papildaprīkojumam | Ne mazāk par 24 mēnešiem. |  |
|  | Servisa centra attālums | ne tālāk par 50 km no Bruņinieku ielas 5, Rīga, LV-1001 |  |
|  | Servisa izbraukuma brigāde | Jānodrošina |  |
|  | Piegādes nosacījumi | Piegādātājs kopā ar tehnikas piegādi iesniedz ražotāja atbilstības sertifikātu, servisa grāmatiņu, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, reģistrētās numura zīmes, tehnisko dokumentāciju, lietotāja rokasgrāmatu latviešu valodā. Traktors gatavs ekspluatācijai, izieta tehniskā apskate Tehnikai jāatbilst ES spēkā esošo normatīvo aktu prasībām; |  |

Visiem piekaramajiem agregātiem jābūt savienojamiem un darbināmiem ar piedāvāto minitraktoru un agregātu izpildījumam jābūt atbilstošam minitraktora jaudai.

Garantijas laikā Izpildītāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces Defekta gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu 7 dienu laikā pēc Defekta pieteikšanas, vai Pusēm vienojoties, bet ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja Defekta pieteikuma nosūtīšanas dienas. Servisa reakcijas laiks 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas. Ja Defektu novēršanas termiņš ir ilgāks par 10 darba dienām, Izpildītājam bez atlīdzības ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma uz Defektu novēršanas laiku aizvietot Defektīvo Preci ar tādu pašu vai funkcionalitātes ziņā ekvivalentu preci. Apkopes un remontdarbiem, kuri jāveic servisa centrā, Pretendents nodrošina transportu traktortehnikas un papildaprīkojuma nogādāšanai uz servisa centru un atpakaļ Pasūtītāja norādītajā adresē (garantijas ietvaros veicamo darbu veikšanai transportēšana ir bez maksas).

Pretendentam jāveic traktora un aprīkojuma reģistrācija Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā uz Pasūtītāja vārda, kā arī OCTA apdrošināšana 12 mēnešiem un piegādi uz adresi Bruņinieku ielā 5, Rīgā.

Piegādātā traktora bākā jābūt vismaz 10 litri degvielas.

Pretendentam piedāvātajā cenā jāiekļauj izmaksas, kas saistītas ar tehnikas apkopi piedāvātajā garantijas laikā (plānots, ka mēnesī vidēji traktors nostrādās aptuveni 62,5 motorstundas).

Pretendentam jānodrošina Pasūtītāja darbinieku apmācība un atbalsts darbam ar traktoru un tā aprīkojumu.

Traktoram jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un jābūt ES sertificētam.

Ja nepieciešams, Piegādātājs nodrošina traktora un aprīkojuma rezerves daļu un aprīkojuma (piemēram, birstes, gumijas lāpstai) iegādi nepārsniedzot vidējas attiecīgās preces tirgus cenu Latvijā.

# 2.pielikums

# FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Pretendenta piedāvājums (aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1 (vienas) jaunas un aprīkotas traktortehnikas un papildaprīkojuma kopējā cena EUR bez PVN (vērtēšanas kritērijs) Piedāvājuma cenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehnikas iegādi un aprīkojumu –visi nodokļi (izņemot PVN) un izmaksas, tostarp OCTA apdrošināšana 12 mēnešiem, kas saistītas ar preces piegādi Latvijā, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, reģistrāciju Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras uz pircēja vārda, vismaz 10 litri degvielas bākā, visa aprīkojuma cenu un tehnikas apkopes izmaksas garantijas periodā. | Cena: 55 796.00 EUR |
| 1.1. | Traktortehnika |  |
| 1.2. | Priekšējā 3-punktu uzkare |  |
| 1.3. | Frontālais iekrāvējs ar kausu ar ātro savienojumu |  |
| 1.4. | Pļaušanas platforma traktora vidū |  |
| 1.5. | Hidrauliska vidējās pļaušanas pannas pacelšana |  |
| 1.6. | Palešu dakšas |  |
| 1.7. | Savākšanas sistēma (zāle, lapas utml.), savienojama ar pļaujmašīnu traktora vidū |  |
| 1.8. | Sāls/smilts kaisītājs |  |
| 1.9. | V-veida sniega lāpsta ar maināmu leņķi |  |
| 1.10. | Rotējoša birste ar maināmu leņķi komplektā ar gružu tvertni |  |

Traktortehnikas un papildaprīkojuma remonta nosacījumi garantijas laikā

| 1. | 1 (vienas) remonta darba stundas cena tehnikas garantijas laikā bez PVN (vērtēšanas kritērijs) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Piedāvātā atlaide rezerves daļām un materiāliem no mazumtirdzniecības cenas (vērtēšanas kritērijs) |  |