Pircēja līg.reģ.Nr._________________

Pārdevēja līg.reģ.Nr._________________

IEPIRKUMA LĪGUMS

Rīgā,						            	                        2021.gada ___.________

SIA „Rīgas 1.slimnīca“ (turpmāk – Pircējs), tās valdes priekšsēdētājas Natālijas Zlobinas un valdes locekļa asoc.prof. Andreja Pavāra personās, kuri rīkojas saskaņā ar Statūtiem un Valdes reglamentu, no vienas puses, un

UAB GRAINA Latvia-filiāle (turpmāk – Pārdevējs), tās Filiāles vadītāja Ritvara Mežiela personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas “Puses”, bet katra atsevišķi “Puse”,

apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas, kā arī būdamas neviena nepiespiestas, bez maldiem, viltus un spaidiem, vadoties pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un pamatojoties uz sarunu procedūras “Sarunu procedūra COVID nodaļas medicīnas iekārtu un ierīču ārkārtas iegādei” (ID Nr. R1S 2021/5-IEP/COVID) nosacījumiem un rezultātiem iepirkuma priekšmeta daļā Nr.3, 4 un 6, noslēdz šādu līgumu (turpmāk- Līgums):

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

# Līguma priekšmets ir mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtu, pacientu monitoru un infūzijas sūkņu (turpmāk – Prece) iegāde saskaņā ar Līguma 1.pielikumu (Tehnisko specifikāciju/Tehnisko piedāvājumu).

# Pārdevējs apņemas uzstādīt Preci Pircēja norādītajā telpā:

# iepirkuma priekšmeta 3.daļā minēto preci (mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtas) 1 dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža;

# iepirkuma priekšmeta 4.daļā minēto preci (pacientu monitori) 30 dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža;

# iepirkuma priekšmeta 6.daļā minēto preci (infūzijas sūkņi) 30 dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža.

# Piegādes vieta – Pircēja telpas – SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Bruņinieku ielā 5k-2, Rīgā.

- LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Kopējā summa saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (2.pielikums) par Preci sastāda 87500,00 EUR bez PVN, PVN – 18375,00 EUR, pavisam kopā 105875,00EUR.

  - Līguma 2.1.punktā minētajā summā ir iekļautas visas Preces iepakojuma, Pircēja personāla apmācības darbam ar Preci, piegādes izmaksas līdz Pircēja norādītājai vietai, un uzstādīšanas izmaksas, garantijas remonts, t.sk., detaļas un materiāli, un tehniskā apkope garantijas laikā, kā arī visi nodokļi, nodevas un citi izdevumi, kas rodas Pārdevējam sakarā ar Preces ievešanu Latvijas Republikā un tās piegādi Pircējam, un citas izmaksas, kas noteiktas Tehniskajā specifikācijā.

  - Norēķini notiek pēcapmaksas formā, pārskaitot naudu uz Pārdevēja norādīto kontu.

  - Pircējs apņemas norēķināties par piegādāto Preci 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preces piegādes un uzstādīšanas un preču pavadzīmes – rēķina abpusējas parakstīšanas. Preču pavadzīmē obligāti jānorāda Pircēja Līguma reģistrācijas numurs, pretējā gadījumā Pircējs ir tiesīgs neparakstīt attiecīgo pavadzīmi.

  - Par Preces apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs ir pārskaitījis naudu uz Pārdevēja Līgumā norādīto bankas kontu.

  - Ja piegādāta nekvalitatīva vai Līguma noteikumiem neatbilstoša Prece, par ko sastādīts Defektu akts, norēķināšanās par Preci notiek pēc tās apmaiņas pret kvalitatīvu un atbilstošu Līguma noteikumiem.

- PĀRDEVĒJA UN PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI:

  - Pārdevējs apņemas veikt Līguma prasībām atbilstošu Preces piegādi un nodošanu Pircējam kopā ar visiem komplektācijā ietilpstošajiem materiāliem un dokumentāciju (saskaņā ar Līguma 1.pielikumu), kā arī pēc Pircēja pieprasījuma veikt Pircēja personāla bezmaksas apmācību ar Preci.

  - Pārdevējs nodrošina Preces piegādi tās rūpnīcas standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.

  - Pārdevējs apņemas veikt Preces piegādi Līguma noteiktā kārtībā un termiņā.

  - Pārdevējs ir atbildīgs par Preces atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

  - Pārdevējs apņemas nodrošināt piegādei izmantoto materiālu, metožu, paņēmienu, kā arī darbus pārraugošo un izpildošo darbinieku kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

  - Pārdevējs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pircējam un trešajām personām sakarā ar Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Pārdevējs tajos vainojams.

  - Pārdevējs apņemas Līguma izpildi nenodot trešajai personai bez Pircēja rakstiskas atļaujas.

  - Pārdevējs apņemas piegādāt Preci Pircējam izdevīgā darba laikā.

  - Pircējam ir tiesības pārbaudīt piegādātās Preces kvalitāti un pieteikt pretenzijas, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem.

  - Pircējs veic Līgumā noteiktajā termiņā piegādātās kvalitatīvās un Līguma noteikumiem atbilstošas Preces pieņemšanu un apmaksu Līguma noteiktajā kārtībā.

  - Pircējs apņemas Pārdevējam nodrošināt pienācīgus apstākļus Preces piegādes veikšanai.

  - Pārdevējs veic Preces apkopi atbilstoši Preces ražotāja noteiktajām prasībām. Apkopes veikšanas laiki ir iepriekš saskaņojami ar Pircēju.

- PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA

  - Nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces gadījumā Pircējs sastāda Defektu aktu, un Pārdevēja pienākums ir 10 (desmit) dienu laikā veikt atkārtotu kvalitatīvas un Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādi uz sava rēķina.

  - Ja Pārdevējs nepiegādā Preci Līguma 1.2.punktā noteiktajā termiņā vai neveic Preču apkopi atbilstoši Preces ražotāja noteiktajām prasībām un iepirkuma ietvaros Pārdevēja iesniegtajā piedāvājumā norādītajos laikos, tad Pircējs ir tiesīgs pieprasīt Pārdevējam maksāt līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt 10 % no Līguma summas.

  - Ja Pircējs neveic Preces apmaksu noteiktajā termiņā un apjomā, tad Pārdevējs ir tiesīgs pieprasīt Pircējam maksāt līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt 10 % no Līguma summas.

  - Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku tīšas darbības vai bezdarbības, rupjas neuzmanības vai nolaidības rezultātā. Par nodarītiem zaudējumiem Puse sastāda attiecīgu aktu, kurā tiek konstatēts radušos zaudējumu apmērs un vienu šī akta oriģinālu kopā ar pretenziju iesniedz otrai Pusei. Uz iesniegto pretenziju Pusei ir pienākums sniegt atbildi ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no tās saņemšanas brīža, apstiprinot nodarīto zaudējumu atlīdzību vai noraidot pretenziju, attiecīgi motivējot pieņemto lēmumu.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.

- NEPĀRVARAMĀ VARA

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

  - Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņas uzskata, ir iespējama un paredzama viņas Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija, un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

- PRECES NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

  - Preces piegādes un uzstādīšanas fakts tiek noformēts, Pircējam un Pārdevējam parakstot Preces pavadzīmi-rēķinu.

  - Pieņemšanas laikā konstatēto nekvalitatīvo Preci Pircējs nepieņem.

- GARANTIJA UN APKOPE

  - Garantijas termiņš, skaitot no Preces pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža:

    - iepirkuma priekšmeta 3.daļā minētajai precei (mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtas) 36 mēneši;

    - iepirkuma priekšmeta 4.daļā minētajai precei (pacientu monitori) 60 mēneši;

    - iepirkuma priekšmeta 6.daļā minētajai precei (infūzijas sūkņi) 60 mēneši.

  - Līgumā norādītā garantijas periodā Pārdevējs apņemas saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem un materiāliem veikt garantijas remontu.

  - Ražotāja noteiktā un Precei nepieciešamā apkope garantijas periodā ir bezmaksas.

  - Precei nepieciešamās apkopes ir veicamas ar Līguma 9.1.1.punktā minēto Pircēja kontaktpersonu saskaņotos laikos. Konkrētās apkopes izpildi apliecina Pušu parakstīts protokols.

- LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS

  - Līgums stājās spēkā ar brīdi, kad to paraksta abu Pušu pilnvaroti pārstāvji un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildīšanai.

  - Pircējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu:

    - ja Pārdevējs nepiegādā Preci Līgumā noteiktā termiņā;

    - ja Pārdevējs, iepirkuma ietvaros iesniedzot dokumentus, ir sniedzis nepatiesu informāciju;

    - ja Pārdevējs piegādā Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci. Par Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci ir uzskatāma arī Prece, kurai vismaz 2 reizes ir veikts garantijas remonts;

    - ja Pārdevējs paaugstina Preces cenu;

    - ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

  - Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 8.2.punktā noteiktajos gadījumos, Pircējs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs atgriezt Pārdevējam piegādāto Preci, un Pārdevējam ir pienākums atmaksāt pilnu cenu par saņemto Preci. Amortizācija vai citi atskaitījumi nav pieļaujami. Ar Preces atgriešanu saistītos izdevumus sedz Pārdevējs. Papildus minētajam Pircējs ir tiesīgs pieprasīt no Pārdevēja līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas.

  - Līguma izbeigšana neatbrīvo Pārdevēju no zaudējumu atlīdzības.

  - Pusēm ir tiesības, savstarpēji vienojoties, papildināt vai grozīt Līguma noteikumus, kuri jānoformē rakstiski – vienošanās veidā. Līguma grozījumi veicami Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteiktajā kārtībā un gadījumos.

- NOBEIGUMA NOTEIKUMI

  - Līguma saistību izpildei Puses nosaka šādas kontaktpersonas, kuras ir tiesīgas pārstāvēt attiecīgās Puses intereses, t.sk., parakstīt ar Līguma izpildi saistīto dokumentāciju, piem., pavadzīmes-rēķinus:

    - Pircēja kontaktpersona: Medicīnisko iekārtu nodrošināšanas un uzturēšanas nodaļas medicīnas iekārtu inženiere Jekaterina Tihomirova, tālrunis 26615201, e-pasts: jekaterina.tihomirova@1slimnica.lv;

    - Pārdevēja kontaktpersona: ____________________.

  - Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu veidā. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

  - Līgums var tikt papildināts vai grozīts, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti vienošanās veidā un pēc tā parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

  - Parakstīšanas brīdī Līgums ir sastādīts divos identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, bet otrs – pie Pārdevēja.

  - Defekta akti, ja tādi tiek sastādīti, ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Visi paziņojumi, pieprasījumi Pusēm ir iesniedzami vai nosūtāmi uz Līguma 10.punktā norādītajām adresēm. Ja mainās Pušu rekvizīti, tad tas jāpaziņo otrai Pusei triju dienu laikā.

# PUŠU REKVIZĪTI

| Pircējs SIA „Rīgas 1.slimnīca” Reģ.Nr. 40003439279 Adrese: Bruņinieku iela 5k-2, Rīga, LV-1001 Tālrunis: 67366375 administracija@1slimnica.lv Bankas nosaukums: A/s Citadeles banka Bankas kods: PARXLV22CIT Norēķinu konts: LV12PARX0006054590785 _____________________________________ Valdes priekšsēdētāja Natālija Zlobina _____________________________________ Valdes loceklis asoc.prof. Andrejs Pavārs | Pārdevējs UAB "GRAINA Latvia - filiāle" Reģ.Nr. 40203082942 Adrese: Rīga, Kārļa Ulmaņa gatve 2, LV-1004 Tālrunis: 26575750 info@graina.lv Bankas nosaukums: Luminor Bank AB Norēķinu konts: LT954010051004004107 ___________________________________ Filiāles vadītājs Ritvars Mežiels |
| --- | --- |

Līguma 1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Iepirkuma priekšmeta 3.daļa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) |
| Mākslīgā plaušu ventilācijas iekārta - 2 gab. | Ražotājs: |  |
|  | Modelis: |  |
|  | Ražotājvalsts: |  |
|  | Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745: |  |
|  | Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā: |  |
| 1. | Piemērots pacientu mākslīgā plaušu ventilācija ilgstošai stacionārai lietošanai intensīvās terapijas nodaļā |  |  |
| 2. | Iekārta integrēta uz statīva ar vismaz 4 riteņiem, no kuriem vismaz 2 aprīkoti ar bremzi |  |  |
| 3. | Iekārtas darbība no centrālās medicīnas skābekļa padeves sistēmas (sistēmas spiediens līdz 6 bar) un no skābekļa balona |  |  |
| 4. | Integrēts saspiestā gaisa avots iekārtas darbības nodrošināšanai ar pīķa plūsmas ātrumu vismaz 200 l/min un 20000 darba stundu mūžu |  |  |
| 5. | Integrēta inhalācijas sistēma medikamentu izsmidzināšanai |  |  |
| 6. | Pacienta kontūra atbalsta roka |  |  |
| 7. | Integrēts stiprinājums komplektācijā iekļautajam mitrinātājam |  |  |
| 8. | Standarta 22/15 mm konisks savienojums pacientu kontūram |  |  |
| 9. | Skābekļa pievads Slimnīcas ātrā pieslēguma ligzdām (AGA standarta), garums ne mazāk kā 4 m |  |  |
| 10. | Integrēts akumulators, kas nodrošina autonomu ventilatora darbību ne mazāk kā 1 stundu |  |  |
| 11. | Baterijas uzlādes stāvokļa indikators |  |  |
| 12. | Iekārtas barošanu nodrošina standarta 50/60 Hz 220/230 V elektriskais tīkls |  |  |
| 13. | Atmiņa ne mazāk kā 1000 notikumu (trauksmes, parametru maiņa, režīmu maiņa utml.) reģistrācijai |  |  |
| 14. | Pagaidu gatavības funkcija (Stand by) ar iepriekšējo ventilācijas parametru saglabāšanu |  |  |
| 15. | Vārsts pacienta brīvai elpošanai ventilatora darbības pārtraukuma gadījumā |  |  |
| 16. | Ventilators aprīkots ar krāsainu ekrānu ne mazāk kā 12” |  |  |
| 17. | Iekārtas vadība izmantojot skārienjutīgu ekrānu vai skārienjutīgu ekrānu un rotējošu pogu/pogas |  |  |
| 18. | Aprīkota ar neinvazīvu (mainstream) CO2 moduli |  |  |
| 19. | Pacienta kontūra plūsmas sensors |  |  |
| 20. | Pacienta datu ievadīšanas iespēja |  |  |
| 21. | Iekārta nodrošina vismaz šādus vai ekvivalentus ventilācijas režīmus: |  |  |
| 21.1. | V-A/C |  |  |
| 21.2. | P-A/C |  |  |
| 21.3. | V-SIMV |  |  |
| 21.4. | P-SIMV |  |  |
| 21.5. | Duolevel (BI-VENT) |  |  |
| 21.6. | CPAP |  |  |
| 21.7. | APRV |  |  |
| 21.8. | PRVC |  |  |
| 21.9. | PRVC-SIMV |  |  |
| 21.10. | PSV |  |  |
| 21.11. | Apnea Ventilation |  |  |
| 21.12. | NIV |  |  |
| 21.13. | Augstas plūsmas skābekļa terapija |  |  |
| 22. | Uzstādāmie parametri un minimālie robežu diapazoni: |  |  |
| 22.1. | Ieelpas laiks 0,2-5 sek. |  |  |
| 22.2. | Augsta spiediena fāzes laiks (APRV režīmā) 0,2 - 30 sek. |  |  |
| 22.3. | Zema spiediena fāzes laiks (APRV režīmā) 0,2 - 10 sek. |  |  |
| 22.4. | Skābekļa koncentrācija ieelpā 21 – 100% |  |  |
| 22.5. | Kontrolējams spiediens 5–80 cmH2O |  |  |
| 22.6. | Augšējā spiediena robeža bifāziskā ventilācijā 5 - 50 cmH2O |  |  |
| 22.7. | Elpošanas tilpums 50 – 2000 ml |  |  |
| 22.8. | Nepārtraukts pozitīvs elpceļu spiediens (PEEP) 1 – 45 cm H2O |  |  |
| 22.9. | Plūsmas trigera jūtība robežās ne mazāk 0,5 -15 l/min |  |  |
| 22.10. | Atbalsta spiediens robežās ne mazāk 0 – 80 cmH2O |  |  |
| 22.11. | I:E 1:9 līdz 4:1 |  |  |
| 22.12. | Elpošanas frekfence 5 – 100 1/min |  |  |
| 22.13. | Apnojas trauksmes laiks iestatāms 15 – 45 sek |  |  |
| 22.14. | Endotraheālās caurules pretestības kompensācija caurulēm ar diametru 5-10 mm |  |  |
| 22.15. | Endotrahiālas caurules kompensācijas pakāpes regulēšana 10-100% |  |  |
| 22.16. | Noplūdes kompensācija |  |  |
| 22.17. | Rīks PEEP optimizācijai |  |  |
| 23. | Monitorētie un uz ekrāna attēlojamie parametri vismaz: |  |  |
| 23.1. | Iespēja vienlaicīga vismaz divu līkņu vienlaicīga attēlošana uz ekrāna |  |  |
| 23.2. | References cilpas attēlošana |  |  |
| 23.3. | Trendu garums vismaz līdz 72 stundām |  |  |
| 23.4. | Trendu attēlošana grafiskā un skaitliskā veidā |  |  |
| 23.5. | Līkņu iesaldēšanas funkcija |  |  |
| 23.6. | Vismaz četru veidu elpošanas cilpas – tilpums-spiediens, tilpums-plūsma, spiediens-plūsma, tilpums-CO2 |  |  |
| 23.7. | Iespēja vienlaicīga līkņu un cilpu attēlošana uz ekrāna |  |  |
| 23.8. | Reālie spiedieni elpceļos: pīķa, plato, vidējais, PEEP |  |  |
| 23.9. | Reālais izelpotais tilpums |  |  |
| 23.10. | Reālais spontānās elpošanas tilpums |  |  |
| 23.11. | Reālais ieelpotais tilpums |  |  |
| 23.12. | Reālais izelpotais minūtes tilpums |  |  |
| 23.13. | Spontānas elpošanas minūtes tilpums |  |  |
| 24. | Kopējā elpošanas frekfence |  |  |
| 24.1. | Spontānās elpošanas frekvence |  |  |
| 24.2. | Elpceļu pretestība |  |  |
| 24.3. | Resperatorā izstiepjamība (Compliance) - dinamiskā un statiskā |  |  |
| 24.4. | Ieelpas oklūzijas spiediens (P0.1) |  |  |
| 24.5. | Reālā skābekļa koncentrācija ieelpā |  |  |
| 24.6. | СО2 parciālais spiediens izelpas beigās |  |  |
| 24.7. | СО2 izdalīšanā minūtē |  |  |
| 25. | Vizuālās un skaņas trauksmes vismaz šādos gadījumos: |  |  |
| 25.1. | Augsts/zems pīķa spiediens elpceļos |  |  |
| 25.2. | Augsts PEEP |  |  |
| 25.3. | Augsts/zems elpošanas tilpums |  |  |
| 25.4. | Augsts/zems ventilācijas minūtes tilpums |  |  |
| 25.5. | Augsta/zema elpošanas frekfence |  |  |
| 25.6. | Apnoja |  |  |
| 25.7. | Elektrības padeves pārtraukums |  |  |
| 25.8. | Skābekļa padeves pārtraukums |  |  |
| 25.9. | Augsta/zema skābekļa koncentrācija ieelpā |  |  |
| 25.10. | Zems akumulatora līmenis (pie darbības no akumulatora) |  |  |
| 25.11. | Ierīces bojājums ar tehniskās kļūdas koda attēlošanu |  |  |
| 25.12. | Augsta izelpas pretestība (obstrukcija) |  |  |
| 25.13. | Kontūra atvienošanās |  |  |
| 25.14. | Augsts/zems СО2 izelpas beigās |  |  |
| 26. | Trauksmes skaņas signāla skaļuma regulēšanas iespēja |  |  |
| 27. | Komplektācijā visi darbībai nepieciešamie piederumi, kas iekļauj vismaz: |  |  |
| 27.1. | Mitrinātājs ar automātisku elpošanas gāzu maisījuma temperatūras kontroli kontūrā |  |  |
| 27.2. | Iekārtai piemērots divu plūsmu elpināšanas kontūra komplekts (Pilns komplekts iekļaujot mitrinātāja trauku, savienojošās caurules, pārejas, konektorus, adapterus, filtrus u.c.) pieaugušajiem pacientiem (vismaz 50 gab.) |  |  |
| 27.3. | Testa plauša |  |  |
| 27.4. | Autoklavējams pieaugušo pacientu plūsmas sensors (vismaz 3 gab.) vai viena pacienta lietošanas pieaugušo pacientu plūsmas sensors (100 gab.) |  |  |
| 27.5. | Atkārtoti lietojams CO2 devējs un adapteris (vismaz 3 gab., ja atkārtoti lietojams, vai 50 gab., ja vienreizējas lietošanas) |  |  |
| 28. | Citas prasības: |  |  |
|  | Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā |  |  |
|  | Garantija vismaz 24 mēneši |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai |  |  |
|  | Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 689, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase) |  |  |
|  | CE marķējums |  |  |
|  | Lietošanas instrukcijas latviešu valodā |  |  |

| Iepirkuma priekšmeta 4.daļa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) |
| Pacientu monitors - 8 gab. | Ražotājs: |  |
|  | Modelis: |  |
|  | Ražotājvalsts: |  |
|  | Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745: |  |
|  | Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā: |  |
| 1. | Krāsains LCD monitors ne mazāks kā 12'' pa diagonāli |  |  |
| 2. | Vienlaicīgs vismaz 6 līkņu atspoguļojums ekrānā atšķirīgās un pēc izvēles maināmās krāsās |  |  |
| 3. | Monitora iestatīšana un parametru apskate notiek izmantojot skārienjutīgu ekrānu vai skārienjutīgu ekrānu un rotējošu pogu |  |  |
| 4. | Ar krāsām kodētas monitoringa kabeļu ligzdas |  |  |
| 5. | Iekārtas darbības laiks no iebūvēta akumulatora ne mazāk par 2h |  |  |
| 6. | Vismaz 3 līmeņu audiovizuālās trauksmes |  |  |
| 7. | Ar vienas pogas palīdzību iespējams apturēt trauksmi uz vismaz 1 minūti |  |  |
| 8. | Iespējams aplūkot visu parametru līknes vismaz 48 h |  |  |
| 9. | Iespējams saslēgt centrālajā novērošanas sistēmā izmantojot HL7 standarta protokolu |  |  |
| 10. | Monitors novietots uz statīva ar riteņiem, kas aprīkots ar grozu piederumu glabāšanai un rokturi transportēšanai |  |  |
| 11. | Monitors fiksējams un noņemams bez instrumentu palīdzības |  |  |
| 12. | Vismaz 2 riteņi aprīkoti ar bremzi |  |  |
| 13. | Barošanu nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls |  |  |
| 14. | EKG monitorēšana |  |  |
| 14.1. | EKG reģistrēšana no 3 novadījumiem |  |  |
| 14.2. | ST segmenta izmaiņu attēlojums reālajā laikā |  |  |
| 14.3. | Pilna aritmijas analīze |  |  |
| 14.4. | Kardiostimulatora signāla atpazīšana |  |  |
| 14.5. | Sirds darbības ritma nolasīšanas diapazons ne šaurāks par 30 līdz 270 reizes/min |  |  |
| 14.6. | Informācija attēlota skaitliskā un līkņu veidā |  |  |
| 14.7. | Komplektā EKG kabelis 3 novadījumiem un savienojošais kabelis, ja nepieciešams |  |  |
| 15. | SpO2 monitorēšana |  |  |
| 15.1. | SpO2 mērīšanas diapazons no 1-100% |  |  |
| 15.2. | Mērījumu kļūda robežās 70-100% ne lielā kā +/- 2% |  |  |
| 15.3. | Pulsa frekvences diapazons ne šaurāks par 30 līdz 240 reizes/min |  |  |
| 15.4. | Informācija attēlotu ciparu un grafiskā veidā |  |  |
| 15.5. | Komplektā iekļauts atkārtoti lietojams pieaugušo pirksta SpO2 sensors un savienojošais kabelis (ja nepieciešams) |  |  |
| 16. | Neinvazīvā spiediena monitorēšanas kanāls |  |  |
| 16.1. | Mērīšana - manuāli un automātiski pēc brīvi izvēlēta laika intervāla diapozonā ne šaurākā par 1 līdz 120 min |  |  |
| 16.2. | Mērīšanas diapazons robežās vismaz no 10 līdz 270 mm Hg |  |  |
| 16.3. | Ar 1-soļa pieeju tūlītējai mērījuma aktivizēšanai |  |  |
| 16.4. | Vēnas injekcijas funkcija |  |  |
| 16.5. | Komplektā standarta un liela izmēra neinvazīvā spiediena manšete |  |  |
| 17. | Invazīvā AS mērīšanas funkcija |  |  |
| 17.1. | Vismaz 2 invazīvā asins spiediena mērījuma kanāli |  |  |
| 17.2. | Mērījumu diapazons ne šaurāks par -40 līdz 320 mm Hg |  |  |
| 18. | Temperatūras mērīšanas funkcija |  |  |
| 18.1. | Iespēja vienlaicīgi pieslēgt ne mazāk kā 2 temperatūras zondes |  |  |
| 18.2. | Izšķiršanas spēja vismaz 0,1°C |  |  |
| 18.3. | Mērījumu diapazons ne šaurāks par 25°C līdz 43°C |  |  |
| 18.4. | Precizitāte robežās ± 0,1 °C |  |  |
| 18.5. | Komplektācijā iekļauta ādas temperatūras un rektālās temperatūras zondes un savienojošie kabeļi, ja nepieciešami |  |  |
| 19. | Citas prasības: |  |  |
|  | Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā |  |  |
|  | Garantija vismaz 24 mēneši |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai |  |  |
|  | Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 689, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase) |  |  |
|  | CE marķējums |  |  |
|  | Lietošanas instrukcijas latviešu valodā |  |  |

| Iepirkuma priekšmeta 6.daļa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.) |
| Infūzijas sūknis - 27 gab. | Ražotājs: |  |
|  | Modelis: |  |
|  | Ražotājvalsts: |  |
|  | Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745: |  |
|  | Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā: |  |
| 1. | Paredzēts nepārtrauktai intravenozai, epidurālai un enterālai medikamentu ievadei |  |  |
| 2. | 3 sūkņi piemēroti eneterālo uzturvielu maisījumu un medikamentu ievadei |  |  |
| 3. | Ieprogrammējami vismaz 500 medikamentu nosaukumi un to grupēšanas iespēja |  |  |
| 4. | iespējams veikt medikamentu protokolu un to limitu programmēšanu atbilstoši Slimnīcas vajadzībām |  |  |
| 5. | Displejs, kurā ir iespējams attēlot visus nepieciešamos medikamentu ievades parametrus un veikt perfuzora iestatīšanu |  |  |
| 6. | Skaņas un vizuālās trauksmes paziņojumi ar pilnu to aprakstu uz displeja |  |  |
| 7. | Notikumu atmiņa |  |  |
| 8. | Automātiska ātruma kalkulācija ievadot tilpumu un laiku |  |  |
| 9. | Ātruma izmaiņas iespēja bez perfūzijas apstādināšanas |  |  |
| 10. | Iespēja kontrolēt ievadīto tilpumu un laiku jebkurā perfūzijas brīdī, ar iespēju to atjaunināt no sākuma |  |  |
| 11. | Devas kalkulācija – mg, µg, IU, mEq un mmol |  |  |
| 12. | Iespēja ievadīt pacienta svaru vai aprēķināt ķermeņa virsmas laukumu ievadot svaru un garumu |  |  |
| 13. | Bez ārēja plūsmas/pilienu sensora |  |  |
| 14. | Ievades precizitāte ne sliktāka par ± 5% |  |  |
| 15. | Plūsmas ātruma uzstādīšana vismaz 1 - 999 ml/h diapazonā |  |  |
| 16. | Infūzijas ātrums |  |  |
| 16.1. | intervālā 1 - 99,9 ml/h iestatāms ar soli ne lielāku kā 0,1 ml/h |  |  |
| 16.2. | intervālā 100,0 - 999 ml/h iestatāms ar soli ne lielāku kā 1 ml/h |  |  |
| 17. | Pieļaujamais bolus tilpums pēc oklūzijas ne vairāk kā 0,2ml |  |  |
| 18. | Gaisa detektēšana ne mazāka kā 50 µl, gaisa akumulācijas funkcija |  |  |
| 19. | Spiediena trauksmes līmeņa uzstādīšanas iespēja vismaz 9 līmeņos līdz 1,2 bar |  |  |
| 20. | KVO funkcija |  |  |
| 21. | Bolus funkcija |  |  |
| 22. | Darbība no integrēta akumulatora un no 220/230V 50/60 Hz elektriskā tīkla |  |  |
| 23. | Akumulatora darbības laiks vismaz 6 stundas pie medikamentu ievades ar ātrumu 25 ml/h vai ekvivalents darbības laiks pie cita ātruma |  |  |
| 24. | Iespējams novietot uz galda virsmas un stiprināt pie intravenozo sistēmu statīva, komplektācijā iekļauts stiprinājums |  |  |
| 25. | Svars ne lielāks kā 2 kg |  |  |
| 26. | Citas prasības: |  |  |
|  | Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā |  |  |
|  | Garantija vismaz 24 mēneši |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai |  |  |
|  | Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 689, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase) |  |  |
|  | CE marķējums |  |  |
|  | Lietošanas instrukcijas latviešu valodā |  |  |

Līguma 2.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma priekšmeta 3.daļa

| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums | Cena vienai vienībai bez PVN, EUR | Summa kopā bez PVN, EUR | Summa kopā ar PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mākslīgā plaušu ventilācijas iekārta | 2 gab. | 19000.00 | 38000.00 | 45980.00 |
| KOPĀ | 38000.00 | 45980.00 |

Iepirkuma priekšmeta 4.daļa

| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums | Cena vienai vienībai bez PVN, EUR | Summa kopā bez PVN, EUR | Summa kopā ar PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pacientu monitors | 8 gab. | 3150.00 | 25200.00 | 30492.00 |
| KOPĀ | 25200.00 | 30492.00 |

Iepirkuma priekšmeta 6.daļa

| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums | Cena vienai vienībai bez PVN, EUR | Summa kopā bez PVN, EUR | Summa kopā ar PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Infūzijas sūknis ar barošanas funkciju | 3 gab. | 900.00 | 2700.00 | 3267.00 |
| 2. | Infūzijas sūknis | 24 gab. | 900.00 | 21600.00 | 26136.00 |
| KOPĀ | 24300.00 | 29403.00 |