Pircēja līg.reģ.Nr._________________

Pārdevēja līg.reģ.Nr. 13/115/880083/2020

IEPIRKUMA LĪGUMS

Rīgā,						            	                        2020.gada __._________

SIA „Rīgas 1.slimnīca“ (turpmāk – Pircējs), tās valdes priekšsēdētājas Natālijas Zlobinas un valdes locekļa asoc.prof. Andreja Pavāra personās, kuri rīkojas saskaņā ar Statūtiem un Valdes reglamentu, no vienas puses, un

Siemens Healthcare Oy Latvijas filiāle (turpmāk – Pārdevējs), tās pilnvaroto personu Jāņa Apiņa un Gundara Ziemaņa personās, kuri rīkojas uz pilnvarojuma pamata, no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas “Puses”, bet katra atsevišķi “Puse”,

apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas, kā arī būdamas neviena nepiespiestas, bez maldiem, viltus un spaidiem, vadoties pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un pamatojoties uz atklāta konkursa “Fluroskopijas sistēmas un darba stacijas iegāde” (ID Nr. R1S 2020/85-IEP) nosacījumiem un rezultātiem iepirkuma priekšmeta daļā Nr.1, noslēdz šādu līgumu (turpmāk- Līgums):

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

# Līguma priekšmets ir attālinātas vadības universāla rentgena sistēmas caurskates un radiogrāfijas izmeklējumiem (turpmāk – Prece) iegāde saskaņā ar Līguma 1.pielikumu (Tehnisko specifikāciju/Tehnisko piedāvājumu).

# Pārdevējs apņemas uzstādīt Preci Pircēja norādītajā telpā 90 dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža:

# Preces piegādei - ne vēlāk kā 45 dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas;

# vecās iekārtas demontāžai un telpas sagatavošanas darbiem Preces uzstādīšanai – 10 dienas pēc Preces piegādes (nolikuma 1.2.1.punkts);

# 30 dienu laikā pēc Līguma 1.2.2.punktā minēto darbību veikšanas Pircējs par saviem finanšu līdzekļiem veic telpu kosmētisko remontu un sagatavo telpas Preces uzstādīšanai;

# Preces uzstādīšanai - 5 dienas pēc Līguma 1.2.3.punktā minēto darbu veikšanas.

# Piegādes vieta – Pircēja telpas – SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Bruņinieku ielā 5k-2, Rīgā.

- LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Kopējā summa saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (2.pielikums) par Preci sastāda 257 377,00 EUR bez PVN, PVN – 54 049,17 EUR, pavisam kopā 311 426,17 EUR.

  - Līguma 2.1.punktā minētajā summā ir iekļautas visas Preces iepakojuma, Pircēja personāla apmācības darbam ar Preci, piegādes izmaksas līdz Pircēja norādītājai vietai, un uzstādīšanas izmaksas, garantijas remonts, t.sk., detaļas un materiāli, un tehniskā apkope garantijas laikā, kā arī visi nodokļi, nodevas un citi izdevumi, kas rodas Pārdevējam sakarā ar Preces ievešanu Latvijas Republikā un tās piegādi Pircējam, un citas izmaksas, kas noteiktas Tehniskajā specifikācijā.

  - Norēķini notiek pēcapmaksas formā, pārskaitot naudu uz Pārdevēja norādīto kontu.

  - Pircējs apņemas norēķināties par piegādāto Preci 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preces piegādes un uzstādīšanas (Līguma 1.2.4.punkta izpildes), un preču pavadzīmes – rēķina abpusējas parakstīšanas. Preču pavadzīmē obligāti jānorāda Pircēja Līguma reģistrācijas numurs, pretējā gadījumā Pircējs ir tiesīgs neparakstīt attiecīgo pavadzīmi.

  - Par Preces apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs ir pārskaitījis naudu uz Pārdevēja Līgumā norādīto bankas kontu.

  - Ja piegādāta nekvalitatīva vai Līguma noteikumiem neatbilstoša Prece, par ko sastādīts Defektu akts, norēķināšanās par Preci notiek pēc tās apmaiņas pret kvalitatīvu un atbilstošu Līguma noteikumiem.

- PĀRDEVĒJA UN PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI:

  - Pārdevējs apņemas veikt Līguma prasībām atbilstošu Preces piegādi un nodošanu Pircējam kopā ar visiem komplektācijā ietilpstošajiem materiāliem un dokumentāciju (saskaņā ar Līguma 1.pielikumu), kā arī pēc Pircēja pieprasījuma veikt Pircēja personāla bezmaksas apmācību ar Preci.

  - Pārdevējs nodrošina Preces piegādi tās rūpnīcas standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.

  - Pārdevējs apņemas veikt Preces piegādi Līguma noteiktā kārtībā un termiņā.

  - Pārdevējs ir atbildīgs par Preces atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

  - Pārdevējs apņemas nodrošināt piegādei izmantoto materiālu, metožu, paņēmienu, kā arī darbus pārraugošo un izpildošo darbinieku kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

  - Pārdevējs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pircējam un trešajām personām sakarā ar Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Pārdevējs tajos vainojams.

  - Pārdevējs apņemas Līguma izpildi nenodot trešajai personai bez Pircēja rakstiskas atļaujas.

  - Pārdevējs apņemas piegādāt Preci Pircējam izdevīgā darba laikā.

  - Pircējam ir tiesības pārbaudīt piegādātās Preces kvalitāti un pieteikt pretenzijas, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem.

  - Pircējs veic Līgumā noteiktajā termiņā piegādātās kvalitatīvās un Līguma noteikumiem atbilstošas Preces pieņemšanu un apmaksu Līguma noteiktajā kārtībā.

  - Pircējs apņemas Pārdevējam nodrošināt pienācīgus apstākļus Preces piegādes veikšanai.

  - Pārdevējs veic Preces apkopi atbilstoši Preces ražotāja noteiktajām prasībām. Apkopes veikšanas laiki ir iepriekš saskaņojami ar Pircēju.

- PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA

  - Nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces gadījumā Pircējs sastāda Defektu aktu, un Pārdevēja pienākums ir 10 (desmit) dienu laikā veikt atkārtotu kvalitatīvas un Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādi uz sava rēķina.

  - Ja Pārdevējs nepiegādā Preci Līguma 1.2.punktā noteiktajā termiņā vai neveic Preču apkopi atbilstoši Preces ražotāja noteiktajām prasībām un iepirkuma ietvaros Pārdevēja iesniegtajā piedāvājumā norādītajos laikos, tad Pircējs ir tiesīgs pieprasīt Pārdevējam maksāt līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt 10 % no Līguma summas.

  - Ja Pircējs neveic Preces apmaksu noteiktajā termiņā un apjomā, tad Pārdevējs ir tiesīgs pieprasīt Pircējam maksāt līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt 10 % no Līguma summas.

  - Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku tīšas darbības vai bezdarbības, rupjas neuzmanības vai nolaidības rezultātā. Par nodarītiem zaudējumiem Puse sastāda attiecīgu aktu, kurā tiek konstatēts radušos zaudējumu apmērs un vienu šī akta oriģinālu kopā ar pretenziju iesniedz otrai Pusei. Uz iesniegto pretenziju Pusei ir pienākums sniegt atbildi ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no tās saņemšanas brīža, apstiprinot nodarīto zaudējumu atlīdzību vai noraidot pretenziju, attiecīgi motivējot pieņemto lēmumu.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.

- NEPĀRVARAMĀ VARA

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

  - Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņas uzskata, ir iespējama un paredzama viņas Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija, un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

- PRECES NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

  - Preces piegādes un uzstādīšanas fakts tiek noformēts, Pircējam un Pārdevējam parakstot Preces pavadzīmi-rēķinu.

  - Pieņemšanas laikā konstatēto nekvalitatīvo Preci Pircējs nepieņem.

- GARANTIJA UN APKOPE

  - Garantijas termiņš ir 60 mēneši, skaitot no Preces pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža.

  - Līgumā norādītā garantijas periodā Pārdevējs apņemas saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem un materiāliem veikt garantijas remontu.

  - Ražotāja noteiktā un Precei nepieciešamā apkope garantijas periodā ir bezmaksas.

  - Precei nepieciešamās apkopes ir veicamas ar Līguma 9.1.1.punktā minēto Pircēja kontaktpersonu saskaņotos laikos. Konkrētās apkopes izpildi apliecina Pušu parakstīts protokols.

- LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS

  - Līgums stājās spēkā ar brīdi, kad to paraksta abu Pušu pilnvaroti pārstāvji un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildīšanai.

  - Pircējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu:

    - ja Pārdevējs nepiegādā Preci Līgumā noteiktā termiņā;

    - ja Pārdevējs, iepirkuma ietvaros iesniedzot dokumentus, ir sniedzis nepatiesu informāciju;

    - ja Pārdevējs piegādā Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci. Par Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci ir uzskatāma arī Prece, kurai vismaz 2 reizes ir veikts garantijas remonts;

    - ja Pārdevējs paaugstina Preces cenu;

    - ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

  - Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 8.2.punktā noteiktajos gadījumos, Pircējs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs atgriezt Pārdevējam piegādāto Preci, un Pārdevējam ir pienākums atmaksāt pilnu cenu par saņemto Preci. Amortizācija vai citi atskaitījumi nav pieļaujami. Ar Preces atgriešanu saistītos izdevumus sedz Pārdevējs. Papildus minētajam Pircējs ir tiesīgs pieprasīt no Pārdevēja līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas.

  - Līguma izbeigšana neatbrīvo Pārdevēju no zaudējumu atlīdzības.

  - Pusēm ir tiesības, savstarpēji vienojoties, papildināt vai grozīt Līguma noteikumus, kuri jānoformē rakstiski – vienošanās veidā. Līguma grozījumi veicami Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteiktajā kārtībā un gadījumos.

- NOBEIGUMA NOTEIKUMI

  - Līguma saistību izpildei Puses nosaka šādas kontaktpersonas, kuras ir tiesīgas pārstāvēt attiecīgās Puses intereses, t.sk., parakstīt ar Līguma izpildi saistīto dokumentāciju, piem., pavadzīmes-rēķinus:

    - Pircēja kontaktpersona: Medicīnisko iekārtu nodrošināšanas un uzturēšanas nodaļas vadītājs Kārlis Baltacis, tālrunis 25627251, e-pasts: karlis.baltacis@1slimnica.lv;

    - Pārdevēja kontaktpersona: Jānis Apinis, tālrunis 29128922, e-pasts; janis.apinis@siemens-healthineers.com.

  - Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu veidā. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

  - Līgums var tikt papildināts vai grozīts, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti vienošanās veidā un pēc tā parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

  - Parakstīšanas brīdī Līgums ir sastādīts divos identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, bet otrs – pie Pārdevēja.

  - Defekta akti, ja tādi tiek sastādīti, ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Visi paziņojumi, pieprasījumi Pusēm ir iesniedzami vai nosūtāmi uz Līguma 10.punktā norādītajām adresēm. Ja mainās Pušu rekvizīti, tad tas jāpaziņo otrai Pusei triju dienu laikā.

# PUŠU REKVIZĪTI

| Pircējs SIA „Rīgas 1.slimnīca” Reģ.Nr. 40003439279 Adrese: Bruņinieku iela 5k-2, Rīga, LV-1001 Tālrunis: 67366375 administracija@1slimnica.lv Bankas nosaukums: A/s Citadeles banka Bankas kods: PARXLV22CIT Norēķinu konts: LV12PARX0006054590785 _____________________________________ Valdes priekšsēdētāja Natālija Zlobina _____________________________________ Valdes loceklis asoc.prof. Andrejs Pavārs | Pārdevējs Siemens Healthcare Oy Latvijas filiāle Reģ.Nr. 40103906527 Adrese: Gustava Zemgala gatve74, Rīga, LV-1039 Tālrunis: 67015500 e-pasts: janis.apinis@siemens-healthineers.com Bankas nosaukums: Danske Bank A/S, Finland Branch Norēķinu konts: FI8281439710009277 _____________________________________ Pilnvarota persona Jānis Apinis _____________________________________ Pilnvarota persona Gundars Ziemanis |
| --- | --- |

Līguma 1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Iepirkuma priekšmeta 1. daļa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur atrodama informācija par prasību izpildi) |
| Attālinātas vadības universāla rentgena sistēma caurskates un radiogrāfijas izmeklējumiem - 1 gab. | Ražotājs: Siemens Healthcare GmBH |
|  | Modelis: Siemens Luminos dRF MAX / syngo.via View@Go |
|  | Ražotājvalsts: Vācijas Federatīvā Republika |
|  | Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745: II |
|  | Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā: Vienu reizi gadā |
| 1. | Rentgena staru ģenerators |  |  |
| 1.1. | Augstfrekvences ģeneratora maksimālā jauda, ne mazāka kā 65kW |  |  |
| 1.2. | Sprieguma diapazons radiogrāfijas režīmā, ne mazāk kā no 40 līdz 150 kV |  |  |
| 1.3. | Sprieguma diapazons fluroskopijas režīmā, ne mazāk kā no 40 50 līdz 110 kV |  |  |
| 1.4. | Strāvas diapazons radiogrāfijas režīmā, ne mazāk kā no 10 līdz 800 mA |  |  |
| 1.5. | Strāvas diapazons fluroskopijas režīmā, ne mazāk kā no 0,5 līdz 20 mA vismaz līdz 20 mA |  |  |
| 1.6. | AEC automātiska ekspozīcijas kontrole |  |  |
| 1.7. | Minimālais ekspozīcijas laiks ne vairāk kā no 1 ms |  |  |
| 1.8. | Fluroskopijas režīms ar automātiskiem un manuāli regulējamiem kV un mA parametriem Automātiskais fluroskopijas režīms ar iespēju manuāli fiksēt kV un mA parametrus |  |  |
| 1.9. | Pulsējošs fluroskopijas režīms |  |  |
| 1.10. | Digitālo ekspozīciju sērijas |  |  |
| 2. | Rentgena spuldze |  |  |
| 2.1. | Anoda siltumietilpība, ne mazāk kā 300 kHU |  |  |
| 2.2. | Spuldzes korpusa siltumietilpība, ne mazāka kā 1,5 MHU |  |  |
| 2.3. | Anoda maksimālais rotācijas ātrums ne mazāk kā 9000 apgr./min |  |  |
| 2.4. | Rentgena spuldze ar ne mazāk kā diviem fokusiem |  |  |
| 2.4.1. | Mazais fokuss līdz 0,6 mm |  |  |
| 2.4.2. | Lielais fokuss ne lielāks par 1,2 mm |  |  |
| 2.5. | Fokusu maksimālās jaudas vismaz 33 kW/ 100 kW |  |  |
| 3. | Automātisks kolimators |  |  |
| 3.1. | Kolimatora atvēruma automātiska iestatīšana atbilstoši anatomiskajai programmai un manuāla iestatīšana |  |  |
| 3.2. | Kolimatora rotācija ne mazāka kā +/- 45 grādi ar fiksāciju nulles pozīcijā |  |  |
| 3.3. | LED vai ekvivalents gaismas avots |  |  |
| 3.4. | Papildus rentgena starojuma filtrācija ar manuālu un automātisku filtra izvēli |  |  |
| 3.5. | Ne mazāk kā trīs dažādi filtri |  |  |
| 3.6. | Integrēta DAP devas mērīšanas sistēma vai cits risinājums DAP devas noteikšanai |  |  |
| 4. | Digitālā detektora modulis galdā |  |  |
| 4.1. | Detektora aktīvās matricas izmērs vismaz 42 x 42 cm |  |  |
| 4.2. | Pikseļa izmērs ne lielāks kā 160 μm |  |  |
| 4.3. | Detektora matrica vismaz 7 megapikseļi |  |  |
| 4.4. | DQE Devas kvantu efektivitāte pie 0,05 lp/mm ne mazāk kā 65% vai ekvivalenta pie citas lp/mm vērtības |  |  |
| 4.5. | Maksimālā izšķirtspēja ne mazāk kā 3,1 lp/mm |  |  |
| 4.6. | CSI vai ekvivalents detektora tips |  |  |
| 4.7. | Digitalizēšana ne mazāk kā 14 biti |  |  |
| 4.8. | Sistēmai piemērots noņemams izkliedētā starojuma režģis/režģi |  |  |
| 4.9. | Detektora attālums līdz galda virsmai ne vairāk kā 125 mm |  |  |
| 4.10. | Vismaz 3 lauku automātiskā ekspozīcijas kontrole |  |  |
| 5. | Izmeklējumu galds un galda virsma |  |  |
| 5.1. | Galda motorizēta augstuma maiņa vismaz no 60 līdz 95 cm |  |  |
| 5.2. | Galda augstuma maiņas ātrums ne mazāk ka 2,9 cm/sek |  |  |
| 5.3. | Galda virsmas izmēri ne mazāk kā 70 cm x 210 cm |  |  |
| 5.4. | Galda virsmas rentgenstarojumam caurspīdīgās daļas izmēri ne mazāk kā 50 cm x 200 cm |  |  |
| 5.5. | Galda virsmas starojuma absorbcija pie 100 kV ne vairāk kā 0,7 mm Al |  |  |
| 5.6. | Galda sānos integrētas sliedes palīgaprīkojuma stiprināšanai |  |  |
| 5.7. | Galda celtspēja vertikālā virzienā un sagāšanas kustībai ne mazāk kā 230 kg |  |  |
| 5.8. | Motorizēti maināms galda sagāšanas leņķis ne mazākā diapazonā kā +90⁰/- 30⁰ |  |  |
| 5.8.1. | Ne mazāk kā divi galda sagāšanas maiņas ātrumi |  |  |
| 5.8.2. | Maksimālais sagāšanas ātrums ne mazāk ka 5 ⁰/sek. |  |  |
| 5.9. | Galda virsmas kustība laterālā virzienā ne mazāk kā +/- 16 cm |  |  |
| 5.10. | Izmeklējuma zonas garums bez pacienta pārvietošanas vismaz 190 cm |  |  |
| 5.11. | Komplektācijā iekļauti uz sānu sliedes fiksējami pacienta piederumi vismaz: |  |  |
| 5.11.1. | Uroloģisko/ginekoloģisko procedūru pacienta kāju balstu komplekts |  |  |
| 5.11.2. | Pacienta rokturu komplekts |  |  |
| 5.11.3. | Kāju balsts |  |  |
| 5.11.4. | Plecu balstu komplekts |  |  |
| 6. | Rentgena spuldzes kollona un detektora stiprinājums |  |  |
| 6.1. | Motorizēts spuldzes kolonnas kustības diapazons longitudinālā (pacienta garenvirzienā) virzienā ne mazāk kā 105 cm |  |  |
| 6.2. | Spuldzes kolonnas kustības maksimālais ātrums ne mazāk kā 10 cm/sek |  |  |
| 6.3. | Rentgena spuldzes kolonnas leņķis motorizēti maināms attiecībā pret galda virsmu ne mazāk kā +/- 40⁰ |  |  |
| 6.4. | Rentgena spuldzes rotācija pret kolonnu vai galda virsmu ne mazāk kā no +(-)90⁰ līdz -(+)180⁰ |  |  |
| 6.5. | Aizsardzības sistēma pret sadursmēm spuldzes kolonnas darbības zonā |  |  |
| 6.6. | Motorizēti maināms SID attālums ar ātrumu ne mazāk par 4 cm/s |  |  |
| 6.7. | SID attālums jānodrošina atbilstoši piedāvātajam detektoram vispārīgajiem radiolģisakjiem izmeklējumiem un krūšu kurvja izmeklējumiem |  |  |
| 6.7.1. | Ja prasības izpildei nepieciešams atsevišķš vertikālais statīvs, tas jāiekļauj komplektācijā. Prasības vertikālajam staīvam: |  |  |
| 6.7.1.1. | Ne mazāk kā trīs lauku automātiska ekspozīcijas kontrole |  |  |
| 6.7.1.2. | Izņemams režģis, kas piemērots piedāvātajam detektoram |  |  |
| 6.7.1.3. | Maināms detektora augstums ar diapazonu no grīdas līdz detektora centram ne mazāku kā no 75 līdz 170 cm |  |  |
| 6.7.1.4. | Aizsardzības sistēma pret sadursmēm spuldzes kolonnas darbības zonā |  |  |
| 7. | Pacienta kompresors (piespiedējs) |  |  |
| 7.1. | Motorizētas darbības kompresors |  |  |
| 7.2. | Attālinātas vadības |  |  |
| 7.3. | Regulējams kompresijas spēka diapazons ne mazāk kā no 3 līdz 15 kg |  |  |
| 7.4. | Kompresijas spēka attēlošana uz ekrāna |  |  |
| 8. | Portatīvs, bezvadu digitālais detektors |  |  |
| 8.1. | Detektora aktīvās daļas izmērs ne mazāk kā 33 cm x 42 cm |  |  |
| 8.2. | Detektora pikseļa izmērs ne lielāks par 160 μm |  |  |
| 8.3. | CSI vai ekvivalenta tipa |  |  |
| 8.4. | Izšķirtspēja ne mazāk kā 3,3 lp/mm |  |  |
| 8.5. | DQE Devas kvantu efektivitāte pie 0,05 lp/mm ne mazāk kā 65% vai ekvivalents pie cita lp/mm |  |  |
| 8.6. | Detektora svars ar bateriju ne vairāk kā 4 kg |  |  |
| 8.7. | Maksimālā izkliedētā slodze (piemēram, pacientam guļot) uz detektora ne mazāk kā 150 kg |  |  |
| 8.8. | Maksimālā punkta slodze, piemēram, pacientam stāvot uz detektora, ne mazāk kā 100 kg |  |  |
| 8.9. | No detektora bez instrumentiem izņemams litija jonu vai ekvivalents akumulators |  |  |
| 8.10. | Akumulatora darbības laiks darba režīmā ne mazāk kā 3 stundas vai ne mazāk kā 500 attēli |  |  |
| 8.11. | Komplektācijā iekļauti vismaz divi akumulatori un to lādētājs darbam no 220/230 V 50/60 Hz elektriskā tīkla |  |  |
| 8.12. | Komplektācijā statīvs detektora uzglabāšanai |  |  |
| 9. | Operatora telpas aprīkojums |  |  |
| 9.1. | Sistēmas ģeometrijas un rentgenstaru ģeneratora vadības panelis ar skārienjūtīgu ekrānu/kursorsvirām/pogām |  |  |
| 9.1.1. | Kursorsvirām aizsardzības sistēma, lai novērstu nejaušas iekārtas motorizētās kustības |  |  |
| 9.1.2. | Rentgenstaru palaišana izmantojot kājas pedāli un rokas pulti |  |  |
| 10. | 2 monitori sistēmas vadībai un attēlu attēlošanai |  |  |
| 10.1. | Kontrasta attiecība ne mazāka kā 800:1 |  |  |
| 10.2. | Kalibrētais ekrāna spilgtums ne mazāk kā 400 cd/m2 |  |  |
| 10.3. | Ekrāna izmērs, ne mazāk kā 19” |  |  |
| 10.4. | Pikseļa solis ne liekāks kā 0,27 mm 0,3 mm |  |  |
| 11. | Vadības dators |  |  |
| 11.1. | Procesors takts frekvence ne mazāk kā 3,4 GHz 3 GHz |  |  |
| 11.2. | Operatīvā atmiņa, ne mazāk kā 8 GB |  |  |
| 11.3. | Cietais disks ne mazāk kā 50 000 attēlu saglabāšanai |  |  |
| 11.4. | Komplektācijā atbilstošs nepārtrauktas barošanas avots (UPS) |  |  |
| 12. | Programmatūra |  |  |
| 12.1. | Pacientu saraksts |  |  |
| 12.2. | Ekspozīcijas veikšana |  |  |
| 12.2.1. | Nodrošināta automātiska parametru uzstādīšana atbilstoši anatomiskajām programmām un izvēlētajam pacienta tipam (vismaz 3 dažādi pediatriskie un 3 pieaugušo pacientu tipi) - kV, mA, AEK, mAs, filtrācija, kolimācija utt. |  |  |
| 12.2.2. | Iekārtas komplektācijā optimizētas rūpnīcas anatomiskās programmas (protokoli) pieaugušajiem un pediatriskajiem pacientiem |  |  |
| 12.2.3. | Iekārtas cenā iekļauta protokolu pielāgošana slimnīcas vajadzībām |  |  |
| 12.2.4. | Fluroskopijas režīmā vismaz pēdējā attēla saglabāšana (LIH) un kolimācijas attēlošana bez rtg starojuma |  |  |
| 12.2.5. | Caurskašu attēlu video cilpu ierakstīšanas funkcionalitāte |  |  |
| 12.3. | Attēlu pēcapstrāde |  |  |
| 12.3.1. | Automātiska un manuāla attēlu kvalitātes uzlabošanas programma atbilstoši anatomiskajai programmai un projekcijai, tostarp automātiska attēla trokšņu noņemšana |  |  |
| 12.3.2. | Rotēšana |  |  |
| 12.3.3. | Spilgtuma un kontrasta maiņa |  |  |
| 12.3.4. | Distances un leņķa mērījumi |  |  |
| 12.3.5. | Anotēšana |  |  |
| 12.3.5.1. | Iespējams izveidot lietotāja anotāciju bibliotēku |  |  |
| 12.3.6. | Malu apgriešana |  |  |
| 12.4. | Attēlu pārlūkošana |  |  |
| 12.5. | Attēlu kvalitātes analīzes programmatūra, ieskaitot nekvalitatīvo attēlu uzskaiti |  |  |
| 12.6. | Pacienta saņemto devu un ekspozīcijas parametru uzskaite un eksportēšana standarta faila formātos, piemēram, atvēršanai ar MS Excel |  |  |
| 12.7. | Piekļuve neapstrādātiem attēliem |  |  |
| 12.8. | Automātiska un manuāla attēlu sūtīšana |  |  |
| 12.9. | DICOM pilnais protokols (worklist, store, RDSR utt.) |  |  |
| 12.10. | DICOM attēlu ierakstīšana CD/DVD un/vai USB |  |  |
| 12.11. | Rīki kvalitātes kontroles veikšanai: |  |  |
| 12.11.1. | Piekļuve neapstrādātiem attēliem |  |  |
| 12.11.2. | Testa attēli monitora kvalitātes novērtēšanai |  |  |
| 13. | Darba galds, kas atbilst telpas un aprīkojuma izmēriem |  |  |
| 14. | Sarunu iekārta pacienta un operatora komunikācijai |  |  |
| 15. | Papildus monitors izmeklējumu telpā novietots uz pārvietojama statīva ar riteņiem |  |  |
| 16. | Personāla dozimetrijas sistēma |  |  |
| 16.1. | Nodrošina individuālu personāla dozu uzskaiti atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1284 Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība |  |  |
| 16.2. | Komplektācijā programmatūra un, ja nepieciešamas, specializēti piederumi dozu nolasīšanai un uzskaitei |  |  |
| 16.3. | Komplektācijā vismaz 4 individuālie elektroniskie dozimetri |  |  |
| 16.4. | Nav integrēta konkrētajai fluroskopijas sistēmā un iespējams lietot arī pie citām iekārtām |  |  |
| 17. | Radiologa darba stacija |  |  |
| 17.1. | 2 apskates monitori |  |  |
| 17.1.1. | Izšķiršanas spēja vismaz 3 MP |  |  |
| 17.3. | Pikseļa solis ne lielāks par 0,21 mm |  |  |
| 17.4. | Tipiskais spilgtums vismaz 350 cd/m2 |  |  |
| 17.5. | Kontrasta attiecība ne mazāka kā 1000:1 |  |  |
| 17.6. | Monitora izmērs vismaz 19'' |  |  |
| 17.7. | Automātiska monitora DICOM GSDF kalibrēšana |  |  |
| 17.2. | Dators |  |  |
| 17.2.1. | Piemērots piedāvātajai programmatūrai |  |  |
| 17.2.2. | Windows 10 64-bitu operētājsistēma |  |  |
| 17.3. | Programmatūra vismaz vispārējās radioloģijas (CR, DR, DX, RF, XA) izmeklējumu aprakstīšanai |  |  |
| 17.3.1. | Pacientu saraksts un attēlu arhīvs |  |  |
| 17.3.2. | Attēlu pēcapstrāde un apskate |  |  |
| 17.3.2.1. | Palielinājuma funkcija |  |  |
| 17.3.2.2. | Rotēšana |  |  |
| 17.3.2.3. | Spilgtuma un kontrasta maiņa |  |  |
| 17.3.2.4. | Distances un leņķa mērījumi |  |  |
| 17.3.2.5. | Anotēšana |  |  |
| 17.3.2.6. | Malu apgriešana |  |  |
| 17.3.3. | Vairāku attēlu vienlaicīga attēlošana salīdzināšanai |  |  |
| 17.3.4. | Iespējams veikt dažādas darbības ar izmeklējumiem, piemēram, veikt atzīmes, kopēt, sadalīt, noraidīt, dzēst utml. |  |  |
| 17.3.5. | DICOM pilnais protokols |  |  |
| 17.3.6. | DICOM attēlu ierakstīšana CD/DVD un/vai USB |  |  |
| 17.4. | Darba stacijai piemērots nepārtrauktas barošanas avots (UPS) |  |  |
| 18. | Sistēma saderīga ar esošajām komunikācijām |  |  |
| Papildu prasības: | Iekārtas cenā iekļautas vecās sistēmas demontāža un utilizācija saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem |  |  |
|  | Iekārtas cenā iekļautas montāžas plāna, visu pārbaužu veikšanas un eksperta atzinuma sagatavošana atbilstoši piegādes brīdī spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem |  |  |
|  | Ja iekārtas montāžai un drošai lietošanai nepieciešamas izmaiņas telpām vai papildus aprīkojums, iekārtas cenā iekļautas visas izmaksas, tostarp projektēšanas, dokumentācijas sagatavošanas, pārbūves/uzstādīšanas |  |  |
|  | Piedāvājumā jāiekļauj vecā grīdas seguma demontāža, tehnisko kanālu izveidošana kabeļu izvadīšanai starp iekārtas komponentēm sākot ar ievadu, grīdas izlīdzināšana linoleja uzklāšanai un citi darbi, kas nepieciešami iekārtas uzstādīšanai, piemēram, nepieciešamības gadījumā papildus grīdas stiprināšana |  |  |
|  | Garantijas laikā bez papildus samaksas nodrošinātas vismaz 3 apmācības valsts valodā darbam ar piegādāto sistēmu |  |  |
|  | Pasūtītāja personāla apmācība valsts valodā darbam ar piegādāto sistēmu 5 dienu laikā pēc pasūtītāja pieprasījuma ir iekļauta piedāvājuma cenā |  |  |
|  | Lietošanas instrukcijas latviešu valodā |  |  |
|  | Garantija visām iekārtas daļām bez lietošanas apjoma ierobežojumiem (veiktajām ekspozīcijām, nolasīšanas cikliem utml.) vismaz 24 mēneši pēc iekārtas nodošanas ekspluatācijā |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 4 stundu laikā no izsaukuma darba dienās |  |  |
|  | Garantijas laikā iekārtas apkopes, tehniskā uzraudzība un remonti ir bez maksas |  |  |
|  | Piegādātājam ir jāatbilst LR normatīvajiem aktiem |  |  |

Līguma 2.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma priekšmeta 1.daļa

| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums | Cena vienai vienībai bez PVN, EUR | Summa kopā bez PVN, EUR | Summa kopā ar PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siemens Luminos dRF MAX/ syngo.via View@Go / Eizo RadiForce RX360 / Atomtex AT3509 | 1 komplekts | 257377 | 257377 | 311426.17 |