## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, ______________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.______________, tā ____________________________________personā,

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats)

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

piesakās piedalīties iepirkumā “Žalūziju iegāde Sāpju kabinetam un administrācijas telpām” (ID Nr. R1S 2017/iep-17):

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Pasūtītāja prasības- tehniskā specifikācija* | Pretendenta tehniskais piedāvājums (norādīt piedāvātās preces parametrus visām Tehniskajā specifikācijā minētajām pozīcijām, pretējā gadījumā tiks uzskatīts, ka prece neatbilst) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vertikālās žalūzijas (saules gaismu atstarojošs audums) Audumu grupa I | Sliedes profils: materiāls - ekstrudēts, alumīnija sakausējums; pārklājums - balta, pulverkrāsojama krāsa; stiprināšana - pie sienas vai griestiem (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes); sienas stiprinājums – regulējams kronšteins. Mehānisms: atvēršanas funkcija - velkot auklu, žalūzijas sistēma atveras uz labo vai kreiso pusi, vai no centra, sadaloties, uz labo un kreiso pusi (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes), velkot to pašu auklu pretējā virzienā žalūziju sistēmā vienmērīgi aizveras; atvēršanas vadība - atbilstoša garuma balta poliestera aukla ar atsvaru, izvietojama žalūzijas sistēmas labajā vai kreisajā pusē (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes); lameļu pagriešanas funkcija - griežot vadības stieni, lameles griežas ap savu asi 180 leņķa robežās; lameļu pagriešanas vadība - atbilstoša garuma balta poliestera aukla ar plastmasas lodītēm, izvietojama žalūzijas sistēmas labajā vai kreisajā pusē (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes); komplektācijā - iestrādāti stiprinājuma āķīši, atsvariņi un lameles cieši saturoša balta poliestera aukla ar plastmasas lodītēm; žalūzijas lameles platums - 127mm. Audums: gaismas un siltuma kontroles audums; struktūra - viendabīga, gluda auduma faktūra, ar ofisa telpām piemērotiem dekoratīvajiem elementiem vai bez dekoratīvajiem elementiem; krāsas sastāvs - uz akrila bāzes vai līdzvērtīgs, krāsas pigments nesatur veselībai kaitīgas vielas; krāsojuma stils - vienkrāsains, bez rakstiem; auduma tīrīšana - mazgāšana ar rokām, ievērojot mazgāšanas instrukciju; neuzliesmojošs (DIN 4102 B1); audums ar atstarojošu pārklājumu – metālisku pārklājumu, kas nodrošina gaismas un siltuma atstarošanu; sastāvs 100% PES; svars 245g/m² (+/- 5%); biezums 0,30mm (+/- 5%); saules atstarojums ne mazāks kā 81% (saskaņā ar DIN 67507); gaismas caurlaidība ne vairāk kā 7% (saskaņā ar DIN 67507); siltuma caurlaidība ne vairāk 10% (saskaņā ar DIN 67507); siltuma atstarošana ne mazāk kā 73% (saskaņā ar DIN 67507); žalūzijas audumam jāatbilst Oeko Tex Standard 100 vai ekvivalentam standartam. Iegādājamo žalūziju augstums, platums un skaits norādīts finanšu piedāvājuma veidnē. |  |
| 2. | Rullo žalūzijas (Diena/Nakts) Audumu grupa II | Mehānisms: stiprināšana - pie sienas vai griestiem (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes); rullo žalūziju mehānisma caurule - ekstrudēta alumīnija caurule ar stiprības ribojumu, Ø36-43mm (atkarībā no žalūzijas izmēra); žalūziju atsvara līste: anotēts alumīnijs, izmērs Ø13mm ar pieskaņotas krāsas uzgaļiem ; fiksācijas funkcija - autofiksācija; atvēršanas funkcija - velkot ķēdīti, rullo žalūzijas sarullējas (atveras), velkot auklu vai ķēdīti pretējā virzienā, rullo žalūzijas atrullējas (aizveras); atvēršanas vadība - atbilstoša garuma balta poliestera aukla, izvietojama rullo žalūzijas sistēmas labajā vai kreisajā pusē (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes). Audums: Auduma tips Diena/Nakts, caurspīdīgā sleja – tillveida balts audums – platuma 70mm, blīva sleja – satīnveidaslejas platums 50mm; materiāls – 100% poliesters; faktūra – neporaina, gluda, vismaz 10 krāsu varianti; tekstūra – bez tekstūras; tīrīšana – mazgājams, ar iespēju dezinficēt; auduma svars – ne mazāk par 230g/m2; biezums – ne mazāk par 0,32mm; gaismas caurlaidība – no 5% līdz 10%; saules siltuma caurlaidība – no 40% līdz 60%; saules siltuma atstarošana – no 30% līdz 50%. Iegādājamo žalūziju augstums, platums un skaits norādīts finanšu piedāvājuma veidnē. |  |

* Tehniskā specifikācija satur minimālās prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu.

Finanšu piedāvājums

| Nr. | Žalūziju veids | Materiāla elementa platums (mm) | Materiālā grupa | Platums (m) | Augstums (m) | Skaits (gab.) | Cena par vienību, EUR bez PVN | Kopā, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vertikālās | 127 | I grupa | 1,500 | 1,600 | 6 |  |  |
| 2. | Vertikālās | 127 | I grupa | 1,400 | 1,700 | 5 |  |  |
| 3. | Vertikālās | 127 | I grupa | 2,500 | 2,500 | 1 |  |  |
| 4. | Diena/Nakts | - | II grupa | 1,700 | 2,600 | 2 |  |  |
| Kopā bez PVN |  |
| PVN 21%: |  |
| Kopā ar PVN |  |

Līguma nosacījumi:

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc pavadzīmes-rēķina saņemšanas;

- preču piegāde un uzstādīšana: 14 dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas.

Paraksts______________________________________

(pretendenta paraksts)

Datums ________________________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

Faksa Nr.__________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________