## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Instrumenti un vienreizējā prece muguras operācijām” (ID Nr. R1S 2019/iep-26):

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apraksts | Daudzums* | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| 1. | Kaulu knaibles | LEKSELL-STILLE tipa (laminektoms), instrumenta garums 240 mm, darba virsma elastīga ar 2 eņģu principu | 1 gab. |  |  |  |  |
| 2. | Instrumentu komplekts universāla transpedikulāro skrūvju spinālās osteosintēzes sistēmai ar šķērsstieni ar trīs dimensiju korekcijas iespēju | Instrumentu komplekts savietojams ar implantiem: 1. Taisnstūra īlens. 2. Vītņu iegriezējs – 8,5 mm. 3. Pedīkuļu lāpstiņa, taisnā. 4. Skrūvgriezis. 5. Pedīkuļu lāpstiņa, liektā 6. Universālais rokturis 7. Orientācijas stieple (labā) 8. Stieņa stūmējs 9. Orientācijas stieple (kreisā) 10. Heksagonālais skrūvgriezis 11. Taisnais tausts 12. Heksagonālais stieņa pagriezējs 13. Liektais tausts 14. Kontrrotators 15. Nitinola skrūvju pagarinātāji 16. Kompresors 17. Vītņu iegriezējs ar diametru 4,5 mm 18. Distraktors 19. Vītņu iegriezējs ar diametru 5,5 mm 20. Skrūvju mērskala 21. Vītņu iegriezējs ar diametru 6,5 mm 22. TSRH skrūvju ekstraktors 23. Vītņu iegriezējs ar diametru 7,5 mm 24. Stieņa liecējs 25. Spondilolistēzes korekcijas maigles 26. Stieņa turētājs 27. Sterilizācijas konteineris instrumentiem un implantiem. | 1 gab. |  |  |  |  |
|  | Stienis – ar fizioloģisku izliekumu | Garums no 30 mm līdz 110 mm ar 10 mm soli, diametrs 5,5 mm. | 6 gab. |  |  |  |  |
|  | Stienis taisns | Garums 500 mm, diametrs 5,5 mm | 2 gab. |  |  |  |  |
|  | Transpedikulārās skrūves (bez galvas) ar spongiozo vītni | Garums no 20 mm līdz 60 mm ar 5 mm soli un diametriem: 4,5 mm 5,5 mm 6,5 mm 7,5 mm 8,5 mm | 2 gab. |  |  |  |  |
|  | Pedikulārās poliaksiālās skrūves ar reversa leņķa vītni un samazināto galviņas diametru | Krāsu kodētās. Garums no 20 mm līdz 60 mm ar 5 mm soli un diametriem: 4,5 mm 5,5 mm 6,5 mm 7,5 mm 8,5 mm | 8 gab. |  |  |  |  |
|  | Pedikulārās monoaksiālās skrūves ar reversa ļeņķa vītni un samazināto galviņas diametru | Krāsu kodētās. Garums – 20 mm līdz 60 mm ar 5 mm soli un diametriem: 4,5 mm 5,5 mm 6,5 mm 7,5 mm 8,5 mm | 8 gab. |  |  |  |  |
|  | Konektori ar 3 dimensiju regulācijas iespēju | Pievieno stieni skrūves sānos (mediāli vai laterāli). Krāsu kodēti. Montējas uz skrūves no augšas ar speciālu vadītāju. Mazais – 3 mm Vidējais – 6 mm Lielais – 9 mm 90̊ leņķveida | 4 gab. |  |  |  |  |
|  | Fiksācijas uzgrieznis | Pašnolūstošais | 16 gab. |  |  |  |  |
|  | Šķērsstieņi ar regulējamu garumu | 39 mm – 44 mm 44 mm – 55 mm 55 mm – 75 mm | 3 gab. |  |  |  |  |
|  | Piezīmes: Implanti izgatavoti no titāna sakausējuma ASTM F136 Ti-6Al-4V vai analoga materiālam, kas ļauj pacientam veikt CT un MR izmeklējumus un nodrošina analogas fizikālās un bioloģiskās īpašības. Uz līguma darbības laiku piegādātājs bez maksas nodrošina pasūtītāju ar šajā daļā iegādājamo implantu instrumentu komplektu. |  |  |  |  |
|  | PAVISAM KOPĀ |  |  |

* Dotajam daudzumam ir ilustratīvs raksturs, lai iepirkuma ietvaros salīdzinātu piedāvājumus. Iepirkuma līguma ietvaros Pasūtītājs pasūta tādu preču apjomu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., iepirkuma ietvaros noslēgto līgumu kopsumma ir 9 990 EUR bez PVN un līgumu termiņš 36 mēneši.

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par vienu vai abām daļām kopā, piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās daļas apjomu;

- pretendents nodrošina piegādāto instrumentu bezmaksas remontu vai maiņu bojājuma gadījumā;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts tehnisko datu apraksts oriģinālvalodā ar tulkojumu latviešu valodā;

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- līguma darbības termiņš: 36 mēneši;

- līguma ietvaros kopējais maksājums par saņemtajām precēm nepārsniedz 9990 EUR bez PVN;

- preču piegāde: 5 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas.

Paraksts______________________________________

Datums ________________________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________