## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Grīdas svari” (ID Nr. R1S 2019/iep-74):

| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN | Cena EUR ar PVN |
| Grīdas svari | Piemēroti veļas transportēšanas ratu svēršanai (ratu izmērs: 50x60cm) Svari aprīkoti ar uzbrauktuvi un nobrauktuvi Svēršanas diapazons vismaz 0 - 100 kg Svaru platums ne lielāks kā 90 cm, garums ne lielāks kā 150 cm. Svariem jābūt verificētiem, uz svariem CE un M zīmes atbilstības marķējums (atbilstoši MK 180) Tērauda konstrukcijas platforma ar pulverkrāsas pārklājumu vai analogi apstrādātām virsmām nodrošinot aizsardzību pret koroziju Svarus horizontālā līmenī iespējams noregulēt ar skrūvējamām atbalsta pēdām un pēdas nokomplektētas ar kustīgu šarnīru, kas nodrošina stabilu svēršanu arī uz nelīdzenām virsmām Svarus ir iespējams pieskrūvēt pie grīdas Ūdens izturība atbilstoši IP67 vai augstākai klasei Darba temperatūra: vismaz no -20 līdz +30 grādiem Digitāls displejs novietojams uz statīva vai pie sienas ar vada garumu vismaz 4m Komplektācijā iekļauts kronšteins displeja stiprināšanai pie sienas un statīvs stiprināšanai pie svariem Svari nodrošina šādas funkcijas: Tarēšana, nullēšana, skaitīšana un summēšana RS232, USB vai cits interfeiss savienojumam ar datoru Barošanu nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls un iebūvēts akumulators Garantija: vismaz 24 mēneši. Piedāvātā prece ir jauna un nelietota. | 1 gab. |  |  |  |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegta “DATA SHEET” oriģinālvalodā ar tulkojumu latviešu valodā;

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- preces piegāde: 30 dienu laikā;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas.

Paraksts______________________________________

Datums ________________________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________