## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Portatīvais fibrooptiskais bronhoskops” (ID Nr. R1S 2019/iep-81):

| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN | Cena EUR ar PVN |
| Fibrobronhoskops | 1. Piemērots pacienta intubācijai. 2. Optiska vizualizācija caur standarta lēcu. 3. Fokusa attālums vismaz 4-50 mm diapazonā. 4. Skata leņķis vismaz 90°. 5. Darba garums vismaz 60 cm. 6. Kopējais garums ne lielāks par 95 cm. 7. Distālā gala izliekums uz augšu/leju vismaz 140/130°. 8. Ievadāmās daļas diametrs ne lielāks par 3,8 mm. 9. Darba kanāla diametrs vismaz 1,15 mm. 10. Saderīgs ar esošo Pentax gaismas avotu un vadu vai komplektācijā jāiekļauj bronhoskopam piemērots gaismas avots un vads (stacionārs vai portatīvs ar baterijām vai akumulatoru). 11. Apstrādājams augsta līmeņa zemas temperatūras automātiskajā mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtā un manuāli izmantojot iemērkšanas metodi. 12. Komplektācijā: 13. Instrumenta uzglabāšanas un pārvietošanas koferis 14. Manometrs instrumenta hermētisma pārbaudei 15. Kanāla tīrīšanas birste. 16. Citi standarta komplektācijas piederumi iekārtas lietošanai un apstrādei. 17. Citas prasības: 17.1. Iekārtas cenā iekļauta lietotāju apmācība pareizai lietošanai un apstrādei. 17.2. Garantija vismaz 24 mēneši. 17.3. Garantijas laikā iekārtas tehniskās apkopes un remonti ir bez maksas. 17.4. Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 4 stundu laikā no izsaukuma darba laikā un 8 stundu laikā ārpus darba laika. Ja remonts pārsniedz 3 (trīs) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu. 17.5. CE marķējums. 17.6. Veikta iekārtas pirmreizēja tehniskā uzraudzība atbilstoši MK noteikumiem Nr. 689, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase). 17.7. Lietošanas instrukcija latviešu valodā. | 1gab. | Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745: Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā: Preces apraksts: |  |  |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegta tehniskā dokumentācija (DATA SHEET) oriģinālvalodā ar tulkojumu latviešu valodā;

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- preces piegāde: 30 dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas.

Paraksts______________________________________

Datums ________________________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________