## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Grīdas mazgājamā mašīna” (ID Nr. R1S 2019/iep-112):

| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts | Cena EUR bez PVN | Cena EUR ar PVN |
| Grīdas mazgājamā mašīna | 1. Nodrošina automātisku grīdas mazgāšanu, mašīnas operatoram vadot mašīnu no aizmugures. 2. Telpu uzkopšanas veiktspēja vismaz 1700 m2/h. 3. Motorizēta mašīnas kustība ar maksimālo ātrumu vismaz 4 km/h. 4. Motorizēta atpakaļgaitas kustība ar maksimālo ātrumu vismaz 2 km/h. 5. Apgriešanās rādiuss līdz 1,2 m. 6. Skaņas līmenis līdz 70 dB. 7. Birstes spiediens līdz 40 kg. 8. Darba birstes platums 43±5 cm. 9. Atsūkšanas gaisa plūsma ne mazāka par 30 l/s. 10. Savākšanas daļas platums 70±10 cm. 11. Tīrā ūdens tvertnes tilpums 45±15 l. 12. Savāktā ūdens tvertnes tilpums 45±15 l. 13. Adaptīva ūdens dozēšanas sistēma atkarībā no mašīnas pārvietošanās. 14. Automātiska tīrīšanas līdzekļu dozācijas sistēma. 15. Maksimālie iekārtas gabarītizmēri 120 x 55 x 120 cm (garums x platums x augstums). 16. Iekārtas barošanu nodrošina integrēts akumulators. 16.1. Akumulators nodrošina iekārtas darbību vismaz 90 min. 16.2. Komplektācijā akumulatora lādētājs ar barošanu no 220/230V 50/60 Hz tīkla. 17. Maksimālie iekārtas gabarītizmēri 120 x 55 x 120 cm (garums x platums x augstums). 18. Iekārtas pilnais svars līdz 160 kg. 19. Komplektācijā iekļauts: 19.1. Diskveida pamatnes turētājs (izmērs saskaņā ar 8. punktu); 19.2. Birste cietu segumu, piemēram, betona grīdas beršanai (izmērs saskaņā ar 8. punktu); 19.3. Birste linoleja grīdas seguma beršanai (izmērs saskaņā ar 8. punktu); 19.4. Birste koka grīdas beršanai (izmērs saskaņā ar 8. punktu). 20. Citas prasības: 20.1. Iekārtas piegāde, uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta piedāvātajā cenā. 20.2. Garantija vismaz 24 mēneši. Garantija ir attiecināma uz visu preci, t.sk., tās kustīgajām detaļām. 20.3. Garantijas laikā iekārtas tehniskās apkopes un remonti ir bez maksas. 20.4. Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 4 stundu laikā no izsaukuma darba laikā un 8 stundu laikā ārpus darba laika. Ja remonts pārsniedz 3 (trīs) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu. 20.5. CE marķējums. 20.6. Lietošanas instrukcija iekārtai latviešu valodā. | 1 gab. | Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Piedāvātais garantijas termiņš: Apraksts: |  |  |

Piezīmes:

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts preces tehnisko datu apraksts vai norāde uz elektronisku tīmekļa vietni, kur pieejama minētā informācija.

Īpašie nosacījumi:

- preces piegādes termiņš: 30 dienu laikā, skaitot no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža;

- piegādes adrese: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķiramas pretendentam, kura piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un ir saimnieciski izdevīgākais:

| Kritērijs | Maksimālais punktu skaits kritērijā | Punktu piešķiršanas nosacījumi |
| --- | --- | --- |
| Piedāvātā kopējā cena bez PVN | 80 | C=Czem/Cpied*80 Czem – zemākā piedāvātā kopējā cena Cpied – piedāvātā kopējā cena |
| Piedāvātais garantijas termiņš | 20 | A=Apied/Augst*20 Apied – vērtējamā piedāvājuma piedāvātais garantijas termiņš Augst – visgarākais piedāvātais garantijas termiņš |
| Kopā: 100 punkti |

Pretendenta adrese: _____________________________

Tel.Nr.:____________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr.:_______________________________

Paraksts:______________________________________

Datums: ________________________________