## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Aproču printeri un valūtas detektori” (ID Nr. R1S 2020/iep-76):

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| 1. | Valūtas pārbaudes detektors | Pārbaudāmo valūtu veidi: EUR. Autentifikācijas metode: MG, IR, 2D, CS. Pārbaudes ātrums: <= 1sec. Indikācijas: 2 diodes (zaļa/sarkana) + skaņas vai LED displejs. Banknošu ievietošana: jebkurš virziens. Atgriešanas virziens: uz priekšu vai atpakaļ. Barošana: AC adapteris ~100-240 10W. Papildus barošana (opcija): lādējams AKB 12V, 0.5A. ECB apstiprinājums: jā. CE marķējums: jā. Izmēri: 130 x 102 x 61 mm (+/-20%). Svars: 300 g (+/-20%). Garantija: vismaz 24 mēneši. | 5 gab. |  |  |  |  |
| 2. | Termoprinteris | TSC TDP-225W termoprinteris. Paredzēts aproču drukāšanai. 8MB SDRAM, 4MB Flash, LCD, Ethernet, USB 2.0, microSD card slot for memmory expansion, beige. Windows labelling software CD, QIG, USB cable, Power cord, External universal switching power supply. Tikai termodrukas iespējas. Maksimālais izdrukas platums, 52mm. Maksimālais izdrukas ātrums, 127mm/sec. Izdrukas kvalitāte: 8 punkti / mm (203dpi). 4MB flash, 8MB RAM (ir iebūvēts slots SD atmiņas kartei līdz 4GB). Iebūvēts Internet Ethernet. USB host (tiešai skenera pieslēgšanai). Garantija: vismaz 24 mēneši. | 1 gab. |  |  |  |  |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par vienu vai abām iepirkuma priekšmeta daļām kopā;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās daļas apjomu;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts tehnisko datu apraksts vai norāde uz elektronisku tīmekļa vietni, kur pieejama minētā informācija;

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- piedāvātajā cenā jāietver preces piegāde uz adresi: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5;

- prece ir jauna un iepriekš nelietota;

- preču piegāde: 30 dienu laikā;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības katrā iepirkuma priekšmeta daļā ir piešķiramas pretendentam ar zemākās cenas piedāvājumu.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _____________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr._______________________________ |
| --- | --- |