## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Helio lampas iegāde Ortodontijas nodaļai” (ID Nr. R1S 2020/iep-91):

| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts | Cena EUR bez PVN par vienu gabalu | Cena EUR bez PVN par visu apjomu | Cena EUR ar PVN par visu apjomu |
| Polimerizācijas lampa | 1. Gaismas avota izstarotais viļņa garums vismaz 430-480 nm diapazonā. 2. Maksimālā izstarotā jauda vismaz 1600 mW/cm2. 3. Vismaz 2 darba režīmi: 3.1. Normālais. 3.2. Augstas intensitātes. 4. Aizsargekrāns. 5. Noņemams, liekts, 360° rotējams, autoklavējams optiskās šķiedras pievads (komplektācijā 3 gab.) 6. Barošanu nodrošina integrēts akumulators. 7. Komplektācijā lampas statīvs-lādētājs. 7.1. Barošanu nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls. 8. Lampas intensitātes testeris 9. Citas prasības: 9.1. Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus. 9.2. Izgatavota no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem. 9.3. Iekārtas uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu. 9.4. Garantija vismaz 24 mēneši. 9.5. Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas. 9.6. Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma darba dienās. Ja remonts pārsniedz 3 (trīs) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu. 9.7. Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 689, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase). 9.8. CE marķējums. 9.9. Lietošanas instrukcijas latviešu valodā. | 2 gab. | Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Apraksts: |  |  |  |

Piezīmes:

- aizpildīta piedāvājuma forma, parakstīta un ieskenēta, ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts preces tehnisko datu apraksts vai norāde uz elektronisku tīmekļa vietni, kur pieejama minētā informācija.

Īpašie nosacījumi:

- piegādes termiņš: ne garāks kā 30 dienas;

- piegādes adrese: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- par iepirkuma uzvarētāju atzīstams pretendents ar zemākās cenas piedāvājumu.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel. Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |