## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šo piedāvājumu piesakās piedalīties iepirkumā “Durvju iegāde” (ID Nr. R1S 2021/38-iep):

| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts | Cena par 1 vienību EUR bez PVN | Cena kopā EUR bez PVN | Cena kopā EUR ar PVN |
| Tērauda durvis | Durvju atrašanas vieta: 20.korpuss 1.stāvs (Aptieka). Ailas izmērs mm: 1285x2275. Materiāls: tērauda durvis. Kreisās puses durvis. Durvju aprīkojums Komplekts: durvis, kārba, bez sliekšņa, slēdzenes mehānisms, kas piemērots PZ cilindram, durvju roktura mehānisms, durvju actiņa. Ugunsdrošības prasības: EI30 (durvju atbilstība LBN 201-15”Būvju ugunsdrošība”). Durvis metinātas no tērauda loksnēm (vismaz 1,5mm). Siltinātas ar akmens vati PAROC 50mm (vismaz) vai ekvivalents. Stinguma ribas vērtnē- vismaz 6 gb. Blīvgumija pa perimetru. Krāsotas ar pulverkrāsu (krāsu saskaņot ar pasūtītāju). Rāmis nokrāsotas pulverkrāsā jebkurā RAL tonī. Eņģes ar gultņiem 22mm - 2-3 gb. Pretnoņemšanas tapas vērtnē no enģu puses – 2 gb. Alumīnija rokturis. Apakšējā slēdzene LOB- Vācu tipa slēdzene ar eirocilindru. Augšējā slēdzene BORDER - Vācu tipa slēdzene zirneklis. Esošās durvis dabā: | 1 gab. | Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Piedāvātais garantijas termiņš: Apraksts: |  |  |  |
|  | Durvju atrašanas vieta: 20.korpuss 1.stāvs (Aptieka). Ailas izmērs mm: 1010x2050. Materiāls: tērauda durvis. Labās puses durvis. Durvju aprīkojums Komplekts: durvis, kārba, bez sliekšņa, slēdzenes mehānisms, kas piemērots PZ cilindram, durvju roktura mehānisms, durvju actiņa. Ugunsdrošības prasības: EI30 (durvju atbilstība LBN 201-15”Būvju ugunsdrošība”). Durvis metinātas no tērauda loksnēm (vismaz 1,5mm). Siltinātas ar akmens vati PAROC 50mm (vismaz) vai ekvivalents. Stinguma ribas vērtnē- vismaz 6 gb. Blīvgumija pa perimetru. Krāsotas ar pulverkrāsu (krāsu saskaņot ar pasūtītāju). Rāmis nokrāsotas pulverkrāsā jebkurā RAL tonī. Eņģes ar gultņiem 22mm - 2-3 gb. Pretnoņemšanas tapas vērtnē no enģu puses – 2 gb. Alumīnija rokturis. Apakšējā slēdzene LOB- Vācu tipa slēdzene ar eirocilindru. Augšējā slēdzene BORDER - Vācu tipa slēdzene zirneklis. Esošās durvis dabā: | 1 gab. | Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Piedāvātais garantijas termiņš: Apraksts: |  |  |  |
|  | Durvju atrašanas vieta: 20.korpuss 2.stāvs (pretī kravas liftam). Ailas izmērs mm: 1030x2050. Materiāls: tērauda durvis. Piezīmes: kreisās puses durvis. Durvju aprīkojums Komplekts: durvis, kārba, bez sliekšņa, slēdzenes mehānisms, kas piemērots PZ cilindram, durvju roktura mehānisms, durvju actiņa. Ugunsdrošības prasības: EI30 (durvju atbilstība LBN 201-15”Būvju ugunsdrošība”). Durvis metinātas no tērauda loksnēm (vismaz 1,5mm). Siltinātas ar akmens vati PAROC 50mm (vismaz) vai ekvivalents. Stinguma ribas vērtnē- vismaz 6 gb. Blīvgumija pa perimetru. Krāsotas ar pulverkrāsu (krāsu saskaņot ar pasūtītāju). Rāmis nokrāsotas pulverkrāsā jebkurā RAL tonī. Eņģes ar gultņiem 22mm - 2-3 gb. Pretnoņemšanas tapas vērtnē no enģu puses – 2 gb. Alumīnija rokturis. Apakšējā slēdzene LOB- Vācu tipa slēdzene ar eirocilindru. Augšējā slēdzene BORDER - Vācu tipa slēdzene zirneklis. Esošās durvis dabā: | 1 gab. | Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Piedāvātais garantijas termiņš: Apraksts: |  |  |  |
|  | KOPĀ |  |  |

Piezīmes:

- aizpildīta un parakstīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts preces tehnisko datu apraksts vai norāde uz elektronisku tīmekļa vietni, kur pieejama minētā informācija.

Īpašie nosacījumi:

- piedāvātajā cenā jāietver veco durvju demontāža un utilizācija, jauno durvju montāža bez ailas apdares;

- garantijas termiņš: vismaz 24 mēneši;

- piegāde un uzstādīšana: 30 dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc darbu izpildes un atbilstoša rēķina saņemšanas;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķiramas pretendentam ar zemākās cenas piedāvājumu.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |