## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “UPS iekārtu apkalpošana” (ID Nr. R1S 2021/46-iep):

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Iepirkuma priekšmets – nepārtrauktās elektroapgādes (UPS) iekārtu apkope un remontdarbi.

- Apkalpojamo iekārtu saraksts:

| Nr. p.k | Iekārtas tips | Iekārtas atrašanas vieta | Tehniskās apkopes skaits viena gada laikā |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | EATON 93E-100/100 100 kVA | Bruņinieku iela 5 k-8, Rīga | 2 |
| 2. | EATON 93E-100/100 100 kVA | Bruņinieku iela 5 k-8, Rīga | 2 |

- UPS tehniskā apkopes izpildāmo darbu saraksts:

3.1. UPS vizuālā apskate un elektromehānisko parametru pārbaude:

3.1.1. Ventilatoru bloku darbības pārbaude;

3.1.2. Signalizācijas sistēmu un to sastāvdaļu pārbaude, t.sk. slēdžu, drošinātāju, pogu un gaismas diožu pārbaude;

3.1.3. UPS pareizas novietošanas un pietiekamas gaisa padeves pārbaude.

3.2. UPS izejas parametru - sprieguma un frekvences testēšana:

3.2.1. Paaugstināta un pazemināta sprieguma pārbaude;

3.2.2. Strāvas slodzes noteikšana; ja gadījumā slodze pārsniedz 90%, tad tiek pārbaudīta slodze;

3.2.3. Frekvences noteikšana un fiksēšana.

3.3. UPS akumulatoru bateriju testēšana:

3.3.1. Bateriju temperatūras pārbaude ap PC palīdzību; nelabvēlīgu rādītāju gadījumā temperatūra tiek pārbaudīta ar elektroniskām ierīcēm;

3.3.2. Bateriju kapacitātes pārbaude.

3.4. UPS ievada/izvada spēka kabeļu stiprinājumu pārbaude:

3.4.1. Kabeļu vizuālā pārbaude (bojājumi, nepietiekams garums, tīrība u.tml.);

3.4.2. Rozešu un kontaktsavienojumu pārbaude (kontaktu drošība un defekti).

3.5. Telpu mikroklimata atbilstības pārbaude UPS tehniskajām prasībām:

3.5.1. Kondicioniera darbības pārbaude;

3.5.2. Telpu mitruma un putekļainības pārbaude.

3.6. UPS tehniskās apkalpošanas ietvaros Izpildītājs:

3.6.1. testē UPS ieejas un izejas parametrus, novērtējot akumulatoru bateriju stāvokli un pārbaudot UPS mehānisko ierīču darbību un tādējādi izpildot visas UPS rūpnīcas – ražotājas izdotajā tehniskajā dokumentācijā noteiktās prasības, lai nodrošinātu UPS kvalitatīvu darbību;

3.6.2. sniedz Pasūtītājam tehnisko palīdzību (gan UPS atrašanās vietā, gan pa telefonu) jautājumos, kas radušies UPS ekspluatācijas laikā, tai skaitā veic Pasūtītāja norādīto darbinieku instruktāžu un sniedz Pasūtītājam tehniskās rekomendācijas UPS ekspluatācijas uzlabošanai.

3.6.3. Izpildītājs veic UPS remontu, vai, ja tas ir nepieciešams, veic UPS bojāto rezerves daļu demontāžu un jauno rezerves daļu uzstādīšanu, pirms darbu uzsākšanas sastādot vienošanos par darbu apjomu, izmaksām un izpildes termiņu.

3.7. Notikumu vēstures pārbaude. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka bieži nostrādā avārijas signāls, situācija tiek apspriesta starp Pasūtītāja un Izpildītāja atbildīgo personālu un iespēju robežās tiek novērsta situācijas atkārtošanās.

4. Avārijas situāciju novēršana un remontdarbi:

4.1. UPS bojājuma gadījumā pēc Pasūtītāja (pilnvarotu pārstāvju) telefoniska izsaukuma Izpildītājs veic izbraukumus uz elektroietaises atrašanās vietu un veic neatliekamus darbus elektroietaises apkopei vai remontam iespējami īsākā laikā katru dienu, tai skaitā brīvdienās un svētku dienās, 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī:

4.1.1. vispārēja bojājuma gadījumā, kas nerada tiešus avārijas situācijas draudus, ne vēlāk kā 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža;

4.1.2. avārijas situācijas gadījumā, cik iespējams īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) stundu laikā pēc izsaukuma.

4.2. Avārijas situācijā vai nepārvaramas varas dēļ Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāveic elektroietaises pārslēgšanas operācijas un, iespēju robežās, jānovērš bojājums. Avārijas novēršanas darbs tiek apmaksāts kā papildus pakalpojums, ko Pasūtītājs apmaksā, pamatojoties uz darbu pieņemšanas - nodošanas aktu un, ja nepieciešama rezerves daļu nomaiņa, pirms darbu izpildes abu Pušu rakstiski saskaņotu darbu izmaksu tāmi. Par avārijas situāciju tiek uzskatīts tāds elektroietaises bojājums, kas tieši ietekmē tās darbību, un kura dēļ var tikt traucēta vai pārtraukta tās darbība.

4.3. Izpildītājs UPS remonta laikā nodrošina Pasūtītājam rezerves nepārtrauktās elektrobarošanas iekārtu (UPS). Šādā gadījumā Pasūtītājs UPS remonta laikā ir atbildīgs par rezerves nepārtrauktās elektrobarošanas iekārtas (UPS) uzglabāšanu un ir atbildīgs par katru tās bojājumu vai pilnīgu bojāeju, kas radusies Pasūtītāja vainas dēļ. Pasūtītājs nav atbildīgs par minētās rezerves iekārtas nejaušu bojājumu vai bojāeju. Pēc UPS remonta izpildes Līgumā noteiktajā kārtībā Pasūtītājs nekavējoties nodod rezerves nepārtrauktās elektrobarošanas iekārtu (UPS) atpakaļ Izpildītājam.

- Kopējas prasības:

5.1. Darbu veikšanas laikā Pretendentam objektā jānodrošina lietotāju funkcionālā darbība, kā  arī jāparedz darba organizācijas pasākumus atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem.

5.2. Izpildītājs ir atbildīgs, lai visi līguma ietvaros paredzētie darbi tiktu veikti atbilstoši iekārtu ražotāju un normatīvo aktu prasībām.

PIEDĀVĀJUMS

| Pozīcijas nosaukums | Plānotais apjoms | Piedāvātā cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena EUR par visu apjomu bez PVN | Kopējā cena EUR par visu apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksa par tehnisko apkopi | 6 gab. |  |  |  |
| Diagnostikas un remontu darba stundas likme (EUR/st.) | 30 stundas* |  |  |  |
|  | KOPĀ |  |  |

* Norādītais daudzums kalpo tikai kā informatīvs uzskates līdzeklis, lai iepirkuma ietvaros noteiktu piedāvājumu ar viszemāko cenu. Iepirkuma līguma ietvaros pasūtītājs iepērk tādu pakalpojumu apjomu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., iepirkuma līgums ir ierobežots ar līguma summu (4990,00 EUR bez PVN) un līguma termiņu (36 mēneši).

Piezīmes:

- apkopes cenā iekļaujamas visas attiecināmās izmaksas (tajā skaitā darba spēku, materiālu, transporta, nomainīto daļu utilizācijas utt.);

- līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijs: zemākā piedāvātā kopējā cena EUR bez PVN (ja divi vai vairāki pretendenti iesnieguši piedāvājumus ar vienādām cenām, pretendentiem ir tiesības 24 stundu laikā pēc pasūtītāja izteikta atbilstoša paziņojuma saņemšanas samazināt piedāvāto cenu. Ja arī šajā gadījumā ir iesniegtas vienādas cenas, pasūtītājs, uzvarētāja noteikšanai, veic izlozi);

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- garantija veiktajiem remontdarbiem – vismaz 3 mēneši;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstošas pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- līguma darbības termiņš: 36 mēneši;

- līguma maksimālā summa, kas paredzēta remontu un apkopes veikšanai, sastāda 4990,00 EUR bez PVN;

- darba procesā tiek izmantotas ražotāja sertificētas rezerves daļas (nosacījums attiecināms, ja iekārtas ražotājs šādas prasības ir izvirzījis);

- pēc apkopes, diagnostikas un remontdarbiem tiek sastādīts akts, kurā norādīti veiktie darbi;

- pirms remonta veikšanas/rezerves daļu nomaiņas izmaksas tiek saskaņotas ar pasūtītāju;

- diagnostikas un remonta darba stundas likmē iekļautas visas attiecināmās izmaksas un nav piemērojama papildu samaksa par izsaukumu, ceļa izdevumi utml.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel. Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |