## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Iekārtas zobu tehniskajai laboratorijai” (ID Nr. R1S 2021/48-iep):

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr. p.k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces nosaukums un apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| 1. | Vaska kausēšanas ierīce 1. Vaska vanniņas tilpums 130±10 ml. 2. Vanniņa ar noapaļotiem stūriem vieglai tīrīšanai. 3. Temperatūra uzstādāma vismaz diapazonā no 40 līdz 110° C. 4. Nodrošina vienmērīgu sildīšanu visam virsmas laukumam. 5. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis. 6. Vizuāls indikators par uzstādītās temperatūras sasniegšanu. 7. Barošanu nodrošina 220/230 50/60 Hz elektriskais tīkls. | 1 gab. | Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā (ja attiecināms): Preces apraksts: |  |  |  |
| 2. | Vaska veidošanas ierīce 1. Uzstādāma temperatūra vismaz diapazonā no 50 līdz 200° C. 2. Vismaz viena roktura pieslēguma vieta. 3. Komplektācijā darba rokturis ar savienojošo kabeli. 3.1. Korķa vai ekvivalenta materiāla rokturis termiskai aizsardzībai. 3.2. Komplektācijā integrēts vadības iekārtā vai brīvi stāvošs statīvs rokturim. 3.3. Noņemami un maināmi darba uzgaļi. 4. Komplektācijā iekļauti darba uzgaļi 4.1. Naža formas vismaz 1 gab. 4.2. Zondes (probe) tipa maza izmēra (diametrs ~0,5 mm) vismaz 3 gab. 4.3. Zondes (probe) tipa vidēja izmēra (diametrs ~1 mm) vismaz 3 gab. 5. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis. 6. Vismaz vizuāls indikators par uzstādītās temperatūras sasniegšanu. 7. Barošanu nodrošina 220/230 50/60 Hz elektriskais tīkls. | 1 gab. | Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā (ja attiecināms): Preces apraksts: |  |  |  |
| 3. | Mikromotors 1. Mikromotora aktivizācija ar pedāli. 2. Vismaz 2 kājas vadības pogas rotācijas ātruma (vismaz 5 dažādi rotācijas ātrumu uzstādījumi), griezes momenta (vismaz 5 dažādi griezes momentu uzstādījumi), rotācijas virziena kontrolei un iepriekš sagatavoto programmu aktivizācijai. 3. Vizuāli uzstādīto parametru indikatori. 4. Iespējams saglabāt atmiņā un aktivizēt vismaz 4 rotācijas ātrumu un griezes momentu kombinācijas. 5. Taisnas formas mikromotora uzgalis. 5.1. Regulējams rotācijas ātrums vismaz no 1000 līdz 35000 apgr/min. 5.2. Reversais rotācijas režīms (nav jānodrošina viss 3.5.1. punktā noteiktais diapazons). 5.3. Maksimālais griezes moments vismaz 4,5 Ncm. 5.4. Mikromotora svars bez savienojošā kabeļa ne vairāk par 250 g. 5.5. Nodrošina nepārtrauktu darbību vismaz līdz 2 min. 5.6. Komplektācijā mikromotora statīvs 5.7. Komplektācijā nepieciešamie piederumi mikromotora izjaukšanai un tīrīšanai. 5.8. Barošanu nodrošina 220/230 50/60 Hz elektriskais tīkls. | 1 gab. | Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā (ja attiecināms): Preces apraksts: |  |  |  |
| 4. | Sausais/slapjais trimmeris 1. Piemērots novietošanai uz darba galda. 2. Piemērots darbam gan kā slapjais, gan kā sausais trimmeris 2.1. Komplektācijā iekļauti ūdens un drenāžas savienojošās caurules un citi piederumi, ja tādi nepieciešami, lai ierīci būtu iespējams izmantot abiem pielietojumiem. 3. Disks ar daļēju dimanta pārklājumu un diametru 240±10 mm. 4. Diska rotācijas ātrums vismaz 1400 apgr./min. 5. Regulājams modeļa atbalsta laukums nepieciešamā leņķa uzstādīšanai. 6. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis. 7. Barošanu nodrošina 220/230 50/60 Hz elektriskais tīkls. | 1 gab. | Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā (ja attiecināms): Preces apraksts: |  |  |  |
| Kopējās prasības: Visas ierīces piemērotas darbam zobārstniecības tehniskajā laboratorijā. Visām ierīcēm CE marķējums. Ierīču cenā iekļauta lietotāju apmācība darbam ar piegādāto aprīkojumu. Garantija vismaz 24 mēneši. Garantijas laikā iekārtas tehniskās apkopes un remonti ir bez maksas. Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, ierīces aizvietošana ar līdzvērtīgu. Lietošanas instrukcija latviešu valodā. |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām kopā;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas apjomu;

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts preces tehnisko datu apraksts vai norāde uz elektronisku tīmekļa vietni, kur pieejama minētā informācija.

Īpašie nosacījumi:

- piegādes termiņš: ne garāks kā 30 dienas;

- piegādes adrese: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstošas pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības katrā iepirkuma priekšmeta daļā ir piešķiramas pretendentam ar zemākās cenas piedāvājumu.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |