## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Atkārtots iepirkums medicīnas mēbeļu iegādei” (ID Nr. R1S 2021/77-iep):

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr. p.k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces nosaukums un apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| 1. | Pacienta transporta sēdrati 1. Tērauda rāmis 2. Rokturi ratu stumšanai 3. Paceļami kāju balsti 4. Roku balsti 5. Ratiņkrēslu sēžamvietas platums un maksimālais lietotāja svars vismaz: 5.1. 57,5±2,5 cm, 150 kg - 2 gab. 5.2. 50±2 cm, 115 kg - 2 gab. 6. Sēdvietas augstums no zemes 50±5 cm 7. Riteņkrēsla kopējais platums ne vairāk kā 80 cm 8. Aizmugurējo riteņu izmērs 22-24'' 8.1. Aprīkoti ar roku diskiem 8.2. Riteņi cieta materiāla (bez kamerām) ar paaugstinātu nodilmizturību 8.3. Riteņi viegli noņemami 9. Priekšējie riteņi 6-8'' no cieta materiāla ar paaugstinātu nodilmizturību 10. Citas prasības: 10.1. Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā 10.2. Garantija vismaz 24 mēneši 10.3. Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas 10.4. Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai 10.5. Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 689, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase) 10.6. CE marķējums 10.7. Lietošanas instrukcijas latviešu valodā | 4 gab. | Pozīcijas Nr. 37.21. Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Piedāvātais garantijas termiņš: Preces apraksts: |  |  |  |
| 2. | Pakāpiens 1. Divu līmeņu 2. Tērauda vai ekvivalenta materiāla rāmis 3. Virsms izgatavotas vai pārklāta ar neslīdošu materiālu 4. Kāju gali izgatavoti no gumijas vai cita neslīdoša materiāla 5. Maksimālā pieļaujamā slodze vismaz 120 kg 6. Pakāpiena līmeņu augstums zemākais ne augstāks par 25 cm un augstākais ne mazāk par 35 cm 7. Virsmu izmēri 45 x 25 (±10) cm 8. Citas prasības: 8.1. Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus 8.2. Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem 8.3. Iekārtas uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu. 8.4. Garantija vismaz 24 mēneši 8.5. Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas 8.6. Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu. 8.7. Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 689, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase) 8.8. CE marķējums 8.9. Lietošanas instrukcijas latviešu valodā | 1 gab. | Pozīcijas Nr. 37.21. Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Piedāvātais garantijas termiņš: Preces apraksts: |  |  |  |
| 3. | Aizslietnis 1. Saliekams, vismaz 2 sekciju 2. Kopējais aizlietņa platums izvērstā veidā vismaz 145 cm 3. Metāla vai kompozītmateriāla rāmis 4. Aizlietņu sekcijas izgatavotas no plastikāta materiāla 5. Aizslietnim dubultriteņi ar bremzi 6. Aizslietņa augstums vismaz 165 cm 7. Pirms piegādes virsmu krāsas jāsaskaņo ar pasūtītāju 8. Citas prasības: 8.1. Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus 8.2. Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem 8.3. Pirms piegādes jāsaskaņo aizslietņa krāsu ar Pasūtītāju 8.4. Iekārtas uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu. 8.5. Garantija vismaz 24 mēneši 8.6. Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas 8.7. Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu. 8.8. Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 689, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase) 8.9. CE marķējums 8.10. Lietošanas instrukcijas latviešu valodā | 2 gab. | Pozīcijas Nr. 80.20. Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Piedāvātais garantijas termiņš: Preces apraksts: |  |  |  |
| 4. | Procedūru galdiņš 1. Izgatavots no nerūsējošā tērauda 2. Vienā sānā atvilktņu bloks ar vismaz 2 atvilktnēm ar sliedes-ruļļu un pretizkrišanas mehānismu ar dziļumu, kas atbilst galdiņa izmēram un platumu ne lielāku kā 1/2 no kopējā garuma 3. Galdiņa apakšējā daļā atvērta tipa plaukts 4. Pie korpusa stiprinājums atkritumu traukam 5. Ar stiprinājumu saderīgs atkritumu trauks 6. Virsma ar padziļinājumu 7. 4 riteņi ar diametru vismaz 10 cm, no kuriem vismaz 2 ar bremzi 8. Gabarītizmēri 85x65x95 (±15) cm (garums x platums x augstums) 9. Citas prasības: 9.1. Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus 9.2. Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem 9.3. Iekārtas uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu. 9.4. Garantija vismaz 24 mēneši 9.5. Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas 9.6. Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu. 9.7. Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 689, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase) 9.8. CE marķējums 9.9. Lietošanas instrukcijas latviešu valodā | 2 gab. | Pozīcijas Nr. 84.20. Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Piedāvātais garantijas termiņš: Preces apraksts: |  |  |  |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām kopā;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas apjomu;

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts preces tehnisko datu apraksts vai norāde uz elektronisku tīmekļa vietni, kur pieejama minētā informācija.

Īpašie nosacījumi:

- piegādes termiņš: ne garāks kā 45 dienas;

- piegādes adrese: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstošas pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķiramas pretendentam, kura piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un ir ar zemāko cenu.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |