## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Elektropretestības mērījumi” (ID Nr. R1S 2021/81-iep):

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Pasūtītājs: SIA “Rīgas 1.Slimnīca”, reģ.Nr. 40003439279, Bruninieku iela 5, Rīga, LV-1001.

- Objekts: Pasūtītāja pārvaldībā esošie nekustamie īpašumi (2.pielikums).

- Pakalpojuma mērķis

Novērtēt Objektos izbūvēto elektroapgādes, zemējuma un zibensaisardzības sistēmu atbilstību spēkā esošajiem ekspluatācijas, elektrodrošības un ugunsdrošības normatīviem.

- Darbu apraksts

  - Apsekot un nomarķēt Objektos izbūvētās elektroietaises elementus.

  - Veikt esošo elektroinstalācijas sadaļņu vienlīniju shēmu aktualizēšanu vai izstrādāšanu.

  - Veikt elektriskos mērījumus saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” un saskaņā ar noteikumu 57. punktu iesniegt pārbaudes aktus, norādot – 1. veiktos darbus, 2. mērījumu rezultātus, 3. slēdzienu par turpmāko ekspluatāciju. Darbus jānoformē atbilstoši šīs Tehniskās specifikācijas 1.pielikumam “Elektroinstalācijas pārbaudes akta paraugs”.

  - Apsekot elektroapgādes līnijas un pārbaudīt to atbilstību Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 58. punkta prasībām, sagatavot un iesniegt atskaiti par konstatēto, identificēt neatbilstības un sniegt rekomendācijas par turpmāko elektroinstalācijas ekspluatāciju. Darbus jānoformē atbilstoši šīs Tehniskās specifikācijas 1.pielikumam “Elektroinstalācijas pārbaudes akta paraugs”. Elektroinstalācijas kontaktsavienojumu atbilstība jāvērtē atbilstoši LEK 038 “Elektroietaišu termogrāfisko pārbaužu normas un apjomi”.

- Darbu veikšana, saskaņošana un organizēšana

  - Pēc līguma noslēgšanas Pretendentam ir jāiesniedz Pasūtītāja pieprasītā informācija par darbos iesaistītām personām.

  - Veicamo darbu grafiki jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

  - Darbi, kas saistīti ar patērētāju atslēgumiem veicami tikai Pasūtītāja uzraudzībā vai pēc Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas saņemšanas.

  - Atsevišķos gadījumos darbi veicami vakaros pēc plkst. 20:00 un svētku dienās.

  - Pretendenta rīcībā ir jābūt resursiem, lai ar saviem spēkiem sagatavotu līnijas mērījumiem, ieskaitot  mēbeļu pārvietošanu, iekārtu (biroja tehnika, gaismas ķermeņi u.c.) atslēgumus un pēc mērījumu veikšanas atgrieztu visu iepriekšējā stāvoklī.

  - Pretendenta rīcībā ir jābūt resursiem, lai par saviem līdzekļiem izveidotu pagaidu elektroapgādes līniju, ja iegūtie mērījumu rezultāti liedz turpināt ekspluatēt mērāmo līniju. Pagaidu līnijas montāžu jāuzsāk uzreiz pēc neatbilstības konstatēšanas un to jāsaglabā līdz pastāvīga pieslēguma atjaunošanai (pastāvīgā pieslēguma atjaunošanu veic Pasūtītājs par saviem līdzekļiem).

  - Pretendenta rīcībā ir jābūt resursiem, lai par saviem līdzekļiem pieslēgtu pagaidu slodzi līnijām, kurām tiek veikta kontaktsavienojumu termogrāfiskā pārbaude. Pretendentam ir jāspēj nodrošināt līnijas slodze vismaz 30% apmērā no automātslēdžu nominālās strāvas un pēc mērījumu veikšanas jāatgriež visu iepriekšējā stāvoklī.

  - Apsekojumu un mērījumu laikā Pretendentam Objektā jānodrošina funkcionālā darbība (jānodrošina ar pagaidu pieslēgumu) un jāparedz darba organizācijas pasākumus atbilstoši spēkā esošiem normatīviem.

  - Darbu izpildes laikā Pretendents ir atbildīgs par Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumu, apsardzes noteikumu, darba drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu.

  - Izpildītājam ir jānodrošina, ka līguma izpildē tiks ievērotas darba aizsardzības prasības saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;

  - Pirms darbu uzsākšanas Pretendents iesniedz Pasūtītājam informāciju par Pretendenta darbinieku, kurš norīkojams kā atbildīgais par darba organizāciju. Pretendents var uzsākt darbus elektroietaisē tikai tad, kad atbildīgais par elektroietaises ekspluatāciju ir norīkojis atbildīgo par darba organizāciju.

  - Elektroinstalācijas pārbaudi veic tikai ar atbildīgā par darba organizāciju noformētu norīkojumu. Norīkojumu sagatavo atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 8. oktobra noteikumiem Nr. 1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”.

- Veicamo darbu apjoms

Elektroietaišu apsekošanas robežas noteiktas no Objektu elektroapgādes tehniskajos datos, robežaktā norādītajam pieslēguma vietām līdz stacionārajiem elektroenerģijas patērētājiem. Veicamo darbu apjomu noteikšanai par pamatkritēriju tiek izmantota apsekojamās ēkas platība.

- Prasības aprīkojumam

  - Visām Pretendenta izmantotajām mērierīcēm ir jābūt verificētām ar derīgiem kalibrēšanas sertifikātiem atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008. gada 25. augusta noteikumiem Nr. 693 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu”. Sertifikātus jāpievieno mērījumu protokoliem.

  - Pretendents ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, darba rīku un mērlīdzekļu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu novērtēšanu uzdevuma veikšanai. Pretendentam pašam jāizvērtē darbu veikšanai nepieciešamie darbaspēka resursi.

  - Pretendents veic darbus ar savu kvalificētu darbaspēku, tehniku, darbarīkiem un materiāliem.

- Darbu pārbaudes un pieņemšanas noteikumi

  - Izpilddokumentāciju un elektrotehnisko mērījumu protokolus jāizstrādā divos eksemplāros drukātā veidā un vienu elektroniski.

  - Izpilddokumentāciju paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

  - Elektrotehnisko mērījumu darbos iesaistītajiem darbiniekiem ir jābūt derīgiem sertifikātiem elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanā un pārbaudē, kurus izdevušas personāla sertificēšanas institūcijas, kuras elektroenerģētikas jomā ir akreditējusi nacionālā akreditācijas institūcija atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17024:2012 “Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām”. Sertifikātus pievieno mērījumu protokoliem atbilstoši šīs Tehniskās specifikācijas 1.pielikumam.

  - Elektrotehnisko mērījumu darbos iesaistītajiem darbiniekiem ir jābūt derīgiem elektrodrošības grupas (B, Bz, C vai Cz) apliecinošiem dokumentiem. Elektrodrošības apliecības kopijas pievieno mērījumu protokoliem atbilstoši šīs Tehniskās specifikācijas 1.pielikumam.

  - Pēc darbu veikšanas darbu pieņemšana noformējama ar Pretendenta un Pasūtītāja parakstītu  pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Ja Pretendents neveic, vai ir veicis nekvalitatīvi darbus, kā arī neievēro noteiktos darbu izpildes termiņus vai arī nav novērsis Pasūtītāja pieteiktās pretenzijas, tad Pasūtītājam ir tiesības samazināt samaksu par attiecīgā pakalpojuma sniegšanu.

- Īpašās prasības

  - Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visas ar pakalpojumu saistītās izmaksas (darbs, ieskaitot mēbeļu pārvietošanu, mērlīdzekļi, mehānismi, transports, kā arī visas nodevas un nodokļi). Finanšu piedāvājumā norādītās izmaksas nevar palielināt visā līguma darbības laikā.

  - Apsekošanas rezultātā Objektam nodarītie bojājumi (izņemot gadījumu, kad mērījuma procesā ar paaugstinātu spriegumu tiek sabojāta vadītāja izolācija) vai arī citi zaudējumi, kas radušies Pretendenta darbības vai bezdarbības rezultātā, Pretendentam jānovērš par saviem līdzekļiem.

- Tehniskās specifikācijas pielikumi

1.pielikums “Elektroinstalācijas pārbaudes akta paraugs” (pievienots atsevišķi).

2.pielikums “Objektu saraksts” (pievienots atsevišķi).

PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mērv. | Daudzums* | Cena par 1 mērvienību, EUR bez PVN | KOPĀ cena, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Objektu apsekošanas izmaksas atbilstoši 2.pielikumam (informācijas ieguve par esošo elektroinstalāciju, esošās dokumentācijas apkopošana, mērījumu plāna un laika grafika sastādīšana) | m² | 29 298,42 |  |  |
| 2 | Elektromērījumi objektos atbilstoši 2.pielikumam saskaņā ar MK 238, kuri ietver: 2.1. Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi (ieskaitot atslēgumus); 2.2. Cilpas "fāze–nulle" pilnās pretestības mērījumi (ieskaitot iekārtu atvienošanu un pieslēgšanu no kontaktligzdām un gaismekļu izskrūvēšanu, izņemšanu no cokoliem); 2.3. Zemējumietaises pretestības mērījumi; 2.4. Zemējumvada nepārtrauktības saites pretestības mērījumi; 2.5. Zibensaizsardzības sistēmas elementu pretestības mērījumi; 2.6. Elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaude (nodrošinot ķēdes noslogošanu vismaz 30% apmērā no In). 2.7. Elektroinstalācijas shēmu izstrāde, kurā norādītas aizsardzības aparātu nominālās vērtības un aizejošo kabeļu vai vadu markas un šķērsgriezumi. | m² | 29 298,42 |  |  |
| 3 | Elektromērījumu atskaites sagatavošana atbilstoši 1.pielikuma "Elektroinstalācijas pārbaudes akta paraugs" | m² | 29 298,42 |  |  |
| Kopā, EUR bez PVN: |  |

* Norādītais daudzums kalpo tikai kā informatīvs uzskates līdzeklis, lai iepirkuma ietvaros noteiktu piedāvājumu ar viszemāko cenu. Iepirkuma līguma ietvaros pasūtītājs iepērk tādu pakalpojumu apjomu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., iepirkuma līgums ir ierobežots ar līguma maksimālo summu (9990,00 EUR bez PVN).

Piezīmes:

- līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijs: zemākā piedāvātā kopējā cena EUR bez PVN (ja divi vai vairāki pretendenti iesnieguši piedāvājumus ar vienādām cenām, pretendentiem ir tiesības 24 stundu laikā pēc pasūtītāja izteikta atbilstoša paziņojuma saņemšanas samazināt piedāvāto cenu. Ja arī šajā gadījumā ir iesniegtas vienādas cenas, pasūtītājs, uzvarētāja noteikšanai, veic izlozi);

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša  rēķina saņemšanas;

- pakalpojuma izpildes termiņš: 60 dienas, skaitot no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas;

- līguma maksimālā summa sastāda 9990,00 EUR bez PVN.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel. Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |