## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Fototerapijas iekārta” (ID Nr. R1S 2021/113-iep):

| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs, vizualizācija | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| Fototerapijas iekārta | 1. Portatīva, rokas fototerapijas iekārta 2. Apstarošanas daļa izgatavota no starojuma caurlaidoša materiāla ar ķemmes sariem 3. UVB 311 nm starojuma avots 4. Barošanas kabeļa garums vismaz 2,5 m 5. Starotāja laukums 25-50 cm2 6. Svars ne lielāks par 1 kg 7. Barošanu nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls 8. Komplektācijā iekļauts: 8.1. Rezerves ķemmes uzgalis 8.2. Pacienta aizsargbrilles 8.3. Taimeris, ja nav integrēts iekārtā 8.4. Uzglabāšanas koferis/kaste 9. Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 689, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase) | 1 gab. | Budžeta kods: BG21-13 Ražotājs: _____ Modelis: _____ Ražotājvalsts: _____ Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745: _____ Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā: _____ Preces apraksts: |  |  |  |

Papildu prasības:

- iekārta marķēta ar CE marķējumu;

- iespējams dezinficēt, pielietojot standarta dezinfekcijas šķīdumus un nebojājot iekārtas virsmu;

- garantija piedāvātajai precei vismaz 24 mēneši;

- garantijas laikā iekārtas tehniskās apkopes un garantijas remonti ir bez maksas;

- garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 4 stundu laikā no izsaukuma darba laikā un 8 stundu laikā ārpus darba laika. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu;

- piegādājot preci, tiek nodrošināta lietošanas instrukcija latviešu valodā un nepieciešamības gadījumā apmācība ar piegādāto iekārtu pēc pasūtītāja pieprasījuma bez papildu samaksas.

Piezīmes:

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts tehnisko datu apraksts vai norāde uz elektronisku tīmekļa vietni, kur pieejama minētā informācija;

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- piedāvātajā cenā jāietver preces piegāde uz adresi: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5k-2;

- prece ir jauna un iepriekš nelietota;

- preces piegāde: 30 dienu laikā;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķiramas pretendentam ar zemākās cenas piedāvājumu.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _____________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr._______________________________ |
| --- | --- |