## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Spraugas lampas iegāde” (ID Nr. R1S 2022/71-iep):

| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces nosaukums un apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN | Cena EUR ar PVN |
| Spraugas lampa | Galileja tipa vismaz 3 palielinājumu konverģējošs binokulārs mikroskops Integrēts LED gaismas avots ar intensitātes regulēšanu Okulāru palielinājums 12,5 x Okulāriem vismaz ±8 D pielāgošana Vismaz 3 līmeņu palielinājums, kas nodrošina vismaz 10 līdz 25 x palielinājumu Redzes lauka izmēri nodrošina vismaz 6 – 38 mm diapazonu Starpzīlīšu attālums regulējams vismaz 55 – 80 mm diapazonā Objektīva fokusa darba attālums vismaz 65 mm Gaismas kūlīša spraugas maksimālais platums vismaz līdz 10 mm Gaismas kūlīša spraugas maksimālais garums vismaz 14 mm Vismaz 4 dažādas atvēruma diafragmas, kas nodrošina atvērumu vismaz 0,3 – 12 mm diapazonā Nepārtraukts spraugas rotācijas diapazons vismaz ±90° Integrēti filtri vismaz: kobalta zilais, zaļais (sarkano absorbējošais), sarkanais, dzeltenais. Kustības diapazons vismaz 30 mm vertikāli, 100 mm gareniski, 100 mm laterāli Zoda balstam komplektācijā papīrs vismaz 100 procedūru veikšanai Komplektā spraugas lampai piemērots galdiņš ar elektrisku augstuma regulāciju Citas prasības: Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā Garantija vismaz 24 mēneši Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 689, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase) CE marķējums Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā | 1 gab. | Budžeta kods: 37.21 Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Piegādes termiņš: Preces apraksts: |  |  |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu;

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts preces tehnisko datu apraksts vai norāde uz elektronisku tīmekļa vietni, kur pieejama minētā informācija.

Īpašie nosacījumi:

- piegādes termiņš: ne garāks kā 45 dienas;

- piegādes adrese: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstošas pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķiramas pretendentam, kura piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais:

| Kritērijs | Maksimālais punktu skaits kritērijā | Punktu piešķiršanas nosacījumi |
| --- | --- | --- |
| Piedāvātā cena EUR bez PVN | 75 | A=Azem/Apied*75 Azem – zemākā piedāvātā cena Apied – piedāvātā cena |
| Piedāvātais piegādes termiņš | 25 | B=Bpied/Bugst*25 Bpied – visīsākais piedāvātais piegādes termiņš Bugst – vērtējamā piedāvājuma piedāvātais piegādes termiņš |
| Kopā: 100 punkti |

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |