## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Rentgena aizsarglīdzekļu komplekts” (ID Nr. R1S 2022/93-iep):

| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces nosaukums un apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN | Cena EUR ar PVN |
| Rentgena aizsarglīdzekļu komplekts | Komplekts piemērots personāla aizsardzībai no jonizējošā starojuma, veicot invazīvās radioloģijas procedūras Komplekts sastāv no vairogdziedzera aizsarga, vestes un svārkiem Izgatavots no viegla materiāla Materiālam ar svina ekvivalentu 0,5 mm vai lielāku svars ne lielāks kā 6 kg/m2 Materiālam ar svina ekvivalentu 0,5 mm vai lielāku svars ne lielāks kā 4 kg/m2 Aizsargtērps nesatur lateksu Virsmu materiāli viegli tīrāmi, šķidrumu atgrūdoši Vairogdziedzera aizsargs ar svina ekvivalentu vismaz 0,5 mm Pb un velkro aizdari Veste un svārki ar svina ekvivalentu vismaz 0,5 mm Pb priekšpusē un 0,25 mm Pb aizmugurē Vestei noņemas piedurknes ar garumu vismaz 10 cm un svina ekvivalentu vismaz 0,25 mm Pb Svārkiem ergonomiskas jostas daļa Veste un svārki jostas daļā pārklājas Velkro vai ekvivalentas ātrās aizdares svārkiem un vestei Aizsargvestes un svārku izmērs XL (piemērots personālam ar garumu ~195 cm) Komplekts tumši zilā krāsā (ja nav pieejama jābūt pieejamām vismaz 5 dažādām krāsām) Komplektācijā pakaramais aizsargu uzglabāšanai Komplektācijā piegādes brīdi jānodrošina ražotāja vai LATAK akreditētas institūcijas izsniegts apliecinājums par atbilstību norādītajam svina ekvivalentam | 1 kompl. | Budžeta kods: Neparedzētie līdzekļi Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Piegādes termiņš: Preces apraksts: |  |  |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu;

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts preces tehnisko datu apraksts vai norāde uz elektronisku tīmekļa vietni, kur pieejama minētā informācija;

- precei garantija vismaz 24 mēneši.

Īpašie nosacījumi:

- piegādes termiņš: ne garāks kā 45 dienas;

- piegādes adrese: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstošas pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķiramas pretendentam, kura piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais:

| Kritērijs | Maksimālais punktu skaits kritērijā | Punktu piešķiršanas nosacījumi |
| --- | --- | --- |
| Piedāvātā cena EUR bez PVN | 75 | A=Azem/Apied*75 Azem – zemākā piedāvātā cena Apied – piedāvātā cena |
| Piedāvātais piegādes termiņš | 25 | B=Bpied/Bugst*25 Bpied – visīsākais piedāvātais piegādes termiņš Bugst – vērtējamā piedāvājuma piedāvātais piegādes termiņš |
| Kopā: 100 punkti |

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |