## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Ierīces zobārstniecībai” (ID Nr. R1S 2023/13-iep):

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces nosaukums un apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Cena par vienību (EUR bez PVN) | Cena kopā (EUR bez PVN) | Cena kopā (EUR ar PVN) |
| 1. | Polimerizācijas lampa | Lampa piemērota zobārstniecības materiālu pilimerizācijai Vismaz 3 darbības režīmi Darbības režīmu izvēle un lampas aktivizācija ar pogām Vizuāls indikators izvēlētā režīma identifikācijai Maksimālā intensitāte pie gaismas viļņu garuma 440-465 nm Maksimālā gaismas intensitāte vismaz 1400 mW/cm2 Planmeca Lumion, Mectron Starlight s+ vai ekvivalents Savienojama ar Planmeca Compact i zobārstniecības iekārtas pievadu vai komplektācijā jāiekļauj pievads. Pievada konektora ilustrācija: | 4 gab. | Budžeta kods: 2 gab.- 22.23., 2 gab.- 28.23 Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Piegādes termiņš: Garantijas termiņš: Preces apraksts: |  |  |  |
| 2. | Polimerizācijas lampas optiskā šķiedra | Savietojama ar Mectron StarLight S (Planmeca Lumion) polimerizācijas lampu Mectron ref. 02900086, Planmeca ref. 10025983 vai ekvivalents Komplektācijā šķiedras gala aizsargs Mectron ref. 02900018, Planmeca ref. 10009794 vai ekvivalents | 10 gab. | Budžeta kods: A1-23-11 Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Piegādes termiņš: Garantijas termiņš: Preces apraksts: |  |  |  |
| 3. | Zobārstniecības uzgaļu automātiskā eļļošanas ierīce | Nodrošina vismaz zobārstniecības uzgaļu iekšēju skalošanu un eļļošanu Nodrošina viena instrumenta apstrādi ne garākā laikā kā 40 sekundes Ja iekārta nodrošina vienlaicīgu apstrādi līdz 2 instrumentiem, komplektācijā jāiekļauj 2 eļļošanas ierīces, ja vienlaicīgi tiek apstrādāti vairāk par 2 instrumentiem, komplektācijā jāiekļauj 1 eļļošanas ierīce Vizuāli ierīces stāvokļa indikatori Apstrādes uzsākšana, nospiežot pogu Savietojams ar saspiestā gaisa pievadu, kas nodrošina spiedienu 5 bar, ja nepieciešams, komplektācijā jāiekļauj spiediena reduktors Komplektācijā iekļauti adapteri vai cits savienošanas risinājums vismaz taisnajiem un leņķa uzgaļiem ar standarta ISO savienojumu, turbīnām ar standarta 4-atvērumu savienojumu un turbīnām ar Roto Quick savienojumu Barošanu nodrošina 50/60 Hz 220/230 V elektriskais tīkls Komplektācijā jāiekļauj skalošanas un eļļošanas līdzekļi vismaz 70000 apstrādes cikliem | 1 kompl. | Budžeta kods: 28.23 Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Piegādes termiņš: Garantijas termiņš: Preces apraksts: |  |  |  |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām kopā. Piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās daļas apjomu;

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts preces tehnisko datu apraksts vai norāde uz elektronisku tīmekļa vietni, kur pieejama minētā informācija.

Īpašie nosacījumi:

- piegādes termiņš: ne garāks kā 45 dienas;

- preces garantija ne īsāka par 24 mēnešiem;

- garantijas laikā remonti un apkopes tie veiktas bez maksas;

- nepieciešamības gadījumā jānodrošina ierīču uzstādīšana bez papildu samaksas;

- piegādes adrese: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstošas pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi ir piešķiramas pretendentam, kura piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un ir ar zemāko piedāvāto cenu.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |