## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________,

tā __________________________________________________________________________personā,

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats)

ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Kušetes, skābekļa inhalatora un žņaugu iegāde” (ID Nr. R1S 2017/iep-111):

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs (pielikumā pievienojama preces vizualizācija un ražotāja tehniskā dokumentācija, kas apliecina Tehniskajā specifikācijā esošo prasību izpildi) | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| 1. | Funkcionālā kušete | 1. Izgatavots no viegli kopjama materiāla (ādas imitācija ar antibakteriālām īpašībām, bez šuvēm; polsterējums), izturīgs pret virsmas dezinfekcijas līdzekļiem. 2. Virsma sastāv no divām vienāda platuma metāla sekcijām. Galvas atzveltne (63cm x 63cm (+/- 5%)) regulējama ar gāzes atsperi (vismaz no -20 līdz +85 grādu leņķim). 3. Kušeti var nolikt gan uz kājām, gan izbīdīt 4 riteņus, lai būtu viegli to pārvietot. 4. Izmēri 63cm x 190 cm (+/- 5%). 5. Augstuma elektriskā regulēšana 50-95cm (+/-10%). 6. Galda metāliskais rāmis ir uzkonstruēts tādā veidā, lai tas netraucētu ārstam manipulācijas laikā nostāties tieši pie galda virsmas. 7. Celtspēja vismaz 250 kg. 8. Barošanu nodrošina 220-230 V 50-60 Hz elektriskais tīkls. 9. Komplektācijā: 9.1. Kušete 9.2. Papīra ruļļa turētājs. 10. Citas prasības: 10.1. Krāsa pēc pasūtītāja izvēles. 10.2. Komplektācijā lietošanas instrukcija valsts valodā 10.3. Iekārtai vismaz 2 gadu garantija. | 1 gab. |  |  |  |  |
| 2. | Skābekļa plūsmas regulatori ar mitrināšanas trauku | 1. Paredzēts skābekļa inhalācijām. 2. Ieejas spiediens 5 bar. 3. Mitrinātāja trauka ietilpība 300 ml (± 100 ml). 4. Mitrinātāja traukam polikarbonāta korpuss. 5. Mitrinātāja vākā iestrādāts ieplūdes savienojumi ar plūsmas mērītāju un pacienta masku. 6. Mitrinātājs atkārtoti sterilizējams autoklāvā. 7. Skābekļa plūsmas regulators ar mērītāju, kas nodrošina plūsmu 0-16 l/min (± 1 l/min). 8. Plūsmas regulators izgatavots no nerūsējoša metāla un polikarbonāta. 9. AGA standarta skābekļa savienojums. 10. Komplektācijā: 10.1. Plūsmas regulators ar plūsmas mērītāju un savienotāju centralizētajai skābekļa sistēmai (AGA standarta). 10.2. Mitrināšanas trauks. | 8 gab. |  |  |  |  |
| 3. | Žņaugi ar pumpi un monometru | 1. Paredzēts artroskopisko operāciju veikšanai. 2. Monometrs ar diapazonu ne mazāku par 0-700 mmHg. 3. Pumpis izgatavots no metāla. 4. Komplektācijā: 4.1. Pumpis ar monometru - 1 gab. 4.2. Atkārtoti lietojama rokas manšete augšdelmai (izmēri: 70 (±15) x 9 (±1) cm) - 1 gab. 4.3. Atkārtoti lietojama kājas manšete augšstilbam (izmēri: 110 (±15) x 13 (±1) cm) - 2 gab. | 1 kompl. |  |  |  |  |

Piezīmes:

- piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām kopā;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās daļas apjomu.

Īpašie nosacījumi:

- preču piegāde: 14 dienu laikā;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas.

Paraksts______________________________________

(pretendenta paraksts)

Datums ________________________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

Faksa Nr.__________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________