## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šo piedāvājumu piesakās piedalīties iepirkumā “Baktericīdo lampu, aizsarglīdzekļu, infūzijas statīvu un kušetes iegāde” (ID Nr. R1S 2018/iep-28):

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, apraksts | Cena par 1 vienību EUR bez PVN | Cena par visu apjomu, EUR bez PVN | Cena par visu apjomu, EUR ar PVN |
| 1. | Germicidālā gaisa caurplūdes lampa | 1. Germicidālā gaisa caurplūdes lampa patogēno mikroorganismu, sēnīšu sporu un vīrusu koncentrācijas samazināšanai gaisā izmantojot UV starojumu. 2. UV gaismas avots ar kopējo jaudu ne mazāku par 15W. 3. UV recirkulatora produktivitāte - ne mazāk par 30 m3/st. 4. Svars nepārsniedz 4kg (stiprināma pie sienas vai griestiem). 5. Barošana - 220/240V, 50/60Hz. 6. Taimeris darba stundu uzskaitei. 7. Gaismas avota resurss ne mazāk par 8000 st. 8. Vismaz 24 mēnešu garantija. | 1 gab. |  |  |  |  |
|  |  | 1. Germicidālā gaisa caurplūdes lampa patogēno mikroorganismu, sēnīšu sporu un vīrusu koncentrācijas samazināšanai gaisā izmantojot UV starojumu. 2. UV gaismas avots ar kopējo jaudu ne mazāku par 15 W. 3. UV recirkulatora produktivitāte - ne mazāk par 30 m3/st. 4. Svars nepārsniedz 13 kg. 5. Ar stiprinājumu uz riteņiem (lampa novietota vertikālā stāvoklī). 6. Barošana - 220/240V, 50/60Hz. 7. Taimeris darba stundu uzskaitei. 8. Gaismas avota resurss ne mazāk par 8000 st. 9. Vismaz 24 mēnešu garantija. | 2 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Citas prasības: 1. Komplektācijā lietošanas instrukcija valsts valodā. 2. Iekārtai vismaz 2 gadu garantija. |  |  |  |  |
|  |  | KOPĀ: |  |  |
| 2. | Aizsargpriekšauts | 1. Labi pieguļošs, vestes tipa, uzvalkams no priekšpuses ar platām lencēm, kas krustojas aizmugurē un stiprinās priekšpusē ar lipīgo velkro aizdari. 2. Nosedz ķermeņa priekšpusi un plecus. 3. Piemērots gan vīriešiem, gan sievietēm. 4. Svina ekvivalents ne mazāks kā 0,5 mmPb. 5. Izgatavots no viegla materiāla, kas nesatur svinu. | 1 gab. |  |  |  |  |
|  | Vairogdziedzera aizsargs | 1. Labi pieguļošs, stiprinās aizmugurē ar lipīgo velkro aizdari. 2. Nosedz visu kaklu un krūškurvja augšejo daļu, ko nenosedz aizsargpriekšauts. 3. Svina ekvivalents ne mazāks kā 0,5 mmPb. 4. Izgatavots no viegla materiāla, kas nesatur svinu. | 1 gab. |  |  |  |  |
|  | Aizsargbrilles | 1. Aizsargstikla svina ekvivalents ne mazāks kā 0,75 mmPb. 2. Aizsargbriļļu svars ne lielāks kā 85 g. 3. Aizsargbriļļu rāmim jābūt izgatavotam no izturīga materiāla. 4. Jānodrošina gaisa cirkulācija, lai brilles neaizsvīstu. 5. Regulējams stiprinājums briļļu fiksācijai ap galvu. | 1 gab. |  |  |  |  |
|  | Kopējās prasības: | 1. CE marķējums atbilstoši 89/686/EEC direktīvai. 2. Iespēja aizsarglīdzekļiem izvēlēties izmēru un krāsu. 3. Komplektācijā aizsarglīdzekļu testēšanas sertifikāts. 4. Vismaz 2 gadu garantija. |  |  |  |  |
|  | KOPĀ: |  |  |
| 3. | Infūzijas statīvs | 1. Izgatavots no nerūsējošā tērauda. 2. 5 riteņu pamatne ar izturīgu savienojumu pamatnē. 3. Pamatnes diametrs ne mazāks par 60 cm. 4. Vismaz 2 āķi un 2 pudeļu turētāji. 5. Maksimālais svars uz vienu āķi ne mazāks par 2 kg. 6. Komplektā pilienu trauks. 7. Augstuma regulācija ar diapazonu ne mazāku par 130 līdz 200 cm. 8. Infūzijas statīva svars ne lielāks par 4 kg. 9. Statīvam dubultie riteņi. 10. Riteņu izmērs ne mazāks par 50 mm. 11. Vismaz 2 riteņi aprīkoti ar bremzi un viens antistatiskais. 12. Citas prasības: vismaz 2 gadu garantija. | 28 gab. |  |  |  |  |
| 4. | Funkcionālā kušete | 1. Izgatavots no viegli kopjama materiāla (ādas imitācija ar antibakteriālām īpašībām, bez šuvēm; polsterējums), izturīgs pret virsmas dezinfekcijas līdzekļiem. 2. Virsma sastāv no divām vienāda platuma metāla sekcijām. Galvas atzveltne (63cm x 63cm (+/- 10%)) regulējama ar gāzes atsperi (vismaz no -20 līdz +85 grādu leņķim). 3. Kušeti var nolikt gan uz kājām, gan izbīdīt 4 riteņus, lai būtu viegli to pārvietot. 4. Izmēri 63cm x 190 cm (+/- 10%). 5. Augstuma elektriskā regulēšana 50-95cm (+/-10%). 6. Galda metāliskais rāmis ir uzkonstruēts tādā veidā, lai tas netraucētu ārstam manipulācijas laikā nostāties tieši pie galda virsmas. 7. Celtspēja vismaz 250 kg. 8. Barošanu nodrošina 220/230V 50/60Hz elektriskais tīkls. 9. Komplektācijā papīra ruļļa turētājs. 10. Citas prasības: 10.1. Krāsa pēc pasūtītāja izvēles; 10.2. Komplektācijā lietošanas instrukcija valsts valodā; 10.3. Iekārtai vismaz 2 gadu garantija. | 1 gab. |  |  |  |  |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām kopā;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās daļas apjomu;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegta “DATA SHEET” oriģinālvalodā ar tulkojumu latviešu valodā.

Īpašie nosacījumi:

- preču piegāde: 14 dienu laikā (kušetei- 30 dienas);

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ Faksa Nr.__________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |