## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šo piedāvājumu piesakās piedalīties iepirkumā “Medicīnas preču un ierīču iegāde” (ID Nr. R1S 2018/iep-71):

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Preces apraksts | Daudzums |  | Cena par 1 vienību EUR bez PVN | Cena par visu apjomu, EUR bez PVN | Cena par visu apjomu, EUR ar PVN |
| 1. | Krioterapijas iekārta ar standarta uzgaļu komplektu | 1. Paredzēts darbam ar sašķidrināto slāpekli. 2. Piemērots dermotoloģijas krioterapijas procedūrām. 3. Slāpekļa uzturēšana šķidrā formā vismaz 20 stundas. 4. Rezervuāra tilpums 500 ml (± 50 ml). 5. Integrēta aukstumizolējoša josla, lai pasargātu ārstniecības personas rokas no apsaldēšanas. 6. Iekārta aprīkota ar drošības ventīli un dozatoru. 7. Piemērota darbam gan ar labo, gan ar kreiso roku. 8. Komplektācijā: 8.1. Standarta uzgaļu komplekts (5 dažādu diametru taisnie izsmidzinātājuzgaļi, 1 liektais). 8.2. Statīvs uzgaļu uzglabāšanai. Papildu prasības: Lietošanas instrukcija latviešu valodā. Garantija visām iekārtu komponentēm vismaz 24 mēneši pēc iekārtas nodošanas ekspluatācijā. Garantijas laikā iekārtu bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 4 stundu laikā no izsaukuma darba laikā un 8 stundu laikā ārpus darba laika. Ja remonts pārsniedz 3 (trīs) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu. | 1 gab. | Ražotājs: |  |  |  |
|  |  |  |  | Modelis: |  |  |  |
|  |  |  |  | Ražotājvalsts: |  |  |  |
|  |  |  |  | Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745: |  |  |  |
|  |  |  |  | Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 2. | TENS elektroterapijas iekārta | 1. Pielietojama dermatoloģisko slimību (cirkulācijas traucējumu, trofiskāo čūlu, venozās stāzes u.c.) ārstēšanai. 2. 2 kanāli. 3. Vismaz 20 dažādas programmas. 4. Iespēja lietotājam izveidot vismaz 3 programmas. 5. Frekvences diapazons no 1 līdz 120 Hz. 6. Maksimālais impulsa garums ne mazāks par 400 µs. 7. Maksimālā amplitūda ne mazāka par 99 mA. 8. Strāvas pieauguma solis ne lielāks par 0,5 mA. 9. Konstanta strāva vismaz līdz 1000 Ω pretestībai katram kanālam. 10. Maksimālais iekārtas svars ar baterijām 300 g. 11. Iespēja iestatīt dažādas stimulāciju formas. 11.1. Iespēja uzstādīt taimeri vismaz diapazonā no 1 - 90 min. vai nepārtrauktu režīmu. 11.2. Barošanu nodrošina standarta baterijas. 11.3. Komplektācijā: 11.3.1. Elektrodu kabeļu komplekts. 11.3.2. 10 standarta elektrodi (5x5 cm). Papildu prasības: Lietošanas instrukcija latviešu valodā. Iekārtas garantija vismaz 24 mēneši pēc iekārtas nodošanas ekspluatācijā. Garantijas laikā iekārtu bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 4 stundu laikā no izsaukuma darba laikā un 8 stundu laikā ārpus darba laika. Ja remonts pārsniedz 3 (trīs) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu. Garantijas laikā lietotāju apmācība, iekārtas uzstādīšana, apkopes, tehniskā uzraudzība un remonti ir bez maksas. Piegādātājam ir jānodrošina iekārtas uzstādīšanas un tehniskās uzraudzības prasību izpildi garantijas laikā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 689. | 1 gab. | Ražotājs: |  |  |  |
|  |  |  |  | Modelis: |  |  |  |
|  |  |  |  | Ražotājvalsts: |  |  |  |
|  |  |  |  | Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745: |  |  |  |
|  |  |  |  | Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā: |  |  |  |
|  |  |  |  | Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 3. | Pacienta pozicionēšanas pusrullis | 1. Garums 60 (± 5) cm. 2. Platums 40 (± 2) cm. 3. Augstums 20 (± 1) cm. 4. Neslīdoša apakšējā virsma. 5. Viegli tīrāms un dezinficējams ar slimnīcā pieejamiem līdzekļiem. Papildu prasības: Lietošanas instrukcija latviešu valodā. Garantija vismaz 24 mēneši pēc iekārtas nodošanas ekspluatācijā. CE marķējums. | 2 gab. | Ražotājs: |  |  |  |
|  |  |  |  | Modelis: |  |  |  |
|  |  |  |  | Ražotājvalsts: |  |  |  |
|  |  |  |  | Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 4. | Sānu malas gultām | 1. Garums 200 (± 5) cm. 2. Augstums 500 (± 5) cm. 3. Stiprinās pie gultas malas ar 2 āķiem ar atsperi. 4. Izgatavotas no izturīga metāla. 5. Viegli kopjamas izmantojot slimnīcā pieejamos mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus. Papildu prasības: Lietošanas instrukcija latviešu valodā. Garantija vismaz 24 mēneši pēc iekārtas nodošanas ekspluatācijā. CE marķējums. | 10 gab. | Ražotājs: |  |  |  |
|  |  |  |  | Modelis: |  |  |  |
|  |  |  |  | Ražotājvalsts: |  |  |  |
|  |  |  |  | Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 5. | Vieglas ekstremitāšu fiksācijas siksnas | 1. Piemērotas vieglai pacientu ekstremitāšu pieturēšanai gultā. 2. Stiprināmas ar līplenti. 3. Elastīgs, mīksts, gaisa caurlaidīgs materiāls, kas nesaspiež pacienta locītavas, nerada savainojumus. 4. Droši un viegli nostiprināmas. 5. Paredzētas pieaugušajiem pacientiem. 6. Piemērotas mazgāšanai 40°C vai augstākā temperatūrā. Papildu prasības: Lietošanas instrukcija latviešu valodā. Garantija vismaz 24 mēneši pēc iekārtas nodošanas ekspluatācijā. CE marķējums. | 20 gab. | Ražotājs: |  |  |  |
|  |  |  |  | Modelis: |  |  |  |
|  |  |  |  | Ražotājvalsts: |  |  |  |
|  |  |  |  | Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 6. | Digitālais termometrs telpām | 1. Divi temperatūras kanāli. 2. Vienlaicīgi attēlo temperatūru abiem kanāliem. 3. LCD displejs. 4. Viens iebūvēts temperatūras devējs. 5. Viens ārējais temperatūras devējs ar vismaz 1 m garu kabeli. 6. Temperatūras attēlošana °C mērvienībās. 7. Temperatūras diapazons ne šaurāks par -20…+50°C. 8. Temperatūras precizitāte ±1°C. 9. Temperatūras izšķiršanas spēja ne sliktāka par 0,5°C. 10. Barošanu nodrošina standarta baterijas. 11. Maksimālais izmērs: 12 x 8 x 3 cm. Papildu prasības: Lietošanas instrukcija latviešu valodā. Garantija vismaz 24 mēneši pēc iekārtas nodošanas ekspluatācijā. CE marķējums. | 20 gab. | Ražotājs: |  |  |  |
|  |  |  |  | Modelis: |  |  |  |
|  |  |  |  | Ražotājvalsts: |  |  |  |
|  |  |  |  | Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 7. | Briļļu proves rāmis | 1. Rāmis izgatavots no plastmasas. 2. Paredzēts 5 lēcu pāriem. 3. Paredzēts lēcām ar ∅38 mm. 4. Labajam un kreisajam acs zīlīšu attālumam ir neatkarīga regulācija vismaz no 48 - 80 mm. 5. Lēcas centrēšana, izmantojot vertikālu un horizontālu lēcas turētāju regulēšanu. 6. Pamatskalas iedaļa 1 mm. 7. Noniusa skalas precizitāte 0.25 mm. 8. Deguna tilta augstuma un dziļuma regulācija. 9. Rāmja kājiņu regulēšana 88 - 125 mm (±2 mm). 10. Ir iespējama rāmja kājiņu leņķa regulēšana uz augšu 14ᵒ (± 1ᵒ), uz leju 8ᵒ (± 1ᵒ). 11. Rotācijas zona proves lēcām (priekšā) ir 360ᵒ. 12. CVD skala. 13. Svars nepārsniedz 75 g. 14. Komplektācija: 14.1. Rezerves deguna balstu gumijas. 14.2. Uzglabāšanas kaste. Papildu prasības: Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu. Lietošanas instrukcijas latviešu valodā. Garantija vismaz 24 mēneši. CE marķējums. | 1 gab. | Ražotājs: |  |  |  |
|  |  |  |  | Modelis: |  |  |  |
|  |  |  |  | Ražotājvalsts: |  |  |  |
|  |  |  |  | Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 8. | Dermatoskops | 1. Palielinājums 16x. 2. LED apgaismojums, vismaz 4 diodes . 3. CRI (krāsu pārneses koeficients) vismaz 87. 4. Pielāgojams okulārs: korekcijas diapazons ±6 dioptrijas, individuāla fokusēšana. 5. Gaismas avota mūžs vismaz 50000 stundas. 6. Rokturis: metāla korpuss, ar integrētu akumulatoru, uzlādējams. 7. Darbības laiks ne mazāks kā 1 stunda nepārtrauktā režīmā. 8. Komplektācija: 8.1. Kontaktplate ∅23 mm ar skalu. 8.2. Dermatoskopa eļļa. 8.3. Uzglabāšanas kaste. 8.4. Rokturis ar akumulatoru. 8.5. Barošanas kabelis, 50 Hz, 220V. Papildu prasības: Lietošanas instrukcijas latviešu valodā. Garantija vismaz 24 mēneši. CE marķējums. | 3 gab. | Ražotājs: |  |  |  |
|  |  |  |  | Modelis: |  |  |  |
|  |  |  |  | Ražotājvalsts: |  |  |  |
|  |  |  |  | Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas 2017/745: |  |  |  |
|  |  |  |  | Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 9. | Maklakova tonometrs | 1. Nodrošina iekšēja acs spiediena mērīšanu pēc Maklakova metodes. 2. Atsvaru materiāls: metāls ar gludām stikla plāksnēm galos. 3. Viena atsvara svars 10 g (± 20 mg). 8. Komplektācija: 8.1. Atsvars. 8.2. Atsvaru turētājs. 8.3. Nomogramma caurspīdīga acs iekšēja spiediena nolasīšanai, skala ar mmHg mērvienībām. 8.4. Kaste komplekta glabāšanai. Papildu prasības: Lietošanas instrukcijas latviešu valodā. Garantija vismaz 24 mēneši. CE marķējums. | 1 gab. | Ražotājs: |  |  |  |
|  |  |  |  | Modelis: |  |  |  |
|  |  |  |  | Ražotājvalsts: |  |  |  |
|  |  |  |  | Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām kopā;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās daļas apjomu;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegta “DATA SHEET” oriģinālvalodā ar tulkojumu latviešu valodā;

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- preču piegāde: 14 dienu laikā;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |