## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šo piedāvājumu piesakās piedalīties iepirkumā “Informācijas centra sistēmas un fiksēto elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšana” (ID Nr. R1S 2018/iep-120):

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Prasības Komunikāciju risinājumam „Centrālais birojs” Pasūtītāja telpās Rīgā Bruņinieku ielā 5k-2:

  - jānodrošina ISDN PRI pieslēgums ar kopējo kanālu skaitu (vienlaicīgo savienojumu skaitu) 30 kanāli;

  - pieslēgumam pie publiskā tīkla jānodrošina ne mazāk kā 30 vienlaicīgas sarunas;

  - risinājumā jāiekļauj 339 (trīs simti trīsdesmit deviņi) publiskie telefona numuri (Pakalpojuma līguma darbības laikā publisko numuru skaits var tikt samazināts);

  - pieslēgumiem jānodrošina faksa datu pārraide, izmantojot faksa pārraides protokolu T.38;

  - pieslēgums veicams, izmantojot esošo kabeļu kanalizācijas ievadus ēkā. Gaisvadu līniju, radioreleju vai citi bezvadu pieslēgumu risinājumi netiek pieļauti;

  - pieslēgums jānodrošina, izmantojot tikai fizisko kabeļu (vara vītie pāri vai optika) savienojumus no operatora pieslēguma punktiem līdz pasūtītāja norādītajai adresei;

  - pretendentam reizi mēnesī jānodrošina katra numura izejošo sarunu pārskats elektroniskā formātā;

  - pieslēgumam jābūt ciparu komutējamam;

  - pieslēgumam pie publiskā tīkla jāatbalsta ITU-T G.703 (E1) rekomendācija;

  - piedāvātajā risinājumā jāizmanto pasūtītāja īpašumā esošais Cat.3 iekšējais telekomunikāciju tīkls;

  - visām komutācijas iekārtām, kas nodrošina pasūtītāja publisko numuru komutāciju, jāatrodas Latvijas Republikā;

  - pretendents Pakalpojuma līguma darbības laikā nodrošina Pakalpojumu saskaņā ar šādām kvalitātes prasībām:

    - pakalpojuma servisa laiks 24h x 7d;

    - pakalpojuma pieejamība nav mazāka par 99.99%;

    - reakcijas laiks – ne vairāk kā 1 (viena) stunda Pakalpojuma servisa laikā no bojājuma pieteikuma saņemšanas brīža;

    - vidējais Pakalpojuma darbības traucējumu novēršanas laiks mēnesī ir ne vairāk kā 4 (četras) stundas Pakalpojuma servisa laikā;

    - iekārtu nomaiņa – nākamās darba dienas laikā.

  - Par Pakalpojuma kvalitātes prasību neizpildi pretendents pasūtītājam maksā kompensāciju saskaņā ar šādu kompensācijas aprēķina tabulu:

| Pakalpojuma faktiskā pieejamība mēnesī (kumulatīvajā Pakalpojuma servisa laikā) | Kompensācijas apjoms |
| --- | --- |
| < 99.99 % | 15% no attiecīgās Pakalpojuma komponentes abonēšanas maksas mēnesī |
| < 99.90 % | 25% no attiecīgās Pakalpojuma komponentes abonēšanas maksas mēnesī |
| < 99.00 % | 50% no attiecīgās Pakalpojuma komponentes abonēšanas maksas mēnesī |

- Prasības Informācijas centra risinājumam „Kontaktu centrs” (turpmāk – Kontaktu centrs), Rīgā, Bruņinieku ielā 5k-2:

  - piedāvātajam Kontaktu centram, t.sk., sarunu ierakstu sistēmai jābūt pilnībā rezervētam risinājumam pretendenta divos Datu centros;

  - kontaktu centra risinājumā pretendentam jāizmanto pasūtītāja rīcībā esošie datori ar esošo Windows 7 vai Windows 10 operētājsistēmu, uz kuriem tiek instalēta operatora aplikācija;

  - pretendentam piedāvātā Kontaktu centra risinājuma ietvaros jānodrošina šāds katras operatora darba vietas aprīkojums:

    - darba vieta aprīkota ar Kontaktu centra aplikāciju, kurā operators var veikt ienākošo zvanu un e-pastu apstrādi, veikt izejošos zvanus, apstrādāt atzvana pieteikumus, veikt konsultāciju zvanus, pāradresēt zvanus citam darbiniekam, nepārtraucot esošo sarunu;

    - darba vieta aprīkota ar IP telefona aparātu, kurā iespējams saņemt zvanus un pieslēgt profesionālās operatoru austiņas (gadījumā, ja piedāvātie telefoni nāk no cita ražotāja kā informācijas sistēma, pretendents iesniedz ražotāja saderības apliecinājumu ar piedāvāto informācijas sistēmas risinājumu);

      - IP telefona aparāta minimālās prasības:

Displejs: atgāžams grafiskais, LCD 6 rindas, melnbalts, apgaismots;

Optisks zvana signāls;

Taustiņi: 7 fiksēti funkciju taustiņi, 6 brīvi programmējami skārientaustiņi (apgaismoti) ar sarkaniem gaismas indikatoriem (funkcija, ātrā numura sastādīšana vai līnijas taustiņš);

Skaļuma kontroles taustiņi +/- ;

5-pušu navigācija;

Akustika: brīvroku saruna (pilna dupleksā);

Interfeisi: austiņu ports;

Ethernet switch port 2 ports 10/100 Base;

Krāsas: 2 varianti.

    - katrā darba vietā jānodrošina automātiska sarunu ierakstīšana bez iespējas operatoram veikt zvanu ierakstu dzēšanu;

    - darba vieta aprīkota ar profesionālām operatoru austiņām, kas nodrošina apkārtējo trokšņu slāpēšanu;

    - darba vieta aprīkota ar publisko astoņzīmju numura telefona līniju.

  - Kontaktu centra risinājumā jānodrošina IVR (Interactive Voice Response);

    - IVR jānodrošina vairāku līmeņu struktūra, t.i., IVR funkcionalitātes ietvaros jābūt iespējai nodefinēt vairāku līmeņu izvēles, piemēram, sarunu valodas, tēmas;

    - Iespēja noteikt ienākošo zvanu apkalpošanas prioritātes atkarībā no zvanītāja izvēlētās sarunas tēmas.

  - Kontaktu centra risinājumā jāiekļauj „Skills Based Routing” (SBR) funkcionalitāte, kas nodrošina iespēju ienākošos zvanus nodot apkalpošanai noteiktai operatoru grupai atkarībā no zvana saņemšanas laika, pasūtītāja tālruņa numura, uz kuru saņemts zvans, zvanītāja izvēlētās sarunas valodas vai tēmas, zvanītāju rindas garuma u.tml., piedāvājot kontakta apstrādi aģentiem ar visatbilstošakajām prasmēm un prasmju līmeņiem.

  - Kontaktu centra platforma nodrošina “last agent routing” funkcionalitāti - ienākošais zvans var tik primāri piedāvāts tam aģentam, ar kuru klients pēdējo reizi ir runājis.

  - Kontaktu centra platforma spēj piefiksēt klienta izvēlēto valodu un nākošā zvana laikā vairs nepiedāvā valodas izvēlni, bet atskaņo paziņojumus piefiksētajā valodā.

  - Kontaktu centra platforma prognozē brīva aģenta gaidīšanas laiku, piefiksē zvanītāja kārtu brīva aģenta gaidīšanas rindā un spēj paziņot šo informāciju zvanītājam.

  - Kontaktu centra platforma spēj pāradresēt ienākošos zvanus uz ārējo telefoniju no IVR, ja tas ir nepieciešams.

  - Kontaktu centra platforma spēj piedāvāt atstāt informāciju balss pastā.

  - Iespēja zvanītāju rindas apkalpošanas procesā atskaņot iepriekš sagatavotus informatīvus paziņojumus ar muzikālo fonu.

  - Pretendentam Kontaktu centra ierīkošanas projekta ietvaros atbilstoši Pasūtītāja prasībām bez papildus maksas jānodrošina audio paziņojumu (sasveicināšanās paziņojums latviešu valodā, ārpus darba laika paziņojums latviešu un krievu valodā, valodas izvēles paziņojums latviešu un krievu valodā, sarunas tēmas izvēles paziņojums latviešu un krievu valodā, paziņojums par sarunas ierakstīšanu latviešu un krievu valodā, vismaz 2 dažādi gaidīšanas paziņojumi latviešu un krievu valodā kā arī – vismaz 12 informatīvie paziņojumi latviešu un krievu valodā zvanītāju rindas apkalpošanai) ierakstīšanu un izvietošanu IVR. Kontaktu centra ierīkošanas projekta laikā ierakstāmo paziņojumu skaits un saturs var mainīties;

  - Pretendentam Pakalpojuma līguma darbības laikā jāspēj pēc Pasūtītāja pieprasījuma un apraksta piedāvāt iespēju ierakstīt kvalitatīvus jaunus IVR paziņojumus (papildus iepriekšējā punktā minētajiem). Pretendents finanšu piedāvājumā norāda cenu pakalpojumam “Jaunu paziņojumu ierakstīšana”.

  - Kontaktu centra risinājuma iekārtas jāizvieto Pretendenta datu centrā.

  - Pretendentam jānodrošina Pasūtītājam iespēju saņemt statistiku (Kontaktu centra aplikācijai jānodrošina iespējas veidot reāllaika un vēsturiskās atskaites) par Kontaktu centrā ienākušajiem, t.sk., apkalpotajiem, neatbildētajiem, izejošajiem zvaniem un e-pastiem. Statistika jānodrošina par visiem operatoriem, katru operatoru atsevišķi, stundu, 15 minūšu, dienu un mēnešu skatījumā.

  - Pretendentam jānodrošina 6 (sešas) Kontaktu centra operatoru darba vietas.

  - Pretendentam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāspēj nodrošināt Kontaktu centra operatoru darba vietu skaita palielināšana vismaz 2 reizes, neietekmējot esošo darba vietu darbību.

  - Kontaktu centra risinājumam jānodrošina e-pasta apstrāde:

    - Ir jānodrošina ienākošā e-pasta filtrēšana pēc adreses un satura, sadalot ienākošos e-pastus pa rindām;

    - iespēja e-pastu atlikt (gaidošā režīmā) un pārsūtīt uz citu e-pasta rindu;

    - e-pasta automātiskās atbildes (auto-acknowledgement), piemēram, brīvdienās vai ārpus darba laika;

    - iespēja definēt katrai rindai savu automātisko atbildes e-pastu;

    - iespēja apskatīties arhīva e-pastus, saistībā ar konkrēto e-pasta adresi.

  - Lietotājiem var definēt kontaktu saņemšanas apstrādes kritērijus piešķirot prioritātes katrai rindai, balss zvaniem un e-pastiem.

  - Atskaitēs nepieciešams redzēt reālā laika informāciju par apstrādātiem, pazaudētiem, neatbildētiem zvaniem un vēsturisko kontaktu apstrādes informāciju. Atskaitēs ir jāredz kontaktu apstrādes kvalitāte, informācija par katra aģenta veikto darbu, aģentu pavadīto laiku sarunās, kontaktu pēcapstrādē un nepieejamajā statusā, cik saņemtu un apstrādāti e-pasti.

  - Kontaktu centra aplikācijā jāredz rindā gaidošos zvanus, ienākošos e-pastus un aktīvo atzvanu pieteikumus.

  - Kontaktu centra aģenta aplikācijā lietotājiem ir iespējams  izvēlēties kontaktu apstrādes lomas: balss zvans, atzvans vai e-pasts.

  - Katrs aģents savā aplikācijā var redzēt apstrādāto kontaktu vēsturisko informāciju, var redzēt citu kontaktu centra aģentu darba statusus.

  - Aģenta aplikācijā ir jābūt iespējai izveidot kontaktu sarakstu (telefongrāmatu).

  - Jānodrošina – slīdoša informatīva rinda aģenta aplikācijā, kurā tiek atainots gaidošo zvanu skaits, ienākošo e-pastu skaits, aktīvo atzvanu skaits un teksta informācija, ko kontaktu centra vadītājs var ierakstīt.

  - Kontaktu centram jānodrošina atzvana (Call back) funkcionalitāte:

    - atzvana funkcionalitātei jānodrošina iespēja atlikt vai ieplānot atzvana veikšanu uz konkrēto laiku;

    - automātiskais atzvans. Sistēma piefiksē pazaudētos, neatbildētos zvanus, kuri tiek ievietoti, saglabāti atzvana pieteikuma rindā un tiek piedāvāts operatoriem ar atbilstošām tiesībām veikt atzvanu;

    - sistēmai jānodrošina iespēju zvanītājam piedāvāt atzvanu brīvā aģenta gaidīšanas laikā vai pie IVR izvēlnes;

    - atzvanus var dzēst, atlikt, ieplānot (schedule) konkrētam lietotājam vai lietotāju grupai, kurai definētas atzvana tiesības.

  - Sistēmai jānodrošina kontakta apstrādes (Wrap Up) rezultāta piefiksēšana pēc kontakta apstrādes:

    - katrai servisa rindai var definēt savus Wrap Up kodus (kontakta apstrādes rezultātus);

    - Kontaktu centra vadītājam ir iespēja definēt Wrap Up kodus, mainīt aģentu prasmes un prioritātes līmeņus.

  - Ir iespējams definēt kodus aģentu nepieejamībai, lai aģents varētu atzīmēt iemeslu, kāpēc nevar strādāt ar ienākošo kontaktu apstrādi.

  - Prasības Kontaktu centra sarunu ierakstu sistēmai :

    - sistēmai jābūt rezervētai;

    - sarunu ierakstu arhīvam jābūt rezervētam;

    - sistēmai jānodrošina iespēja nodefinēt lomas lietotājiem;

    - sistēmai jānodrošina ierakstu noklausīšanās funkciju gan operatoriem, gan Kontaktu centra lietotājam ar vadītāja tiesībām;

    - sistēmai jānodrošina sarunu ieraksta meklēšana, sarunas laika, saruna datuma, zvanītāja numura un zvana saņēmēja numura;

    - sistēmai jānodrošina starp Kontaktu centra operatoriem notikušo telefonisko sarunu ieraksts;

    - sistēmai jānodrošina sarunu ierakstu uzglabāšana ar minimālo termiņu - 12 (divpadsmit) mēneši;

    - piekļuve pie sarunu ieraktiem jānodrošina caur WEB vidi;

    - sistēmai jānodrošina iespēja pārsūtīt sarunu ierakstu, izmantojot e-pastu.

  - Pretendentam Kontaktu centra ierīkošanas projekta ietvaros pēc pasūtītāja pieprasījuma bez papildus maksas jānodrošina pasūtītāja sagatavotu informatīvu paziņojumu (paziņojuma failu) izvietošanu IVR.

  - Kontaktu centra risinājumā jānodrošina iespēju uzskaitīt katra pasūtītāja darbinieka veikto sarunu skaitu, garumu un kvalitāti.

  - Pretendents bez papildus maksas nodrošina Kontaktu centra risinājuma un sarunu ierakstu arhīva izvietošanu uz sava servera vai serveriem.

  - Pretendentam jānodrošina Kontaktu centra pieslēgums pie PSTN tīkla ar minimālo apjomu vismaz 10 vienlaicīgas sarunas ar iespēju vienlaicīgo sarunu skaitu palielināt vismaz 2 reizes.

  - Nodrošināt, ka veicot izejošajos zvanus uz visiem sakaru tīkliem, zvanu saņēmējiem vienmēr uzrādās pasūtītāja definētais numurs/i visā Pakalpojuma sniegšanas laikā.

  - Pretendentam jānodrošina zvanu saņemšana (iespēja piezvanīt) no visiem Latvijā strādājošajiem sakaru tīkliem.

  - Pretendentam jānodrošina datu pieslēgums Kontaktu centra sistēmai. Datu pieslēguma apjoms 10Mb ar garantētu QoS balss sarunu pārraidei. Pieslēgumu veids – pieslēgums, kurā attiecīgais pakalpojums nodalīts atsevišķos privātos VPN/VLAN sakaru kanālus, vienlaikus nodrošinot Kontaktu centra telefonu sasniedzamību bez NAT un internetā maršrutējamām IP adresēm līdz Pretendenta piedāvātajam risinājumam.

  - Pretendents Pakalpojuma līguma darbības laikā nodrošina Pakalpojumu saskaņā ar šādām kvalitātes prasībām:

    - Pakalpojuma servisa laiks darba dienās no plkst. 8:00-20:00; Pakalpojuma līguma darbības laikā puses var vienoties par citu Pakalpojuma servisa laiku;

    - Pakalpojuma pieejamība Pakalpojuma servisa laikā nav mazāka par 97.5% - Pakalpojums tiek sniegts katram Pakalpojuma lietotājam;

    - Reakcijas laiks – ne vairāk kā 1 (viena) stunda Pakalpojuma servisa laikā no bojājuma pieteikuma saņemšanas brīža;

    - Vidējais Pakalpojuma darbības traucējumu novēršanas laiks mēnesī ir ne vairāk kā 4 (četras) stundas Pakalpojuma servisa laikā.

  - Iekārtu nomaiņa – nākamās darba dienas laikā.

  - Par Pakalpojuma kvalitātes prasību neizpildi pretendents pasūtītājam maksā kompensāciju saskaņā ar šādu kompensācijas aprēķina tabulu:

| Pakalpojuma faktiskā pieejamība mēnesī (kumulatīvajā Pakalpojuma servisa laikā) | Kompensācijas apjoms |
| --- | --- |
| < 97.50 % | 15% no attiecīgās Pakalpojuma komponentes abonēšanas maksas mēnesī |
| < 96.00 % | 25% no attiecīgās Pakalpojuma komponentes abonēšanas maksas mēnesī |
| < 94.50 % | 50% no attiecīgās Pakalpojuma komponentes abonēšanas maksas mēnesī |

- Pretendentam jānodrošina pasūtītājam piekļuvi WEB bāzētai aplikācijai, lai pasūtītājs tiešsaistes režīmā varētu monitorēt plūsmu noslodzi (aplikācijai jānodrošina plūsmu monitoringa intervāls ne ilgāk kā 15 minūtes);

- Visām komutācijas iekārtām, kas nodrošina pasūtītāja risinājuma publisko numuru komutāciju, jāatrodas Latvijas Republikā.

- Pretendentam jānodrošina zvanu saņemšana (iespēja piezvanīt) no visiem Latvijā strādājošajiem sakaru tīkliem.

- Visas Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamo iekārtu nodrošināšana (modēmi, rūteri, u.c.) pretendentam ir jāiekļauj piedāvājuma cenā.

- Pretendenta publiskajam fiksēto elektronisko sakaru tīklam jābūt uzraudzītam 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī bez pārtraukuma visa Pakalpojuma līguma darbības laikā.

- Pretendentam jānodrošina iespēja veikt izsaukumus uz ārzemju operatoru tīkliem ar vismaz 19 (deviņpadsmit) ciparu (numuru) sastādīšanas iespēju.

- Piedāvājumam pievieno informāciju ar risinājuma (pilnā apjomā) ierīkošanas laiku dienās no līguma noslēgšanas brīža.

- Pretendentam jānodrošina Pakalpojuma bojājumu pieteikumu apkalpošana saskaņā ar šādām prasībām:

  - Iespēja pieteikt bojājumu pa bezmaksas tālruni, zvanot gan no fiksētā tīkla abonentiem (minimālā prasība zvaniem no Triatel, Lattelecom tīkla, CSC Telecom), gan mobilā tīkla abonentiem (minimālā prasība zvaniem no LMT, Tele2 un Bite abonentiem). Piedāvājumā jānorada precīzs bezmaksas tālruņa numurs.

  - Iespēja pieteikt bojājumu pa e-pastu un faksu, piedāvājumā jānorada precīzo e-pasta adresi un faksa numuru.

- Pretendentam jānodrošina elektronisko pakalpojumu konfigurēšanas un izmaiņu vēstures arhīvu visa līguma darbības laikā.

- Visa līguma darbības laikā ir jānodrošina bezmaksas garantijas apkalpošanu visai nepieciešamai aparatūrai risinājuma nodrošināšanai.

- Par plānotajiem remontdarbiem, kas var ietekmēt Pakalpojumu, Pasūtītājs jāinformē, ne mazāk kā 3 (trīs) darba dienas iepriekš sūtot e-pastu uz itpalidziba@1slimnica.lv;

- Pretendentam jānodrošina Pasūtītājam WEB bāzēta piekļuve visu Pasūtītāja pieslēgumu un numuru sarunu uzskaites sistēmai, kas nodrošina sarunu statistiku (sarunu atšifrējumu pa minūtēm, zvaniem, numuriem, stundām dienām, minūtēm…utt ) tiešsaistes (on-line) režīmā.

- Jāveic fiksēto elektronisko sakaru un informācijas centra sistēmas pakalpojumu nodrošināšanai izmantoto sistēmu uzraudzību un monitorings un kļūdu novēršanu pēc sekojošas procedūras:

  - Pasūtītāja pārstāvji veic identificēto incidentu pieteikšanu, veicot zvanu uz pretendenta bojājumu pieteikšanas tālruņa numuru un dublē incidenta pieteikšanu uz pretendenta bojājumu pieteikšanas e-pasta adresi;

  - Telefona sarunas laikā pretendenta pārstāvis apkopo visu pieejamo informāciju par incidentu un tā būtību:

  - Pēc informācijas apkopošanas pretendenta pārstāvis pieņem lēmumu par nepieciešamajiem veicamajiem pasākumiem.

  - Pretendentam ir jānodrošina incidentu pieteikšanas iespēju un reaģēšanu uz pieprasījumiem atbilstoši sekojošām prasībām:

| Servisa elements | Servisa periods | Reakcijas laiks, stundas |
| --- | --- | --- |
| Servisa pieprasījumu kontakta tālrunis un e-pasts | Servisa periods 12/7 | <1 |
| Attālināta apkalpošana | Servisa periods 12/7 | <1 |

  - Pretendents veic attālinātu pieslēgšanos pie risinājuma (iekārtām), kuram pieteikts incidentu un veic visus nepieciešamos pasākumus incidenta novēršanai;

  - Ja pieteikto incidentu nav iespējams novērst, izmantojot attālinātu pieslēgšanu, pretendents atsevišķi vienojas ar pasūtītāju par ierašanos objektā, lai veiktu nepieciešamus pasākumus incidenta novēršanai:

  - Pēc incidenta novēršanas pretendenta pārstāvim ir jāinformē pasūtītāju par paveiktajiem darbiem, veicot zvanu pasūtītāja atbildīgai personai un nosūtot e-pastu uz pasūtītāja norādīto e-pasta adresi;

  - Pasūtītāja persona, kura ir pieteikusi incidentu veic pārbaudi par novēršanas faktu;

  - Ja incidents ir novērsts, pieteikums tiek slēgts;

  - Ja incidents nav novērsts, pretendents un pasūtītājs vienojas par novēršanas plānu un termiņu.

- Pieslēguma veidam visos pieslēguma punktos jābūt ekvivalentam esošajiem pieslēguma veidiem pēc apjoma un kapacitātes.

- Piedāvātajam risinājumam ir pilnībā jāfunkcionē, izmantojot SIA “Rīgas 1.slimnīca” īpašumā esošos analogos tālruņa aparātus, visos pieslēguma punktos, kuros tie paredzēti.

- Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma ierīkošanu (iekļaujot izmaksas par ārējo iekārtu uzstādīšanu, saskaņošanu ar ēku īpašniekiem, projektēšanu u.c.) un nodrošināšanu.

- Pakalpojumu nepieciešams sniegt, ņemot vērā sekojošas prasības par tā saturu:

  - Jānodrošina bezmaksas zvani neierobežotā apjomā starp visiem Pasūtītāja telefona numuriem, tai skaitā Kontakta centra telefona aparātiem;

  - Pretendentam jānodrošina, ka pasūtītājam ir tiesības, 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš rakstveidā brīdinot pretendentu, pieprasīt bez papildus samaksas samazināt Pakalpojuma ietvaros nodrošināto pieslēgumu un pretendentam ir pienākums šādā gadījumā attiecīgi pārskatīt Pakalpojuma ikmēneša maksu.

- Visi pašreizējie Pasūtītāja numuri darbojas SIA „Lattelecom” tīklā. Uzvarētājam nepieciešamības gadījumā jānodrošina numuru saglabāšana (jāveic to migrācija) bez papildu samaksas.

- Piedāvājumam pievieno detalizētu plānotā Risinājuma piegādes un uzstādīšanas darbu realizācijas grafiku, plānā iekļaujot detalizētu informāciju par plānotajām ierīkošanas aktivitātēm, to saskaņošanas, izpildes un nodošanas ekspluatācijā laika grafiku.

- Piedāvājumam pievieno informācijas centra detalizētu akcepttestēšanas plānu darbības funkcionalitātes pārbaudei ar kļūdu novēršanas laiku 1 darba diena.

- Pretendents, veicot migrācijas un ieviešanas darbus informācijas sistēmai, nedrīkst pieļaut ilgāku darbības traucējumu, kā 1 stunda, iepriekš saskaņojot laikus ar Pasūtītāju.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1. Pakalpojuma izmaksas:

| Risinājuma abonēšanas izmaksas: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Nr. p.k. | Lokācijas nosaukums | Pakalpojuma apraksts | Pieslēgumu/ lietotāju/ skaits | Piedāvātā cena par pakalpojuma nodrošināšanu mēnesī par vienu vienību (bez PVN), EUR | Summa par pakalpojuma nodrošināšanu mēnesī (4.aile x 5 aile), bez PVN, EUR | Summa par pakalpojuma nodrošināšanu 12 mēnešu laikā (6.aile x 12 mēneši), bez PVN, EUR |
| 1 | Bruņinieku 5k-2, Rīga | Komunikāciju risinājums „Centrālais birojs” | 339 |  |  |  |
| 2 | Bruņinieku 5k-2, Rīga | Informācijas centra sistēmas risinājums „Kontaktu centrs | 6 |  |  |  |
| 3 | Bruņinieku 5k-2, Rīga | Jaunu paziņojumu ierakstīšana | 1 |  |  |  |
|  |  | Risinājuma abonēšanas izmaksas KOPĀ EUR bez PVN: |  |
| Sarunu tarifu finanšu piedāvājums 1 2 3 4 5 6 Nr. p.k. Pakalpojuma apraksts Paredzamais sarunu ilgums, mēnesī, min Paredzamais zvanu skaits, mēnesī, gab. Piedāvātā cena par 1 sarunas minūti (bez PVN), mēnesī, EUR Piedāvātā cena par 1 zvana savienojumu, (bez PVN), EUR Piedāvātā summa par sarunām mēnesī, (bez PVN), EUR 1. Sarunas ar iekšzemes fiksēto tīklu abonentiem: „Lattelecom" sarunas 2900 970 Vietējās sarunas starp Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas 1.slimnīca” numuriem 400 160 Sarunas ar citu fiksēto sakaru tīklu abonentiem 430 280 2. Sarunas ar mobilo tīklu abonentiem: LMT 450 330 TELE2 380 296 BITE 270 260 3. Sarunas ar ārzemju fiksēto tīklu abonentiem: Zvans no Latvijas uz Lietuvu un Igauniju fiksētajā sakaru tīklā 30 12 Zvans no Latvijas uz Lietuvu un Igauniju mobilajā sakaru tīklā 20 5 Zvans no Latvijas uz ES valstīm fiksētajā sakaru tīklā 80 40 Zvans no Latvijas uz ES valstīm mobilajā sakaru tīklā 40 25 Krievija 10 10 Sarunu tarifu izmaksas KOPĀ EUR bez PVN: tabulā norādīti orientējošie pasūtītāja izmantoto attiecīgo telekomunikāciju pakalpojumu apjomi mēnesī, balstoties uz pēdējo 6 mēnešu statistiku. Minētie apjomi nav saistoši pasūtītājam. KOPĒJĀS PIEDĀVĀJUMA IZMAKSAS: |
| Nr. p.k. | Piedāvājuma pozīcijas nosaukums |  |  | Summa |
| 1 | Risinājuma abonēšanas izmaksas KOPĀ EUR bez PVN (12 mēnešos): |  |
| 2 | Sarunu tarifu izmaksas KOPĀ EUR bez PVN (12 mēnešos): |  |
| 4 |  |  |  | Piedāvājuma izmaksas (kopējā vērtējamā cena) KOPĀ EUR bez PVN: |  |
| 5 |  |  |  | Piedāvājuma izmaksas KOPĀ EUR ar PVN 21%: |  |

- Visām atlaidēm jābūt iekļautām tabulā norādītajās cenās.

2. Visa iepirkuma priekšmetā risinājuma ierīkošanas, testēšanas un nodošanas ekspluatācijā termiņš: 30 (trīsdesmit) dienu laikā no līguma parakstīšanas.

3. Finanšu piedāvājuma cenas ir jānorāda ar ne vairāk kā diviem cipariem aiz komata. Ja reizināšanas rezultātā aiz komata ir trīs cipari, tad trešais cipars ir jānoapaļo šādi: ja tas ir no 1 līdz 4 - jāapaļo uz leju, ja tas ir no 5 līdz 9 - jāapaļo uz augšu.

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu;

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- līguma darbības termiņš: 12 mēneši;

- līguma ietvaros kopējais maksājums par sniegtajiem pakalpojumiem nepārsniedz 9990,00 EUR bez PVN;

- apmaksa: reizi mēnesī, 30 dienu laikā pēc atbilstoša rēķina parakstīšanas.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ Faksa Nr.__________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |