## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Žalūziju iegāde” (ID Nr. R1S 2021/61-iep):

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Pasūtītāja prasības- tehniskā specifikācija* | Pretendenta Tehniskais piedāvājums (norādīt piedāvātās preces parametrus visām Tehniskajā specifikācijā minētajām pozīcijām, pretējā gadījumā tiks uzskatīts, ka prece neatbilst) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vertikālās žalūzijas (saules gaismu atstarojošs audums) | Sliedes profils: materiāls - ekstrudēts, alumīnija sakausējums; pārklājums - balta, pulverkrāsojama krāsa; stiprināšana - pie sienas, kā arī logu ailē (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes); stiprinājums – regulējams kronšteins. Mehānisms: atvēršanas funkcija - velkot auklu, žalūzijas sistēma atveras uz labo vai kreiso pusi (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes), velkot to pašu auklu pretējā virzienā žalūziju sistēmā vienmērīgi aizveras; atvēršanas vadība - atbilstoša garuma, metāla ķēde lameļu pagriešanai leņķī, aukla ar atsvaru, izvietojama žalūzijas sistēmas labajā vai kreisajā pusē (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes). 1 gab. žalūzijai metāla ķēdes garumam ir jābūt 1400 mm; lameļu pagriešanas funkcija - griežot vadības stieni, lameles griežas ap savu asi 180 leņķa robežās; lameļu pagriešanas vadība - atbilstoša garuma pelēka poliestera aukla ar plastmasas metāliskās krāsas lodītēm, izvietojama žalūzijas sistēmas labajā vai kreisajā pusē (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes); komplektācijā - iestrādāti stiprinājuma āķīši, atsvariņi un lameles cieši saturoša pelēka poliestera aukla ar plastmasas metāliskās krāsas lodītēm; žalūzijas lameles platums – 80-90 mm. Audums: gaismas un siltuma kontroles audums; struktūra - viendabīga, auduma faktūra, ar ofisa telpām piemērotiem dekoratīvajiem elementiem vai bez dekoratīvajiem elementiem; krāsa: PANTONE 9084 U, Bēša (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes); krāsojuma stils - vienkrāsains, bez rakstiem; auduma tīrīšana - mazgāšana ar rokām, ievērojot mazgāšanas instrukciju; neuzliesmojošs (DIN 4102 B1); audums ar atstarojošu pārklājumu – metālisku pārklājumu, kas nodrošina gaismas un siltuma atstarošanu; sastāvs 100% PES; svars 220-245g/m²; biezums 0,30mm (+/- 5%); saules atstarojums ne mazāks kā 81% (saskaņā ar DIN 67507); gaismas caurlaidība ne vairāk kā 7% (saskaņā ar DIN 67507); siltuma caurlaidība ne vairāk 10% (saskaņā ar DIN 67507); siltuma atstarošana ne mazāk kā 73% (saskaņā ar DIN 67507); žalūzijas audumam jāatbilst Oeko Tex Standard 100. Iegādājamo žalūziju augstums, platums un skaits norādīts finanšu piedāvājuma veidnē. |  |
| 2. | Rullo žalūzijas | Mehānisms: stiprināšana - pie sienas kā arī logu ailē (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes); rullo žalūziju mehānisma caurule - ekstrudēta alumīnija caurule ar stiprības ribojumu, Ø36-43mm (atkarībā no žalūzijas izmēra); cinkota tērauda montāžas kronšteini ar nosegvākiem pelēkā krāsā. Ekstrudēta alumīnija divpusēja (viena puse noapaļota, otra puse gluda) audumā ievelkama apakšējā līsts 11×23 mm, žalūziju atsvara līste: anodēts alumīnijs pelēka krāsa, izmērs Ø13mm ar pieskaņotas krāsas uzgaļiem; fiksācijas funkcija - autofiksācija; atvēršanas funkcija - velkot ķēdīti, rullo žalūzijas sarullējas (atveras), velkot auklu vai ķēdīti pretējā virzienā, rullo žalūzijas atrullējas (aizveras). 1 gab. žalūzijai metāla ķēdes garumam ir jābūt 1400 mm; atvēršanas vadība - atbilstoša garuma pelēka poliestera aukla ar plastmasas metāliskās krāsas lodītēm, izvietojama rullo žalūzijas sistēmas labajā vai kreisajā pusē (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes). Materiāls: žalūziju materiāls/audums sastāvs: 72 % PVC, 28 % stiklašķiedra; neuzliesmojošs, antibakteriāls pārklājums, antistatisks, imprignēts pret mitrumu; faktūra – neporaina, gluda, vismaz 6 dažādu pelēku krāsu toņiem; tekstūra – bez tekstūras; tīrīšana – mazgājams, ar iespēju dezinficēt; auduma svars – ne mazāk par 420g/m2; biezums – ne mazāk par 0,42-0,50mm; gaismas caurlaidība – 0%. Iegādājamo žalūziju augstums, platums un skaits norādīts finanšu piedāvājuma veidnē. |  |
| 3. | Rullo-kasešu žalūzijas | Mehānisms: stiprināšana - pie sienas ; materiāls - ekstrudēts, alumīnija sakausējums; pārklājums - balta, pulverkrāsojama krāsa; fiksācijas funkcija - autofiksācija; atvēršanas funkcija - velkot ķēdīti, rullo žalūzijas sarullējas (atveras), velkot auklu vai ķēdīti pretējā virzienā, rullo-kasešu žalūzijas atrullējas (aizveras). 1 gab. žalūzijai metāla ķēdes garumam ir jābūt 1400 mm; atvēršanas vadība - atbilstoša garuma aukla,, izvietojama rullo-kasešu žalūzijas sistēmas labajā vai kreisajā pusē (ar pasūtītāju precizējams pirms iegādes). Materiāls: žalūziju materiāls/audums sastāvs: 72 % PVC, 28 % stiklašķiedra; Uz āru vērsta žalūziju materiāla/auduma puse ir saules staru atstarojoša; neuzliesmojošs, antibakteriāls pārklājums, antistatisks, imprignēts pret mitrumu; faktūra – neporaina, gluda, vismaz 6 dažādu pelēku krāsu toņiem; tekstūra – bez tekstūras; tīrīšana – mazgājams, ar iespēju dezinficēt; auduma svars – ne mazāk par 420g/m2; biezums – ne mazāk par 0,42-0,50mm; gaismas caurlaidība – 0%. Iegādājamo žalūziju augstums, platums un skaits norādīts finanšu piedāvājuma veidnē. |  |

* Tehniskā specifikācija satur minimālās prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu.

Finanšu piedāvājums

| Nr. | Žalūziju veids | Platums (mm) | Augstums (mm) | Skaits (gab.) | Cena par vienību, EUR bez PVN | Kopā, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vertikālas žalūzijas | 1400 | 2350 | 1 |  |  |
| 2. | Vertikālas žalūzijas | 2100 | 2350 | 2 |  |  |
| 3. | Vertikālas žalūzijas | 1200 | 2000 | 1 |  |  |
| 4. | Vertikālas žalūzijas | 1600 | 2800 | 12 |  |  |
| 5. | Vertikālas žalūzijas | 1100 | 1550 | 2 |  |  |
| 6. | Vertikālas žalūzijas | 1600 | 2000 | 1 |  |  |
| 7. | Vertikālas žalūzijas | 2300 | 2500 | 2 |  |  |
| 8. | Vertikālas žalūzijas | 1200 | 1800 | 10 |  |  |
| 9. | Vertikālas žalūzijas | 1850 | 2400 | 1 |  |  |
| 10. | Vertikālas žalūzijas | 1700 | 2400 | 1 |  |  |
| 11. | Vertikālas žalūzijas | 1900 | 2200 | 1 |  |  |
| 12. | Vertikālas žalūzijas | 1200 | 1550 | 2 |  |  |
| 13. | Vertikālas žalūzijas | 1800 | 2200 | 1 |  |  |
| 14. | Vertikālas žalūzijas | 2100 | 2300 | 2 |  |  |
| 15. | Vertikālas žalūzijas | 1500 | 2300 | 1 |  |  |
| 16. | Rullo žalūzijas | 1050 | 1800 | 3 |  |  |
| 17. | Rullo žalūzijas | 1600 | 1800 | 1 |  |  |
| 18. | Rullo žalūzijas | 1800 | 1800 | 5 |  |  |
| 19. | Rullo žalūzijas | 1800 | 1200 | 7 |  |  |
| 20. | Rullo žalūzijas | 2000 | 1800 | 1 |  |  |
| 21. | Rullo žalūzijas | 2000 | 1600 | 1 |  |  |
| 22. | Rullo žalūzijas | 2400 | 1600 | 1 |  |  |
| 23. | Rullo-kasešu žalūzijas | 1400 | 2400 | 2 |  |  |
| 24. | Rullo-kasešu žalūzijas | 1600 | 2600 | 1 |  |  |
| 25. | Rullo-kasešu žalūzijas | 1200 | 1700 | 3 |  |  |
| 26. | Rullo-kasešu žalūzijas | 1200 | 1600 | 1 |  |  |
| Kopā bez PVN |  |
| PVN 21%: |  |
| Kopā ar PVN |  |

Piezīmes:

- preces atbilst ES standartiem;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts tehnisko datu apraksts vai norāde uz elektronisku tīmekļa vietni, kur pieejama minētā informācija;

- Tehniskajā piedāvājumā jānorāda preču raksturojums/apraksts, precīzi tehniskie parametri, kas atbilst pretendenta piedāvātajai precei;

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu.

Īpašie nosacījumi:

- preces cenā jāiekļauj preces piegāde uz adresi: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5, un uzstādīšana;

- piegāde: 30 dienu laikā pēc iepirkuma rezultātu paziņošanas;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- garantija: vismaz 24 mēneši;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķiramas pretendentam ar zemākās cenas piedāvājumu.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |