## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Baseina tīrīšanas robota iegāde” (Nr. R1S 2022/16-iep):

| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs, vizualizācija | Cena EUR bez PVN | Cena EUR ar PVN |
| Baseina tīrīšanas robots | 1. Piemērots ikdienas baseina sienu un grīdas tīrīšanai 2. Piemērots baseiniem ar garumu vismaz līdz 15 m 3. Automātiska navigācijas sistēma baseinā, kas noskenē tīrāmās virsmas un nodrošina izvairīšanos no šķēršļiem 4. Vismaz divu pakāpju filtrācijas sistēma (rupjais un smalkais filtrs) 5. Filtri atkārtoti lietojami 6. Filtra stāvokļa indikators 7. Universāla seguma birstes (nodrošina gan flīzētu, gan gludu virsmu tīrīšanu) 8. Barošanas stacija integrēta uz transporta/uzglabāšanas ratiņiem 9. Barošanu nodrošina standarta 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls 10. Robota ieslēgšana un palaišana vismaz no uzlādes paneļa un vadības pults 11. Komplektācijā vadības pults 12. Vismaz 3 dažādas intensitātes tīrīšanas programmas 13. Iespēja iestatīt tikai sienu vai grīdas tīrīšanu 14. Manuāla robota vadība izmantojot pulti 15. Atliktā palaišana (taimera funkcija) 16. Robota svars ne vairāk par 12 kg 17. Citas prasības: 17.1. Iekārtas cenā iekļauta lietotāju apmācība darbam ar piegādāto iekārtu 17.2. Lietošanas instrukcija latviešu valodā 17.3. Garantija vismaz 24 mēneši 17.4. Garantijas laikā tehniskais atbalsts, remonti un tehniskās apkopes bez maksas (tajā skaitā iekļauts gan darbs, gan materiāli un rezerves daļas, ja ražotājs paredzējis to maiņu) 17.5. Bojājums gadījumā jānodrošina tehniskais atbalsts 24 stundu laikā darba dienās 17.6. Ja tehniska bojājuma gadījumā robota dīkstāve pārsniedz 5 darba dienas, jānodrošina ar ekvivalentu ierīci, vai piegādātājam jānodrošina manuāla baseina uzkopšana pirms baseina darba laika (8:00) 17.7. Piegāde un uzstādīšana veicam 30 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas | 1 gab. | Ražotājs: _____ Modelis: _____ Ražotājvalsts: _____ Garantijas termiņš: _____ Preces apraksts: |  |  |

Piezīmes:

- preces atbilst ES standartiem;

- ja piedāvā preces analogu, iesniedz preces drošības datu lapas un aprakstu vai lietošanas instrukciju latviešu valodā;

- Tehniskajā piedāvājumā jānorāda preču raksturojums/apraksts, precīzi tehniskie parametri, kas atbilst pretendenta piedāvātajai precei;

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu.

Īpašie nosacījumi:

- preces cenā jāiekļauj preces bezmaksas piegāde uz adresi: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķiramas pretendentam ar zemākās kopējās cenas piedāvājumu;

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _____________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr._______________________________ |
| --- | --- |