## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Dozācijas sistēmas automātiskās kontroles stacija un elektronisks pH un hlora testeris” (Nr. R1S 2023/1-iep):

| Nr. p.k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nosaukums un apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces/pakalpojuma apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN | Cena EUR ar PVN |
| Dozācijas sistēmas automātiskās kontroles stacija | 1 gab. | Budžeta kods: 11.23.NPL Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Piegādes termiņš: |  |  |
| 1. | Piemērota publisko baseinu parametru kontrolei |  |  | - | - |
| 2. | Displejs sistēmas iestatīšanai un parametru atspoguļošanai |  |  | - | - |
| 3. | Nodrošina vismaz pH, brīvā hlora un temperatūras mērījumus |  |  | - | - |
| 4. | pH mērījumi robežās vismaz 1-9,9 ar izšķiršanas spēju 0,1 |  |  | - | - |
| 5. | Temperatūras mērījumu vismaz 20-40°C ar izšķiršanas spēju 0,2°C |  |  | - | - |
| 6. | Brīvā hlora mērījumus vismaz 1-4 ppm ar izšķiršanas spēju 0,1 ppm |  |  | - | - |
| 7. | Komplektācijā iekļautas nepieciešamās zondes |  |  | - | - |
| 8. | Integrēta mērījumu sistēma ar priekšfiltru un zonžu turētājiem |  |  | - | - |
| 9. | Nodrošina vismaz pH-minus un hlora dozēšanas sūkņu automātisku kontroli, lai nodrošinātu pH un hlora līmeni atbilstoši iestatītajam |  |  | - | - |
| 10. | Sistēma savietojama ar esošajiem dozēšanas sūkņiem Astral EXACTUS MA/AD 5-7 l/h vai komplektācijā jāiekļauj ekvivalenti sistēmai piemēroti |  |  | - | - |
| 11. | Vismaz 4 ārējās izejas (releji) perifērā aprīkojuma kontrolei (apgaismojumam, filtru skalošanas sūknim utml.) |  |  | - | - |
| 12. | Wi-fi vai Ethernet modulis un bezmaksas mobilā aplikācija, web aplikācija vai ekvivalents risinājums attālinātai parametru pārskatam un sistēmas vadībai |  |  | - | - |
| 13. | Trauksmes paziņojumi, par kontrolēto parametru robzežvērtību pārsniegšanu |  |  | - | - |
| 14. | Barošanu nodrošina standarta 220/230 V 50/60 Hz elektriskais tīkls |  |  | - | - |
| 15. | Citas prasības: |  |  | - | - |
| 15.1. | Pretendentam bez papildus samaksas jānodrošina esošā kontroles bloka demontāža un jaunā montāža, tajā skaitā visi nepieciešamie montāžas materiāli (savienojumi, caurules, statīvs utml.) |  |  | - | - |
| 15.2. | Iekārtas cenā iekļauta lietotāju apmācība darbam ar piegādāto sistēmu |  |  | - | - |
| 15.3. | Lietošanas instrukcija latviešu valodā |  |  | - | - |
| 15.4. | Garantija vismaz 24 mēneši |  |  | - | - |
| 15.5. | Garantijas laikā tehniskais atbalsts, remonti un tehniskās apkopes bez maksas (tajā skaitā iekļauts gan darbs, gan materiāli un rezerves daļas, ja ražotājs paredzējis to maiņu) |  |  | - | - |
| 15.6. | Bojājums gadījumā jānodrošina tehniskais atbalsts 4 stundu laikā darba dienās |  |  | - | - |
| 15.7. | Bojājuma gadījumā jānodrošina baseina nepārtrauktu darbību |  |  | - | - |
| 15.8. | Piegāde un uzstādīšana veicam 60 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas |  |  | - | - |
| Elektronisks pH un hlora testeris | 1 gab. | Budžeta kods: I9-23-18 Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Piegādes termiņš: |  |  |
| 1. | Nodrošina vismaz brīvā hlora un pH vērtības noteikšanu |  |  | - | - |
| 2. | Cl diapazons vismaz 0,2-5 mg/l (ppm) |  |  | - | - |
| 3. | pH diapazons vismaz 6,8-8,2 |  |  |  |  |
| 4. | Elektronisks displejs mērījumu vērtības attēlošanai |  |  | - | - |
| 5. | Tests izmantojot fotometrisko metodi lietojot Phenol Red un DPD No1 testa tabletes |  |  | - | - |
| 6. | Komplektācijā iekļautas testerim piemērotas vismaz 100 Phenol Red un vismaz 100 DPD No1 tabletes |  |  | - | - |
| 7. | Barošanu nodrošina standarta baterijas |  |  | - | - |
| 8. | Ūdens izturīgs |  |  |  |  |
| 9. | Citas prasības: |  |  | - | - |
| 9.1. | Komplektācijā iekļauti visi nepieciešamie aksesuāri testu veikšanai |  |  | - | - |
| 9.2. | Iekārtas cenā iekļauta lietotāju apmācība darbam ar piegādāto sistēmu |  |  | - | - |
| 9.3. | Lietošanas instrukcija latviešu valodā |  |  | - | - |
| 9.4. | Garantija vismaz 24 mēneši |  |  | - | - |
| 9.5. | Garantijas laikā tehniskais atbalsts, remonti, kalibrēšana un tehniskās apkopes bez maksas (tajā skaitā iekļauts gan darbs, gan materiāli un rezerves daļas, ja ražotājs paredzējis to maiņu) |  |  | - | - |
| 9.6. | Bojājums gadījumā jānodrošina tehniskais atbalsts 24 stundu laikā darba dienās |  |  | - | - |
| KOPĀ |  |  |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu;

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts preces tehnisko datu apraksts vai norāde uz elektronisku tīmekļa vietni, kur pieejama minētā informācija;

- precei garantija vismaz 24 mēneši.

Īpašie nosacījumi:

- piegādes termiņš: ne garāks kā 60 dienas;

- piegādes adrese: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstošas pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķiramas pretendentam, kura piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un ir ar zemāko cenu.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _____________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr._______________________________ |
| --- | --- |