## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Pārskata par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām un primārās enerģijas un siltumnīcefekta gāzu emisiju novērtējuma sagatavošana” (ID Nr. R1S 2023/39-iep):

1. Darba uzdevums slimnīcas 14.A un 15.korpusiem:

1.1. Pārskata sagatavošana par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām, t.sk., nepieciešamo korekciju veikšana ēku energosertifikātos;

1.2. Primārās enerģijas un siltumnīcefekta gāzu emisiju novērtējuma sagatavošana;

1.3. Gaiscaurlaidības (blower door) testa veikšana.

2. Izpildītājs:

2.1. nodrošina neatkarīgu ekspertu ēku energoefektivitātes jomā (neatkarīgs eksperts — persona, kura ir tiesīga novērtēt ēkas, tās elementu un inženiertehnisko sistēmu energoefektivitāti, veikt energosertifikāciju un pārbaudīt apkures sistēmas un gaisa kondicionēšanas sistēmas un kura ir reģistrēta saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 21.augusta noteikumu Nr.531 "Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā" prasībām);

2.2. dokumentus sagatavo atbilstoši Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformu un investīciju virziena 1.2. “Energoefektivitātes uzlabošana” reformu un investīciju virziena 1.2.1.3.i. investīcijas “Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti” projektu iesniegumu atlases nosacījumiem (https://www.cfla.gov.lv/lv/1213i-pasvaldibu-eku-un-infrastrukturas-uzlabosana);

2.3. ēkas gaiscaurlaidības tests (blower door test) tiek veikts saskaņā ar LVS EN ISO9972:2016. Veicot ēkas gaiscaurlaidības testu, tiek noskaidrota norobežojošo konstrukciju kvalitāte, hermētisms un ēkas gaisa caurlaidības rādītāji, to atbilstība LBN 002-15. Papildus tiek izmantots aprīkojums (termokamera, dūmu ģenerators, anemometrs), lai noteiktu konkrētu mezglu kvalitātes novērtēšanu, piemēram, logu un durvju montāža, konstrukciju savienojuma vietas u.c. Rezultātā tiek sagatavota atskaite;

2.4. dokumenti sagatavojami, ievērojot pielikumā pievienoto Ēkas energosertifikātu un tehnisko dokumentāciju.

| Nosaukums | Daudzums | Piedāvātā cena EUR bez PVN | Piedāvātā cena EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.A korpuss | - | - | - |
| Blower Door tests | 1 ēka |  |  |
| Pārskats par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām, t.sk., nepieciešamo korekciju veikšana ēkas energosertifikātā | 1 gab. |  |  |
| Primārās enerģijas un siltumnīcefekta gāzu emisiju novērtējums | 1 gab. |  |  |
| 15.korpuss | - | - | - |
| Pārskats par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām, t.sk., nepieciešamo korekciju veikšana ēkas energosertifikātā | 1 gab. |  |  |
| Primārās enerģijas un siltumnīcefekta gāzu emisiju novērtējums | 1 gab. |  |  |
| KOPĀ |  |  |

Piezīmes:

- pakalpojuma izmaksās ir iekļaujamas transporta izmaksas, ka arī materiālu, palīgmateriālu, rezerves daļu un pielietojamo tehnisko līdzekļu izmaksas, kas nepieciešami pakalpojumu nodrošināšanai, lai izpildītu noteikto pakalpojumu pilna apmērā;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu kopā;

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- piedāvājumam pievienojama informācija, kas apliecina pretendenta piedāvātā speciālista atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām;

- pakalpojuma izpildes termiņš: 30 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķiramas pretendentam ar zemākās cenas piedāvājumu;

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |