## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Ūdens mīkstinātājs 23.korpusā” (Nr. R1S 2023/74-iep):

| Nr. p.k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nosaukums un apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces/pakalpojuma apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN | Cena EUR ar PVN |
| Ūdens mīkstināšanas stacija | 1 gab. | Budžeta kods: 12.23.NPL Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Piegādes termiņš: Apkopju regularitāte: |  |  |
| 1. | Nodrošina nepārtrauktu aukstā ūdens mīkstināšanu ar divām mīkstināšanas kolonnām |  |  | - | - |
| 2. | Ražība normālā darba režīmā vismaz 4 m3/h |  |  | - | - |
| 3. | Resurss starp skalošanām vismaz 15 m3 |  |  | - | - |
| 4. | Kolonnām automātiska vadība filtra reģenerācijai |  |  | - | - |
| 5. | Komplektācijā viss nepieciešamais sistēmas darbībai (tvertnes, filtrējošais materiāls, sāls tvertnes, kontrolieri utml.) |  |  | - | - |
| 6. | WATEX CMS14 DUPLEX vai ekvivalenta mīkstināšanas stacija |  |  | - | - |
| 7. | Komplektācijā spiedtvertne/spiedtvertnes ar kopējo ietilpību vismaz 300 l nepārtrauktai ūdens padevei |  |  | - | - |
| 8. | Filtru apvedlīnija vai ekvivalents risinājums filtru atslēgšanai un ūdens padeves nodrošināšanai filtra apkopju un bojājumu gadījumā |  |  | - | - |
| 9. | Pirms filtrēšanas kollonas jāuzstāda mehāniskie priekšfiltri ar automātisku skalošanas funkciju |  |  |  |  |
| 10. | Nepieciešamības gadījumā sistēmas cenā jāparedz specifikācijā nenorādītās komponentes, ko paredz ražotājs, lai nodrošinātu atbilstošu sistēmas darbību |  |  | - | - |
| 11. | Citas prasības: |  |  | - | - |
| 11.1. | Pretendentam jāiekļauj piedāvājumā visas uzstādīšanas izmaksas, tajā skaitā transporta, darba un montāžas materiālu, lai izveidotu pieslēgumus esošajām komunikācijai (ūdens, elektrība, kanalizācija) |  |  | - | - |
| 11.2. | Pretendentam piedāvājuma cenā jāiekļauj esošās ūdens filtrēšanas sistēmas demontāža un utilizācija |  |  |  |  |
| 11.3. | Piedāvājuma cenā iekļauta lietotāju apmācība un lietošanas instrukcija darbam ar piegādāto sistēmu |  |  | - | - |
| 11.4. | Garantija vismaz 24 mēneši |  |  | - | - |
| 11.5. | Garantijas laikā tehniskais atbalsts, remonti un tehniskās apkopes bez maksas (tajā skaitā iekļauts gan darbs, gan materiāli (neskaitot sāli, to pasūtītājs nodrošina par saviem līdzekļiem) un rezerves daļas, ja ražotājs paredzējis to maiņu) |  |  | - | - |
| 11.6. | Bojājuma gadījumā jānodrošina tehniskais atbalsts 24 stundu laikā darba dienās |  |  | - | - |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu;

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts preces tehnisko datu apraksts vai norāde uz elektronisku tīmekļa vietni, kur pieejama minētā informācija;

- precei garantija vismaz 24 mēneši.

Īpašie nosacījumi:

- piegādes un uzstādīšanas termiņš: ne garāks kā 60 dienas;

- piegādes adrese: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstošas pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķiramas pretendentam, kura piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un ir ar zemāko cenu.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _____________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr._______________________________ |
| --- | --- |