## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “23.korpusa siltummezgla projektēšana” (ID Nr. R1S 2023/106-iep):

Darba uzdevums

| Projektēšanas objekts (adrese) | SIA “Rīgas 1.slimnīca” Bruņinieku 5, 23.korpuss, Rīga LV-1001 |
| --- | --- |
| Pasūtītājs (adrese) | SIA “Rīgas 1.slimnīca” Bruņinieku 5 k-2, Rīga LV-1001 |
| Objekta galvenais lietošanas veids | Ārstniecības iestāde |

Siltummezgla jāprojektē esoša darbojošās korpusā.

Galvenās prasības:

- Līdz projektēšanas darbu uzsākšanai Projektētājs sadarbībā ar Pasūtītāju sagatavo precizētu projektēšanas uzdevumu.

- Jāprojektē jauns siltuma mezgls. Projektējamā siltumapgāde pieslēdzama esošajai siltumtrasei, izvērtējot tās tehniskās iespējas.

- Projekts jāizstrādā, ņemot vērā Latvijas Republikā esošās normas un noteikumus.

- Atļauts lietot Eiropā pastāvošās normas, ja to prasības nav zemākas un nav pretrunā ar LR pastāvošajām prasībām.

- Visi paredzētie projekta risinājumi, izvēlētās iekārtas un materiāli ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju vai tā pārstāvi.

- Nodrošināt baseinu telpām atsevišķo siltumapgādes, neatkarīgi no citiem lietotājiem un sezonas laikiem, siltumu nodrošinājumu – ventilācijas un apkures kontūriem.

- Tehniskajā projektā jāpievieno:

- Apkures sistēmas projekta paskaidrojuma raksts;

- Projekta risinājumu plāni, griezumi, principiālās un aksonometrijas shēmas, kā arī galvenie automātikas elementi. Visiem plāniem, griezumiem un shēmām ir jābūt skaidri un vienkārši lasāmiem un pārskatāmiem;

- Iekārtu, mehānismu un materiālu rūpnīcu izgatavotāju tehniskie raksturojumi;

- Aprēķini siltumapgādei tabulu veidā.

Siltumapgāde - siltummezgls

Ēkas inženiersistēmu siltumapgādi nodrošina jaunizveidojams vai pilnveidojams esošais siltuma mezgls, paredzot pieslēgumu maģistrālajiem siltumapgādes tīkliem, izmantojot neatkarīgo pieslēguma shēmu atbilstoši tehniskajiem noteikumiem un prasībām.

Siltumnesējs ēkas siltumapgādes sistēmās - ūdens no centralizētajiem siltumapgādes tīkliem.

Siltumnesēja temperatūras regulēšanu ēkas siltumapgādes sistēmās jāparedz proporcionāli āra gaisa temperatūrai, uzstādot plūsmas regulatoru vadības procesorus (jāparedz kalibrēti dublēti āra gaisa temperatūras sensori). Āra gaisa temperatūras devējus jāizvieto ēkas Z vai ZR pusē ~3m virs zemes. Procesorus jāizvēlas tādus, lai tos būtu iespējams pieslēgt ēkas automātiskās vadības un kontroles sistēmai VAS, kas nodrošina iespēju attālināti nolasīt un mainīt siltuma mezgla iestatījumus.

Patērētāju kontūriem jāuzstāda siltuma enerģijas kontrolskaitītājs, ja to neparedz cirkulācijas sūkņu iespējas, kas jāpieslēdz pie VAS. Ēkas siltumapgādes sistēmu pildīšana jāprojektē gan no siltumtīkla caur skaitītāju, gan no ēkas ūdens sistēma.

Apkures sistēmā uz maģistrālēm siltummezglā ir jāparedz noslēgierīces un caurplūdi regulējošās noslēgierīces ar iespēju pievienot sensorus plūsmas nolasīšanai. Pie caurplūdi regulējošās noslēgierīces ir jānorāda ieregulējamā caurplūde l/h, l/s, vai m3/h un ieregulēšanas brīža spiediena kritums kPa.

Apkures siltummezglam jāparedz izplešanās trauki, sūkņi, manometri, termometri, siltummaiņi, regulācijas vārsti, drošības vārsti, filtri, kā arī procesors un elektroapgāde.

Cauruļvadu sistēmas augstākajos punktos jāprojektē automātiskie atgaisotāji un zem tiem noslēgierīces. Sistēmas zemākajos punktos - izlaides.

Apkures siltummaiņu apsaisti primārā un sekundārā pusē jāprojektē no tērauda caurulēm.

Apkures sistēma

Ēkas apkures sistēmā tiek izmantota divcauruļu apkures sistēma ar maģistrālo sadalījumu, paredzot stāvvadu izvilkšanu virs ēkas sienām.

Noslēgierīces

Visas sistēmas, ierīces un iekārtas projektēt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”, paredzot nepieciešamās tehniskās noslēgierīces, tādas kā noslēgvārsti un ventiļi, regulēšanas vārsti, filtri, pretspiediena vārsti, drošības vārsti, atgaisotāji, mērinstrumenti (termometri, manometri) u.c.

Visas iekārtas aprīkot ar noslēgierīcēm to vieglai, ātrai un ērtai atslēgšanai no siltumapgādes tīkliem un apkalpošanai.

Visās hidrauliskajās sistēmās paredzēt viena ražotāja noslēdzošās un balansējošās noslēgierīces.

Cauruļvadi

Apkures sistēmā izmanto presējamas metāla cinkotās caurules Viega vai ekvivalents. Pievadus sildķermeņiem, veidgabalus paredzēt no pielietotā presējamo cauruļu ražotāja kataloga kā gatavus, rūpnieciski ražotus izstrādājumus.

Ja sistēmas (SM) cauruļvadu savienošanai paredzēts izmantot metināšanu, sistēmas pagriezienu un atzarojumu vietās atļauts pielietot tikai rūpnieciski izgatavotus veidgabalus. Iegriešanās caurule caurulē ir aizliegta.

Melnā tērauda cauruļvadus jākrāso divas reizes, nodrošinot pārklājumu vismaz 100 (m biezumā. Katram slānim jābūt citā krāsā, lai būtu iespējams vizuāli kontrolēt darbu kvalitāti.

Cauruļvadu sistēmas un iekārtas obligāti jāzemē.

Izolācija

Siltumapgādes sistēmas cauruļvadu izolēšanai paredzēt attiecīgu siltumizolāciju, ekvivalents - PAROC, ISOVER vai Armaflex. Tā biezumu noteikt pēc aprēķina atkarībā no apkārtējās vides temperatūras, siltumnesēja temperatūras un siltuma zudumiem no cauruļvadiem. Atklāti izvietoto (publiski redzamo) siltumapgādes cauruļvadu siltumizolāciju paredzēt ar PVC pārklājumu tādās vietās, kur iespējama izolācijas mehāniska bojāšana.

Finanšu piedāvājums

| Iepirkuma priekšmets | Piedāvātā kopējā līgumcena EUR bez PVN* | PVN __% | Piedāvātā kopējā līgumsumma EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 23.korpusa siltummezgla projektēšana |  |  |  |

*Apliecinām, ka Finanšu piedāvājuma kopējā līgumcenā EUR bez PVN ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar darba uzdevumā norādīto pakalpojumu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tai skaitā, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām, izņemot PVN.

Prasības pretendentam:

- pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (ja normatīvie akti to paredz). Informāciju par minētās prasības izpildi pasūtītājs iegūst no Būvniecības informācijas sistēmas. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina pretendenta reģistrāciju atbilstoši ārvalsts normatīvo aktu prasībām;

- pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2020., 2021., 2022. un 2023. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanai) ir pieredze vismaz divu trīs un vairāk stāvu ēku siltummezglu projektēšanā:

| Nr. p.k. p. 1 | Objekta nosaukums un Pasūtītājs | Projektēto darbu apraksts | Projektētās ēkas stāvu skaits | Pasūtītāja kontaktpersona, kontakttālrunis | Darbu veikšanas laiks (uzsākšana – nodošana dd/mm/gggg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

- pretendentam līguma izpildei jānodrošina siltumapgādes, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas sistēmu speciālists, kuram ir spēkā esošs sertifikāts siltumapgādes, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā. Informāciju par minētās prasības izpildi pasūtītājs iegūst no Būvniecības informācijas sistēmas. Ja pretendents līguma izpildē piesaista ārvalstu speciālistus, tad tam ir jāiesniedz apliecinājums, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti atbilstoši likuma “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” regulējumam ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, norādot, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems, ja to nosaka normatīvie akti:

| Nr. p.k. | Amata nosaukums līguma izpildē | Piedāvātā speciālista vārds, uzvārds | Sertifikāta Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siltumapgādes, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas sistēmu speciālists |  |  |

- pretendenta piedāvātā siltumapgādes, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas sistēmu speciālista pieredze trīs un vairāk stāvu ēku divcauruļu apkures sistēmu projektēšanā iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2020., 2021., 2022. un 2023. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanai):

| Nr. p.k. p. 1 | Pakalpojuma saņēmējs (nosaukums, adrese), kontaktpersona, tālr., e-pasts | Veikto darbu īss apraksts | Projektētās ēkas stāvu skaits | Pakalpojuma izpildes laiks (uzsākšana – nodošana dd/mm/gggg) | Ja projekts ir realizēts, jānorāda datums, kad veiktie būvdarbi ir pieņemti ekspluatācijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Divcauruļu apkures sistēmu projektēšana (pēc nepieciešamības apraksts ir papildināms) |  |  |  |
| 2. |  | Divcauruļu apkures sistēmu projektēšana (pēc nepieciešamības apraksts ir papildināms) |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu;

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- darbu izpildes termiņš: 2 mēneši;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas;

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķiramas pretendentam, kura piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un ir saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu:

| Kritērijs | Maksimālais punktu skaits kritērijā | Punktu piešķiršanas nosacījumi |
| --- | --- | --- |
| Piedāvātā kopējā cena bez PVN | 40 | A=Azem/Apied*40 |
|  |  | Azem- zemākā piedāvātā kopējā cena |
|  |  | Apied – piedāvātā kopējā cena |
| Speciālista pieredze (pretendents līguma izpildei nodrošina siltumapgādes, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas sistēmu speciālistu, kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2020., 2021., 2022. un 2023. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanai) ir pieredze trīs un vairāk stāvu ēku divcauruļu apkures sistēmu projektēšanā) | 45 | Projektētas trīs vai vairāk ēkas – tiek piešķirti 45 punkti |
|  |  | Projektētas divas ēkas – tiek piešķirti 25 punkti |
|  |  | Projektēta viena ēka – tiek piešķirti 15 punkti |
|  |  | Ēkas nav projektētas – tiek piešķirti 0 punkti |
| Projektu realizācija (siltumapgādes, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas sistēmu speciālista pieredzes sarakstā norādītie projekti iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2020., 2021., 2022. un 2023. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanai) ir realizēti un veiktie darbi pieņemti ekspluatācijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām) | 15 | Trīs vai vairāk projekti ir realizēti un veiktie būvdarbi pieņemti ekspluatācijā – tiek piešķirti 15 punkti |
|  |  | Divi projekti ir realizēti un veiktie būvdarbi pieņemti ekspluatācijā – tiek piešķirti 10 punkti |
|  |  | Viens projekts ir realizēts un veiktie būvdarbi pieņemti ekspluatācijā – tiek piešķirti 5 punkti |
|  |  | Neviens projekts nav realizēts un pieņemts ekspluatācijā – tiek piešķirti 0 punkti |
| Kopā: 100 punkti |

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel. Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |