## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šo piedāvājumu piesakās piedalīties iepirkumā “Ēkas tehniskā apsekošana” (ID Nr. R1S 2024/13-iep):

Tehniskā specifikācija

1. Iepirkuma priekšmets –SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5, 14.A korpusa tehniskā apsekošana. Ēkas kadastra apzīmējums: 01000230110039.

2. Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 71600000-4.

3. Iepirkuma izpildes termiņš: 60 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

4. Samaksas kārtība: 30 dienu laikā pēc darbu pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas.

5. Piedāvājuma izvēles kritērijs: zemākā piedāvātā kopējā cena EUR bez PVN (ja divi vai vairāki pretendenti iesnieguši piedāvājumus ar vienādām cenām, pretendentiem ir tiesības 24 stundu laikā pēc pasūtītāja izteikta atbilstoša paziņojuma saņemšanas samazināt piedāvāto cenu. Ja arī šajā gadījumā ir iesniegtas vienādas cenas, pasūtītājs, uzvarētāja noteikšanai, veic izlozi).

6. Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam:

6.1. Pretendentam nav pasludināts pretendents maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), nav apturēta tā saimnieciskā darbība, vai pretendents netiek likvidēts;

6.2. Pretendents iepirkuma līguma izpildei nodrošina vismaz vienu būvspeciālistu, kuram ir sertifikāts kādā no šādām sfērām:

6.2.1. arhitekta prakse,

6.2.2. ēku konstrukciju projektēšana,

6.2.3. ēku būvdarbu vadīšana,

6.2.4. ēku būvuzraudzība

(informācija par minētās prasības izpildi ir norādāma tabulā)

| Nr. p.k. | Speciālista vārds, uzvārds | Sertifikāta Nr. | Darbības sfēra |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |

6.3. Pretendents, t.sk., visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā;

6.4. Pretendentam 3 (trīs) iepriekšējos gados (t.i., 2021., 2022., 2023. un 2024.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze vismaz 2 (divu) ēku tehniskās apsekošanas veikšanā.

(informācija par minētās prasības izpildi ir norādāma tabulā)

| Nr. p.k. | Pasūtītāja nosaukums | Sniegtā pakalpojuma īss apraksts | Pakalpojuma sniegšanas laiks (no-līdz) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |

7. Veicamais darbs

7.1.	Ēkas tehniskā apsekošana un atzinums sagatavojams atbilstoši šīs Tehniskās specifikācijas, Ministru kabineta 15.06.2021. noteikumiem Nr. 384 “Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs LBN 405-21” un citiem saistošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

7.2.	Tehniskās apsekošanas veicējs veic:

7.2.1. attiecīgās ēkas faktiskā tehniskā stāvokļa novērtējumu ēkas nesošajām būvkonstrukcijām visā ēkas apjomā attiecībā uz mehānisko stiprību, stabilitāti un lietošanas drošību (krišana, sadursme, apdegums, nāvējošs elektrošoks, eksplozijas radīts ievainojums);

7.2.2. attiecīgās ēkas būvkonstrukciju un to elementu faktiskā tehniskā stāvokļa ugunsizturības novērtējumu, kā arī ugunsdrošībai nozīmīgu inženiertehnisko sistēmu faktiskā tehniskā stāvokļa un darbspējas novērtējumu;

7.2.3. iespējamās patvaļīgas būvniecības pazīmju novērtējumu attiecīgajā ēkā un iespējamās patvaļīgās būvniecības ietekmi uz attiecīgās ēkas nesošajām būvkonstrukcijām;

7.2.4. ēkas vispārīgu vizuālu apskati, fiksē redzamos ēkas konstrukciju vai inženiertīklu bojājumus un defektus, kas tiek detalizēti aprakstīti tehniskās apsekošanas atzinumā un atspoguļoti grafiskajos materiālos, kas pievienoti tehniskās apsekošanas atzinumam;

7.2.5. atklāto konstrukciju bojājumu un defektu fotofiksāciju, kas vēlāk, kopā ar komentāriem, tiek pievienota tehniskās apsekošanas atzinumam;

7.2.6. konstrukciju testēšanu ar nesagraujošām metodēm, iegūstot datus par izstrādājumu kvalitāti, konstatētajiem defektiem un to atbilstību normatīvajiem dokumentiem;

7.2.7. ēkas fasāžu, pārsegumu un citu konstrukciju uzmērījumus, lai noteiktu ēkas vai konstrukciju deformācijas, novirzes no vertikalitātes un horizontalitātes. Izmantojot iegūtos datus, tiek sagatavoti attiecīgi rasējumi deformāciju un noviržu attēlošanai.

7.3.	Tehniskās apsekošanas atzinums jāiesniedz Būvniecības informācijas sistēmā.

7.4. Tehniskās apsekošanas atzinumā papildus ir ietverami:

7.4.1. norādījumi par veicamajiem pasākumiem, kas nepieciešami, lai saglabātu vai uzlabotu būves tehnisko stāvokli, un kuru neizpilde apsekotāja noteiktajā termiņā var radīt kaitējumu būves lietotājam, kaimiņam vai garāmgājējam;

7.4.2. ieteikumi ēkas turpmākai drošai ekspluatācijai un ilgmūžības nodrošināšanai.

### Finanšu piedāvājums

| Pakalpojuma nosaukums | Daudzums | Cena EUR (bez PVN) | PVN | Cena EUR (ar PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ēkas tehniskā apsekošana | 1 kompl. |  |  |  |

Piezīmes:

- pakalpojuma izmaksās ir iekļaujamas transporta izmaksas, ka arī materiālu, palīgmateriālu, rezerves daļu un pielietojamo tehnisko līdzekļu izmaksas, kas nepieciešami pakalpojumu nodrošināšanai, lai izpildītu noteikto pakalpojumu pilna apmērā;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu kopā;

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |