## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Medicīniskie instrumenti nodaļu vajadzībām” (ID Nr. R1S 2024/48-iep):

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| 1. | Artroskopisko instrumentu komplekta speciālie instrumenti |  |  |  |  |
|  | Artroskops | Lēcas izgatavotas no augstas mehāniskās izturības materiāla, piemēram, safīra Darba daļas diametrs 4 mm Darba daļas garums 17±1 cm Skata virziens vērsts 30° leņķī Universāls okulārs, savietojams ar Slimnīcā esošajām Olympus, Karl Storz un Aesculap kameru galvām | 1 gab. | Budžeta kods: 44.24 Ražotājs: Modelis: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
|  | Kanula | Metāla diagnostiskā kanula Skalošanas un atsūkšanas pieslēguma vietas ar krāniem Rotējams 360° Savietojama ar 1.pozīcijā piedāvāto artroskopu Ārējais diametrs nepārsniedz 6,5 mm | 1 gab. | Budžeta kods: 44.24 Ražotājs: Modelis: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
|  | Obturators | Koniska un trula darba daļa Savietojams ar 2. pozīcijā piedāvāto kanulu | 1 gab. | Budžeta kods: 44.24 Ražotājs: Modelis: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
|  | KOPĀ |  |  |
| 2. | Mēles piespiedējs | Taisnas vai nedaudz liektas formas Garums 15±1 cm Platums 16±2 mm | 100 gab. | Budžeta kods:38.23. Ražotājs: Modelis: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 3. | Cottle tipa deguna spogulis | Standarta darba daļa Kopējais garums 16±1 cm Asmeņa izmērs un instrumentu skaits: 2. izmēra (55±2 mm) - 5 gab. 3. izmēra (75±2 mm) - 5 gab. | 10 gab. | Budžeta kods:38.23. Ražotājs: Modelis: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 4. | Hartmann tipa ausu spoguļi | Apaļas formas Izmēri un instrumentu skaits: Atvēruma diametrs 3-3,5 mm - 20 gab. Atvēruma diametrs 4-4,5 mm - 20 gab. Atvēruma diametrs 5-5,5 mm - 40 gab. Atvēruma diametrs 6-6,5 mm - 30 gab. Atvēruma diametrs 7-7,5 mm - 10 gab. | 120 gab. | Budžeta kods:38.23. Ražotājs: Modelis: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 5. | Laringeālie spoguļi | Kopējais garums 24±2 cm Katrs spogulis komplektācijā ar kātu Spoguļa izmērs un instrumentu skaits: Spoguļa diametrs 12±1 mm - 30 gab. Spoguļa diametrs 19±1 mm - 30 gab. Spoguļa diametrs 23±1 mm - 30 gab. | 90 gab. | Budžeta kods:38.23. Ražotājs: Modelis: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 6. | Vatturis | Ar vītni Diametrs 1,4±0,1 mm Taisnas formas Kopējais garums 17±1 cm | 10 gab. | Budžeta kods:38.23. Ražotājs: Modelis: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 7. | Kamertonis | Nesošā frekvence 128 Hz Nesošā frekvence 2048 Hz | 2 gab. | Budžeta kods:43.23. Ražotājs: Modelis: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 8. | Adata VERESS 120mm | Adata VERESS 120 mm | 1 gab. | Budžeta kods: 44.24 Ražotājs: Modelis: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 9. | Adata VERESS 150mm | Adata VERESS 150 mm | 1 gab. | Budžeta kods: 44.24 Ražotājs: Modelis: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām kopā, piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās daļas apjomu;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts tehnisko datu apraksts oriģinālvalodā ar tulkojumu latviešu valodā;

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- vienas iepirkuma priekšmeta daļas ietvaros visi instrumenti ir no viena ražotāja;

- piedāvāto preču izvērtēšanai pasūtītājs var pieprasīt instrumenta paraugu;

- visi instrumenti apstrādājami automātiskajā mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtā un autoklavējami;

- instrumentu cenā iekļauta lietotāju apmācība instrumentu pareizai lietošanai un kopšanai;

- garantija: 24 mēneši, skaitot no brīža, kad tiek piegādāti visi attiecīgajā daļā noteiktie instrumenti;

- garantijas laikā instrumentu tehniskās apkopes un remonti ir bez maksas;

- garantijas laikā instrumenta bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, instrumenta aizvietošana ar līdzvērtīgu;

- garantijas remonts jāveic atjaunojot instrumenta funkcionalitāti un virsmas īpašības atbilstoši jaunu instrumentu ražošanas kvalitātes standartiem instrumentu ražotāja servisa centrā;

- līdz ar preces piegādi pasūtītājam tiek iesniegta piedāvātās preces lietošanas instrukcija latviešu valodā;

- preču piegāde: 30 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi ir piešķiramas pretendentam, kura piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un ir ar zemāko piedāvāto cenu (EUR bez PVN).

Paraksts______________________________________

Datums ________________________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________